ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕКАРБОНИЗАТОРА

1. Общие требования охраны труда

Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.

2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты помощнику машиниста вращающейся печи по обслуживанию декарбонизатора выдаются:

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│Наименование средств индивидуальной защиты │    Норма выдачи    │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Костюм х/б пылезащитный                    │14 месяцев          │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Рукавицы комбинированные                   │3 месяца            │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Респиратор противопылевой                  │до износа           │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ботинки кожаные                            │12 месяцев          │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Каска противошумная                        │24 месяца           │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.

2.3. Перед началом работы помощник машиниста вращающейся печи по обслуживанию декарбонизатора должен проверить:

- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;

- наружным осмотром - состояние корпуса декарбонизатора, отсутствие местных прогревов выше средней температуры;

- состояние газопроводов, исправность арматуры ГРУ, положение молотков предохранительных клапанов;

- показания расходомера газа, убедиться, что расход газа соответствует режиму питания декарбонизатора сырьем;

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;

- освещенность рабочего места, а также лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;

- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;

- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;

- наличие на рабочем месте журнала приема-сдачи смены, таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции о мерах пожарной безопасности, по охране труда, а также инструкции по сигнализации для помощника машиниста вращающейся печи по обслуживанию декарбонизатора.

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.

2.6. Запрещается приступать к работе на неисправном оборудовании, при отсутствии или недостаточной освещенности рабочего места.

2.7. Доложить машинисту вращающейся печи о принятии смены и проинформировать о параметрах режима работы декарбонизатора.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Поддерживать режим работы декарбонизатора в соответствии с требованиями технологической карты.

3.2. Во время работы декарбонизатора помощник машиниста должен:

- поддерживать устойчивый режим горения топлива в основных и вихревых горелках, не допуская резких изменений в подаче топлива;

- систематически согласовывать с машинистом вращающейся печи режим подачи топлива в декарбонизатор при изменении режима подачи сырья;

- наблюдать за состоянием футеровки декарбонизатора и горением топлива только через защитные очки со светофильтрами.

3.3. Декарбонизатор остановить и подать предупредительный звуковой сигнал при:

- угрозе аварии или несчастного случая;

- прекращении подачи топлива или материала в декарбонизатор;

- падении давления топлива (мазута или газа) у форсунки ниже допустимой величины;

- нарушении герметичности топливных трубопроводов;

- выключении освещения цеха;

- выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации.

3.4. Для освещения применять переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В. При пользовании переносным светильником проверить наличие и исправность защитной сетки, шнура и изоляционной резиновой трубки.

3.5. Розжиг декарбонизатора в течение смены производится только по указанию машиниста вращающейся печи с участием не менее двух человек в присутствии мастера или начальника смены и с соблюдением всех мер безопасности, предусмотренных специальной инструкцией по розжигу декарбонизатора и выведению его в нормальный технологический режим, утвержденной главным инженером завода.

3.6. Перед розжигом и пуском декарбонизатора следует проверить:

- отсутствие людей в агрегатах и газоходах, на оборудовании и в опасных зонах;

- наличие и исправность установки и закрепления оградительных устройств;

- исправность световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и средств пожаротушения. Сигнализация должна обеспечивать надежную слышимость и видимость сигнала в зоне работы обслуживающего персонала;

- исправность присоединения заземляющих проводников;

- герметичность и исправность топливных трубопроводов.

3.7. Все лица, не имеющие отношения к обслуживанию декарбонизатора, перед пуском должны быть удалены с рабочих площадок за пределы рабочей зоны обслуживания.

3.8. Об обнаруженных при осмотре неисправностях оборудования следует сообщить мастеру или начальнику смены и руководствоваться его указаниями.

3.9. Для определения мест утечки газа (при работе на газообразном топливе) следует пользоваться мыльным раствором. Проверка огнем запрещается.

3.10. При утечке газа необходимо:

- погасить все открытые огни;

- открыть все двери и окна;

- перекрыть все газовые задвижки, кроме задвижки на продувочную свечу;

- поставить в известность о случившемся дежурного по газораспределительному пункту, мастера, начальника смены, начальника цеха.

3.11. Подача газа после устранения утечки должна производиться только с разрешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

3.12. При возникновении пожара в цехе, где в качестве топлива используется газ, необходимо:

- закрыть задвижку на входе газопровода в помещение;

- открыть задвижку на продувочную свечу;

- вызвать пожарную команду;

- сообщить о пожаре мастеру, начальнику смены, начальнику цеха;

- гасить огонь имеющимися средствами пожаротушения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Вращающуюся печь с декарбонизатором необходимо остановить при угрозе аварии или несчастного случая, сообщить об этом мастеру, начальнику смены или начальнику цеха и принять меры к устранению аварии или оказанию первой помощи пострадавшему.

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью его обесточить, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.

5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.

5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru