ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

МОКРОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА (МАШИНИСТА ХОЛОДИЛЬНИКА)

1. Общие требования охраны труда

Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.

2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты помощнику машиниста вращающейся печи выдаются:

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│Наименование средств индивидуальной защиты │    Норма выдачи    │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Костюм х/б пылезащитный                    │14 месяцев          │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Рукавицы комбинированные                   │3 месяца            │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Респиратор противопылевой                  │до износа           │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ботинки кожаные                            │12 месяцев          │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Каска противошумная                        │24 месяца           │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Очки защитные                              │до износа           │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│На наружных работах зимой дополнительно:   │                    │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Куртка х/б на утепленной подкладке         │30 месяцев          │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.

2.3. Перед началом работы машинист должен проверить:

- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;

- наружным осмотром - состояние оборудования;

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;

- освещенность рабочих площадок, приводов, решеток, скребковых конвейеров, вентиляторов, пусковых устройств, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;

- наличие и исправность ручного инструмента и инвентаря;

- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;

- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;

- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;

- наличие обтирочных и смазочных материалов. Их запас не должен превышать суточной потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;

- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;

- наличие на рабочем месте таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности "Не включать - работают люди!", инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по пожарной безопасности и по охране труда для помощника машиниста вращающейся печи.

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Осуществлять охлаждение клинкера в соответствии с технологической картой, следить за исправностью и нормальной работой колосникового холодильника и вспомогательного оборудования.

3.2. Следить за герметичностью холодильника и принимать меры к устранению обнаруженных неплотностей.

3.3. Во время работы холодильника дверки, крышки люков должны быть закрыты и уплотнены. Открывать смотровой люк следует в смотровых очках, находясь сбоку от люка.

3.4. Разбивка негабаритных кусков на решетке холодильника ручным инструментом (пиками, шуровками) должна выполняться машинистом через люки с площадок. Работа должна выполняться в защитных очках.

3.5. Инвентарь и ручной инструмент (ломики, лопаты, шуровки, скребки) после применения складывать в специально отведенное место. Запрещается оставлять их в вертикальном положении, опирать на перила, стены или оборудование.

3.6. Доливать масло в картеры редукторов необходимо в рукавицах и из чистой посуды. Случайно пролитое масло немедленно убрать, место, залитое маслом, засыпать песком или опилками, а затем убрать с помощью скребка или метлы.

3.7. Для тушения горячего масла применять песок или углекислоту. Запрещается тушение масла водой.

3.8. Подтяжку болтов натяжной станции скребкового конвейера, а также удаление скопленной пыли за натяжными роликами производить при отключенном от питающей сети электродвигателе привода и вывешенном на пусковом устройстве запрещающем знаке "Не включать - работают люди!".

3.9. При обслуживании работающего оборудования запрещается:

- производить пуск оборудования при снятых, неисправных или непрочно закрепленных ограждениях, а также без предохранительных устройств, устанавливаемых для защиты от вылета кусков материала из дробилки;

- работать при отсутствии или неисправности стекол в смотровых люках;

- работать при отсутствии освещения в подрешеточном пространстве;

- работать без средств индивидуальной защиты;

- прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся частям оборудования;

- снимать защитные и ограждающие устройства;

- облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи;

- исправлять деформированные детали транспортера;

- работать с неисправными грузоподъемными тросами, при истекшем сроке испытания тросов;

- производить смазку движущихся частей дробилки и другого оборудования, не имеющих специальных приспособлений для безопасного проведения ручной дистанционной смазки;

- регулировать любые механизмы;

- пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В.

3.10. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать меры личной безопасности.

3.11. Остановку колосникового холодильника, за исключением аварийной ситуации, производить по указанию машиниста вращающейся печи с записью в сменном журнале.

3.12. Колосниковый холодильник и вспомогательное оборудование необходимо остановить и сообщить об этом машинисту вращающейся печи при:

- угрозе аварии или несчастного случая;

- неисправной системе звуковой и световой сигнализации;

- отключении освещения цеха;

- выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации.

3.13. Осмотр состояния и ремонт холодильника и комплектующего оборудования производить только при выключенных главных включающих аппаратах с ручным управлением (рубильники, автоматы и т.п.) и вывешенных на них плакатах "Не включать - работают люди!".

3.14. Работы по осмотру и ремонту холодильника должны выполняться по наряду-допуску.

3.15. Перед ремонтом холодильника необходимо:

- выработать клинкер с решетки;

- обеспечить температуру воздуха внутри холодильника не более 40 °С;

- проверить внешним осмотром состояние свода холодильника.

3.16. Для освещения использовать исправные переносные светильники напряжением не выше 12 В.

3.17. Перед пуском холодильника следует проверить:

- отсутствие людей в холодильнике, на оборудовании и в опасных зонах;

- наличие и исправность установки и закрепления оградительных устройств. Все движущиеся части оборудования, а также опасные по напряжению токоведущие части должны быть ограждены;

- исправность световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и средств пожаротушения. Сигнализация должна обеспечивать надежную слышимость и видимость сигнала в зоне работы обслуживающего персонала;

- исправность присоединения заземляющих проводников.

3.18. Об обнаруженных при осмотре неисправностях оборудования следует сообщить машинисту вращающейся печи и руководствоваться его указаниями.

3.19. Пуск холодильника и комплектующего оборудования следует производить после подачи предупредительного сигнала.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае поломки холодильника, вспомогательного оборудования, при угрозе аварии или несчастного случая необходимо остановить работу и сообщить об этом мастеру или начальнику цеха.

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью обесточить установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать мастеру смены для ремонта.

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.

5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.

5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru