ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЦИКЛОННЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

1. Общие требования охраны труда

Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.

2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты помощнику машиниста вращающейся печи по обслуживанию циклонных теплообменников выдаются:

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│Наименование средств индивидуальной защиты │    Норма выдачи    │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Костюм х/б пылезащитный                    │14 месяцев          │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Рукавицы комбинированные                   │3 месяца            │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Респиратор противопылевой                  │до износа           │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ботинки кожаные                            │12 месяцев          │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Каска противошумная                        │24 месяца           │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│На наружных работах зимой дополнительно:   │                    │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Куртка х/б на утепленной подкладке         │30 месяцев          │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Валенки                                    │до износа           │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.

2.3. Перед началом работы помощник машиниста по обслуживанию циклонных теплообменников должен проверить:

- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;

- наружным осмотром - плотность корпусов циклонов, газоходов, течек;

- соответствие показаний контрольно-измерительных приборов заданным рабочим параметрам;

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;

- освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;

- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;

- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;

- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;

- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;

- наличие на рабочем месте таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности "Не включать - работают люди!", инструкций по эксплуатации оборудования, по пожарной безопасности и по охране труда, инструкции по сигнализации для помощника машиниста вращающейся печи по обслуживанию циклонных теплообменников.

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Следить за равномерной подачей материала в теплообменники, нормальной работой "мигалок", своевременно принимать меры по устранению зависаний материала в течках, циклонах и газоходах.

3.2. Перед розжигом вращающейся печи после ремонта или длительной остановки осмотреть оборудование и убедиться, что:

- газоходы, течки и циклоны очищены от материала и посторонних предметов;

- футеровка циклонов, течек и газоходов в исправном состоянии;

- "мигалки" течек отрегулированы и отбалансированы;

- ремонтные люки, смотровые лючки закрыты и уплотнены;

- предохранительные взрывные клапаны в исправном состоянии.

3.3. При обнаружении неисправностей в системе циклонных теплообменников пуск и розжиг печи запрещается.

3.4. Перед розжигом помощник машиниста вращающейся печи по обслуживанию циклонных теплообменников должен проверить:

- отсутствие людей в агрегатах и газоходах, на оборудовании и в опасных зонах;

- наличие и исправность установки и закрепления оградительных устройств. Все движущиеся части оборудования, а также опасные по напряжению токоведущие части должны быть ограждены;

- исправность световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и средств пожаротушения. Сигнализация должна обеспечивать надежную слышимость и видимость сигнала в зоне работы обслуживающего персонала;

- исправность присоединения заземляющих проводников.

3.5. Находиться во время розжига или подогрева печи на площадках для обслуживания циклонных теплообменников, узла питания печи, электрофильтров во избежание отравления угарным газом запрещается. Вернуться на рабочее место работники могут только по разрешению мастера или начальника смены.

3.6. При обслуживании циклонных теплообменников во время работы печи запрещается:

- работать без средств индивидуальной защиты;

- оставлять открытыми очистные лючки, а также смотреть в них;

- открывать ремонтные люки на циклонах и газоходах;

- снимать защитные ограждения;

- производить во время подачи топлива в печь ликвидацию зависаний материала в течках, газоходах и циклонах через очистные лючки.

3.7. Ликвидацию зависаний материала в течках, циклонах и газоходах при работе вращающейся печи производить с помощью пневматических форсунок. Очистку шуровкой через лючки производить при отключенной подаче топлива и сырья в печь. Находиться при этом необходимо сбоку от очистного лючка в защитных очках и рукавицах.

3.8. При нахождении лючков на высоте более 1 м от пола очистку производить только со специальных площадок.

3.9. Перед открытием ремонтных люков убедиться, что машинистом вращающейся печи выполнены следующие мероприятия:

- подача топлива и сырья в печь отключена;

- печь и система циклонных теплообменников провентилированы до температуры воздуха не выше 40 °С;

- вентиляторы дымососов остановлены, их шиберы закрыты;

- шибер естественной тяги открыт.

3.10. Открывать люки на газоходах и циклонах последовательно по ходу материала, находясь на стороне шарнирной подвески люка на расстоянии, исключающем возможность удара открываемой крышкой.

3.11. Работы по очистке течек, циклонов и газоходов выполняются по наряду-допуску.

3.12. Перед спуском в циклон или газоходы убедиться в отсутствии зависаний сырьевой муки во всех расположенных выше циклонах и газоходах, а также в надежном закреплении "мигалок", установленных на течках этих циклонов.

3.13. Очистку производить в спецодежде и спецобуви, защищающих от воздействия повышенных температур и горячей пыли.

3.14. Запрещается применять для ликвидации зависаний материала воду и пар, а также отсоединять течки циклонов.

3.15. Для внутреннего освещения при работах внутри печи, циклонов, газоходов и течек применять переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В.

3.16. При производстве очистных работ запрещается:

- смотреть в очистные лючки, стоять против них и оставлять их открытыми после окончания очистных работ;

- производить обрушение материала в циклонах через ремонтные люки подрубкой снизу;

- сбрасывать вниз посторонние предметы и сырьевую муку;

- ходить по циклонам и газоходам;

- очищать одновременно течки и циклоны на разных уровнях.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Вращающуюся печь с циклонными теплообменниками и вспомогательное оборудование необходимо остановить при угрозе аварии или несчастного случая, сообщить об этом мастеру, начальнику смены или начальнику цеха и принять меры к устранению аварии или оказанию первой помощи пострадавшему.

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью его обесточить, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.

5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.

5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru