Утверждена

Приказом

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Российской Федерации

от 29 апреля 1997 г. N 208

Согласовано

Заместитель председателя

ЦК профсоюза работников

агропромышленного комплекса

Российской Федерации

Н.Н.АГАПОВА

8 апреля 1997 года

Президент ООО ПКФ "Спирт"

В.И.ЯРМОШ

25 апреля 1997 года

Дата введения -

1 октября 1997 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 2

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АППАРАТЧИКА ХИМВОДООЧИСТКИ (ХВО)

Разработана Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевой биотехнологии.

Внесена на утверждение Департаментом социального развития и охраны труда Минсельхозпрода России. Зам. начальника Департамента Ратников В.А.

Согласована:

Заместитель председателя ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Н.Н. Агапова 8 апреля 1997 г.

Президент ООО ПКФ "Спирт" В.И. Ярмош 25 апреля 1997 г.

Утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 апреля 1997 г. N 208

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, получившие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. Один раз в полугодие проводится повторный инструктаж по охране труда, а при нарушении работающими правил и инструкций по охране труда проводится внеплановый инструктаж.

Ежегодно аппаратчик ХВО проходит обучение по типовой программе по охране труда с проверкой знаний. Лица, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не допускаются.

1.2. Соблюдайте правила внутреннего трудового распорядка.

Появление на работе в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических средств является грубейшим нарушением производственной дисциплины.

1.3. При ведении процесса химической очистки воды на работающего могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы:

1.3.1. Физические факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная подвижность воздуха (сквозняки);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха;

- неровность пола: выбоины, траншеи, трапы, колодцы.

1.3.2. Химические факторы:

- известь негашеная - пыль, вызывающая химические ожоги, отек и покраснение роговицы глаза. Концентрация пыли в воздухе более 30 мг/куб. м опасна;

- раствор каустической соды (едкий натр) - сильная щелочь, вызывает тяжелые химические ожоги;

- фосфаты - пыль токсична;

- соляная кислота раздражает слизистую дыхательных путей, глаз, обжигает кожу.

1.4. Пользуйтесь предусмотренной по нормам спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты:

- комбинезон мужской, ГОСТ 12.4.100 (женский - ГОСТ 12.4.099), или халат х/б мужской, ГОСТ 12.4.132 (женский - ГОСТ 12.4.131);

- головной убор: колпак х/б, ГОСТ 23134, или косынка головная х/б, ТУ 17 РСФСР 067741;

- сапоги резиновые (дежурные), ГОСТ 5375;

- перчатки резиновые технические, ГОСТ 20010;

- рукавицы х/б с накладками из льняных тканей, ГОСТ 12.4.010;

- фартук прорезиненный, ГОСТ 12.4.029;

- респиратор, ТУ 6-16-2485;

- очки защитные, ГОСТ 12.4.013.

Содержите спецодежду и средства защиты в исправном состоянии.

1.5. Запрещается сушить на паропроводах и отопительных приборах спецодежду, обувь, тряпки и другие сгораемые материалы.

1.6. Не загромождайте рабочее место, проходы и не используйте запасные эвакуационные выходы для складирования в них материалов и посторонних предметов.

1.7. При необходимости пользуйтесь переносным электрическим светильником напряжением не более 42 В с защитной сеткой.

1.8. Умейте правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. Знайте места их расположения.

1.9. Во избежание поражения электрическим током выполняйте следующие требования:

- не приближайтесь на расстояние ближе 10 м к оборванным проводам, лежащим на влажном полу или земле;

- не прикасайтесь к открытым токоведущим частям оборудования, оголенным проводам;

- не производите самовольных исправлений или подключений электрооборудования, розеток, выключателей и электропроводов. Не заменяйте сами электролампы и предохранители. Для выполнения этой работы вызывайте дежурного электромонтера;

- немедленно докладывайте начальнику цеха (мастеру) обо всех обнаруженных оголенных проводах, открытых шкафах (электрощитах), оборванных и отсоединенных заземляющих проводниках.

1.10. Не работайте на неисправном оборудовании и с неисправными инструментом, приспособлениями и приборами.

1.11. При травмировании или заболевании на производстве немедленно обратитесь в медпункт и сообщите о случившемся начальнику цеха (мастеру), укажите причину, вызвавшую травму. Если произошел несчастный случай с товарищем, окажите ему доврачебную помощь и сообщите об этом начальнику цеха (мастеру), сохраните обстановку происшествия при условии, что это не создаст опасность для окружающих.

1.12. Умейте оказывать первую доврачебную помощь при:

- кровотечениях и переломах;

- ожогах;

- поражении электрическим током;

- отравлении.

Пользуйтесь аптечкой с набором медикаментов для оказания доврачебной помощи.

1.13. Выполняйте следующие правила личной гигиены:

- при входе на завод тщательно очищайте обувь;

- верхнюю одежду, головной убор и все личные вещи оставляйте в гардеробной;

- не принимайте пищу и не курите в производственных помещениях. Прием пищи и курение разрешается только в специально отведенных для этого местах;

- после посещения туалета вымойте руки водой с мылом.

1.14. При движении по территории завода будьте внимательны, соблюдайте осторожность при переходе мест проезда автотранспорта, производства погрузочно-разгрузочных и ремонтно-строительных работ, при прохождении скользких участков во время гололеда и мест, где нависают ледяные наплывы (сосульки), снежные наносы.

1.15. За невыполнение требований, содержащихся в настоящей Инструкции, и за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка Вы несете ответственность в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка завода и в особых случаях Уголовным кодексом Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Наденьте спецодежду, застегните обшлага рукавов. Уберите волосы под головной убор. Запрещается застегивать спецодежду булавками, иголками и т.п.

2.2. Уберите с рабочего места все посторонние предметы.

2.3. Проверьте исправность и наличие:

- напорных емкостей, фильтров, арматуры на резервуарах и трубопроводах;

- ограждений, лестниц;

- площадок, приводов насосов и других движущихся частей оборудования;

- центробежных насосов и вентиляторов, плотность контактов заземления электродвигателей и пусковых устройств;

- контрольно-измерительных приборов, манометров, предохранительных клапанов;

- переносного светильника;

- первичных средств пожаротушения;

- инвентаря, необходимого при работе.

2.4. Проверьте освещенность рабочего места.

2.5. Обо всех замеченных недостатках сообщите начальнику цеха (мастеру). Приступайте к работе после устранения всех неполадок, препятствующих безопасному выполнению работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполняйте только порученную Вам работу в соответствии с технологической инструкцией.

3.2. При обслуживании фильтров, насосов и других аппаратов выполняйте требования техники безопасности, указанные заводом-изготовителем в технических паспортах.

3.3. Не допускайте в помещение посторонних лиц.

3.4. При работе с химикатами (взвешивание и т.п.) пользуйтесь средствами защиты (п. 1.4).

3.5. При обнаружении неисправностей в работе оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов (посторонний шум, искрение, перегрев двигателей и т.п.) остановите работу неисправного оборудования, доложите начальнику смены (мастеру) для принятия мер к их устранению.

3.6. Не оставляйте без надзора работающее оборудование. При необходимости отлучиться ставьте в известность начальника цеха (мастера) и требуйте подмены.

3.7. Своевременно вытирайте скользкие места на полу и площадках. Проливы масла протрите ветошью, смойте теплой водой с содой и вытрите насухо. Промасленные тряпки складывайте в специальный металлический ящик с крышкой.

3.8. Следите, чтобы выбоины в полу своевременно заделывались, а траншеи, трапы и колодцы были закрыты.

3.9. Не допускайте сквозняков на рабочем месте.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При нарушении герметичности оборудования, трубопроводов и арматуры перекройте вышедший из строя участок технологической цепи и сообщите начальнику цеха (мастеру).

4.2. При возникновении пожара обесточьте электродвигатели, сообщите в пожарную часть, начальнику цеха (мастеру) и примите меры по ликвидации пожара.

В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего Вашей жизни и жизни обслуживающего персонала, эвакуируйтесь сами и помогите эвакуации персонала в соответствии с планом эвакуации.

4.3. При выходе из строя электродвигателя или насоса перекачки умягченной воды переключите систему на резервный насос и сообщите начальнику цеха (мастеру).

4.4. Окажите доврачебную помощь товарищу по работе, пострадавшему при аварии, отравлении или внезапном заболевании. При необходимости вызовите скорую помощь, сообщите начальнику цеха (мастеру).

4.5. При ощущении действия электротока на оборудовании или трубопроводах сообщите начальнику цеха (мастеру) и не прикасайтесь к оборудованию и трубопроводам до устранения причины.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Приведите в порядок рабочее место. Сдайте в установленном порядке смену.

5.2. Спецодежду и средства индивидуальной защиты уберите на место постоянного хранения.

5.3. Поставьте в известность начальника цеха (мастера) и сменщика обо всех замеченных неполадках в работе оборудования, приборов, арматуры и принятых мерах.

5.4. Вынесите в установленное место собравшиеся промасленные тряпки.

5.5. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом или примите душ.

Приложение 1

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                         Образец│

│                                                                │

│                                                     Согласовано│

│                                                      /Профком/ │

│                                                                │

│                    Наименование предприятия                    │

│                                                                │

│                                                УТВЕРЖДАЮ       │

│                                                                │

│                                               Гл. инженер      │

│                                                                │

│                                           "__" ________ 199_ г.│

│                                                                │

│                           ИНСТРУКЦИЯ                           │

│             по охране труда для __________________             │

│             ______________________________________             │

│                    (наименование профессии)                    │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                             ТЕКСТ                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                         Образец│

│                                                                │

│                             ТЕКСТ                              │

│                                                                │

│________________________    ______________    __________________│

│      Руководитель          личная подпись    фамилия, инициалы │

│     подразделения-                                             │

│      разработчика                                              │

│                                                                │

│"СОГЛАСОВАНО"                                                   │

│                                                                │

│Начальник отдела                                                │

│охраны труда                ______________    __________________│

│                            личная подпись    фамилия, инициалы │

│Главный технолог <*>        ______________    __________________│

│                            личная подпись    фамилия, инициалы │

│Главный энергетик <*>       ______________    __________________│

│                            личная подпись    фамилия, инициалы │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Должности лиц, согласовавших проект Инструкции.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru