## ШТУКАТУР

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по данной профессии допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам выполнения штукатурных работ, а также вводный инструктаж по безопасности труда инструктаж на рабочем месте.

В дальнейшем штукатур должен пройти повторный инструктаж не реже одного раза в шесть месяцев, а в случае замены или модернизации инструмента и приспособлений, применения новых материалов, перерыва в работе более 30 календарных дней - внеплановый инструктаж.

1.2. При выполнении работ повышенной опасности (работа на высоте - штукатурка фасадов зданий) штукатур должен пройти у мастера или руководителя работ целевой инструктаж и получить наряд-допуск, определяющий безопасные условия труда, и тщательно ознакомиться с изложенными в нем требованиями.

1.3. Штукатур должен строго соблюдать установленные на предприятии (организации) правила внутреннего трудового распорядка, выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен администрацией.

1.4. При производстве работ штукатур должен учесть наличие таких опасных и вредных производственных факторов, как:

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли, пола (возможность падения при выполнении работ на высоте);

запыленность рабочей зоны при применении пылевидных материалов (цемент, гипс и др.) и при удалении старой штукатурки;

возможность поражения электрическим током;

повышенный уровень шума в рабочей зоне;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.5. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты штукатуру предусмотрена выдача: комбинезона хлопчатобумажного со сроком носки 12 мес., рукавиц комбинированных или перчаток резиновых на трикотажной основе на 3 мес., сапог резиновых на 12 мес. На наружных работах зимой дополнительно выдается: куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке и валенки - по поясам.

Кроме того, при работе с пылевидными материалами (гипс, цемент и др.) штукатуру должны выдаваться (как дежурные) респиратор, при подготовке и обработке поверхности электрифицированным инструментом - диэлектрические перчатки, галоши, коврик, очки защитные, а при работе с пневмоинструментом - виброзащитные рукавицы. При подготовке поверхности вручную (бугардой, зубилом) и при работе на высоте выдаются защитные очки с небьющимися стеклами и предохранительный пояс соответственно.

Штукатуру могут быть выданы спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты сверх установленных норм при условии соответствия их требованиям действующих стандартов безопасности труда, а также характеру и условиям выполняемых работ.

1.6. При выполнении работ в цехе (на участке), на объекте штукатур должен соблюдать следующие требования пожаровзрывобезопасности:

не загромождать материалами, инструментами и приспособлениями, применяемыми в работе, входы и выходы помещений, в которых осуществляются штукатурные работы;

не курить и не вести работы, связанные с использованием открытого огня или искрообразования;

не отапливать помещения, просушивать и сушить штукатурку открытыми жаровнями (мангалами) и огнеметами.

1.7. При эксплуатации нефтегазовых калориферов не разрешается заливать жидкое топливо в работающий калорифер и применять легковоспламеняющееся топливо.

1.8. При сушке штукатурки калориферами последние заключаются в перфорированные кожухи из листовой стали, защищающие от ожога, и монтируются на специальной подставке.

1.9. При использовании газовых калориферов расстояние между газовыми баллонами и калорифером должно быть не менее 5 м, а от балкона до электропроводок, розеток и выключателей - не менее 1 м по горизонтали.

1.10. О возникновении пожаровзрывоопасной ситуации в зоне производства работ штукатур обязан сообщить мастеру или руководителю работ.

1.11. В случае возникновения пожара (возгорания) следует оповестить об опасности окружающих, сообщить руководителю и принять меры к тушению, а при необходимости вызвать пожарную команду.

1.12. При несчастном случае необходимо обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить руководителю, в случае травмирования другого работника следует оказать пострадавшему первую доврачебную помощь и немедленно известить руководителя.

1.13. Каждый цех (участок), объект должен быть обеспечен специально укомплектованной аптечкой. Штукатур должен пройти обучение и инструктаж по правилам и приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае и уметь пользоваться аптечкой.

1.14. Рабочие места должны быть обеспечены испытанными инвентарными ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями (леса, подмости, стремянки и др.), изготовленными по типовым проектам и установленными в соответствии с проектом производства работ. Кроме того, рабочее место штукатура должно быть связано сигнализацией (звуковой или световой) с рабочим местом машиниста растворонасосной установки.

1.15. Подмости внутри зданий необходимо устанавливать только на жесткое основание (покрытие, временный настил).

1.16. На настилах, поручнях, стремянках не должно быть торчащих гвоздей, скоб и других ранящих предметов.

1.17. Перед наружными лесами, с которых ведутся штукатурные и другие работы на фасадах, должно быть поставлено ограждение.

1.18. Запрещается применять для штукатурных работ в зданиях хлорированные растворы.

1.19. Временная переносная электропроводка для наружных и внутренних штукатурных работ должна быть напряжением не выше 12 В при работах на открытом воздухе и в особо опасных помещениях и не выше 42 В в помещениях без повышенной и с повышенной опасностью поражения электрическим током.

1.20. Растворонасосы, цемент-пушки и трубопроводы для транспортировки раствора под давлением должны подвергаться (после монтажа, установки и во время эксплуатации) гидравлическому испытанию давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее давление, не реже чем каждые 3 мес. Исправность манометра на растворонасосе проверяется ежедневно.

1.21. Пылевидные материалы (цемент, гипс, известь и др.) необходимо хранить в плотно закрытых контейнерах, ящиках, ларях, а в бумажных мешках - в закрытых сухих помещениях.

1.22. Листы сухой штукатурки должны быть складированы в сухих помещениях штабелями высотой не более 2 м.

1.23. Раствор кислоты надо хранить в плотно закрытых стеклянных бутылях, которые устанавливаются на полу в один ряд.

1.24. Строповку складируемых материалов грузоподъемными механизмами имеет право производить обученный и имеющий удостоверение штукатур.

1.25. Работу ручным механизированным инструментом имеет право выполнять обученный и имеющий удостоверение штукатур.

1.26. Деревянные рукоятки применяемых инструментов должны быть из древесины твердых пород, гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены.

1.27. Работа с неисправным оборудованием, инструментом и приспособлениями категорически запрещается, при обнаружении неисправности в применяемых средствах и невозможности устранения своими силами необходимо уведомить непосредственного руководителя.

1.28. При выполнении штукатурных работ необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и санитарии:

принимать пищу в оборудованном для этой цели передвижном помещении либо в специально отведенном месте;

перед приемом пищи вымыть руки теплой водой с мылом;

не прикасаться голыми руками штукатурного раствора.

1.29. За нарушение требований настоящей инструкции штукатур несет личную ответственность в зависимости от последствий, вызванных нарушением, - дисциплинарную, материальную или уголовную.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы штукатур должен:

надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, проверить исправность средств индивидуальной защиты (предохранительный пояс, респиратор, защитные очки и т.д.);

осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, осмотреть проходы;

проверить исправность инструмента и приспособлений, а также исправность растворонасоса, шлангов, дозаторов, цемент-пушек и другого оборудования, применяемого для штукатурных работ. Кожухи предохранительных клапанов и манометра должны быть опломбированы. Манометры должны иметь исправные (небитые) стекла, а на шкале - красную черту предельного давления;

убедиться в исправности сигнализации между рабочим местом штукатура и рабочим местом машиниста растворонасосной установки;

проверить исправность настила лесов, подмостей, наличие и исправность их ограждения;

проверить наличие и укомплектованность аптечки.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы штукатур обязан быть внимательным, не отвлекаться от своих прямых обязанностей и не допускать посторонних лиц в рабочую зону.

3.2. Наружные и внутренние работы на высоте следует производить с огражденных подмостей или лесов, а также с люлек подвесной или жесткой конструкции.

3.3. При работе на высоте (штукатурка фасада зданий и т.п.) следует пользоваться предохранительным поясом и страховочной веревкой, которые должны быть закреплены к прочной части здания (место крепления указывает мастер или руководитель работ).

3.4. Насечку поверхности кирпичных стен необходимо производить с инвентарных подмостей электрифицированным инструментом.

3.5. Отбивку старой штукатурки следует производить легкими ударами рукоятки молотка. Штукатур, выполняющий эту работу, должен надевать защитную каску и очки и находиться, если это возможно, выше отбиваемого участка штукатурки. Во избежание образования пыли при отбивке штукатурки ее необходимо смачивать водой.

3.6. Дранку на деревянные поверхности стен и потолков необходимо подбивать щитами, используя специальные молотки. Штукатур при этом должен быть в защитных очках и каске.

3.7. Приступать к внутренним штукатурным работам следует только после устройства и окончательного закрепления перегородок, сантехнических блоков, оконных и дверных коробок.

3.8. Производить штукатурные работы в неосвещенных или затемненных рабочих местах запрещается.

На лестничных маршах следует применять специальные подмости, у которых опоры имеют разную высоту, или выдвижные стойки, устанавливаемые на ступени. Запрещается использовать для этих целей приставные лестницы.

3.9. Для выполнения мелких штукатурных работ необходимо применять переносные или раздвижные инвентарные лестницы с врезными ступенями. Нижние концы лестниц должны иметь острые металлические наконечники при деревянных полах и резиновые - при бетонных и каменных.

3.10. При работе в зимнее время леса и подмости, рабочие места и подходы к ним следует очищать от снега и наледи, посыпать песком и шлаком. Запрещается использовать для подмащивания ненадежные, случайные опоры.

3.11. Штукатурный раствор следует принимать в бункер штукатурного агрегата или на специально оборудованную площадку.

3.12. Запрещается производить очистку кузова автомобиля-самосвала от раствора стоя в кузове. Эту работу следует выполнять скребками или лопатами с удлиненной рукояткой стоя на земле.

3.13. Во время нанесения раствора на поверхность вручную методом набрасывания необходимо находиться сбоку от места набрызга.

3.14. При приготовлении сложных растворов перемешивание их в штукатурных ящиках следует производить специальным инструментом (мешалкой).

Сухие компоненты растворов (гипс, цемент и др.) следует добавлять мелкими порциями, не допуская при этом запыленности рабочего места.

3.15. При отштукатуривании оконных, дверных откосов и вытягивании карнизов, тяг направляющие рейки следует надежно закреплять инвентарными зажимами.

3.16. Прибивание и приклеивание обшивочных листов гипсоволокнистой сухой штукатурки производится звеньями рабочих. Для поджатия обшивочных листов к поверхности потолка и удержания их необходимо использовать инвентарные раздвижные стойки; рабочее место при этих операциях организуется на инвентарных подмостях, а рабочие обеспечиваются защитными очками и касками.

3.17. Нельзя стоять и сидеть в оконном проеме, а также подавать грузы через оконные проемы, не оборудованные огражденными грузоприемными площадками.

3.18. Запрещается использовать балконы ремонтируемых зданий в качестве грузовых площадок для приема материалов и инвентаря.

3.19. При механизированном нанесении раствора на поверхность необходимо растворопроводы к форсунке прокладывать прямолинейно, не допуская образования острых углов или петель.

Над растворопроводами, уложенными в местах постоянного движения людей или транспортных средств, должны устраиваться мостики.

3.20. Нанося набрызг, грунт или накрывку с помощью штукатурного растворонасоса форсунку следует держать на расстоянии 0,7 - 1,5 см под углом 60 - 90° к оштукатуриваемой поверхности.

Нельзя оставлять без надзора форсунки растворопровода, находящегося под давлением.

В случае прекращения подачи раствора через форсунку или неисправности трубопровода необходимо перекрыть вентиль на растворопроводе и дать сигнал для остановки растворонасоса.

3.21. При переходе с одного рабочего места на другое растворопроводы следует перемещать только после полного снятия давления.

3.22. В зоне работы штукатура (оператора), наносящего штукатурный раствор на поверхность при помощи сопла, запрещается находиться другим лицам. Металлическое сопло должно иметь диэлектрическое (резиновое) покрытие.

3.23. При транспортировании растворов и сухих смесей по трубопроводам и шлангам запрещается производить замену, подтяжку и ревизию стыков и мест присоединения растворопровода. Эти работы надлежит выполнять до начала подачи материалов при отсутствии давления в растворопроводе.

3.24. Производить продувку шлангов сжатым воздухом для удаления пробок разрешается только после того, как лица, не участвующие в продувке, будут удалены за пределы опасной зоны (не менее 10 м).

3.25. При транспортировании (подаче) штукатурного раствора растворонасосом запрещается перегибать шланги под острым углом и в виде петли, ставить на шланги предметы и оставлять сопло или конец шланга неуправляемым.

3.26. Оштукатуривать наружные откосы при отсутствии лесов следует с огражденных настилов, которые укладываются на прочные пальцы, надежно закрепленные и выпущенные не более чем на 1/5 их длины из проема.

3.27. При ремонтных работах на фасадах с применением многоярусных лесов запрещается вести работы на двух и более ярусах по одной вертикали, а также выполнять какие-либо работы на земле под лесами.

3.28. Запрещается сбрасывать с настилов лесов отбитую старую штукатурку, снятые покрытия выступающих частей фасада, остатки материалов, строительный мусор, инструменты и пр.

3.29. Перед наружными лесами, с которых ведутся штукатурные и другие работы на фасадах, должно быть поставлено ограждение.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения на участке, объекте аварийной ситуации (обрыв грузового каната, падение груза, несчастный случай, пожар и т.п.) необходимо приостановить работы, немедленно сообщить мастеру (руководителю работ), приступить к ликвидации аварии.

4.2. К оказанию доврачебной помощи пострадавшему от несчастного случая необходимо приступить немедленно после установления характера травмы. Надо помнить, что доврачебная помощь, оказанная на месте происшествия своевременно и правильно, может быть решающей для жизни пострадавшего или успеха дальнейшего его лечения.

Если пострадавший не может самостоятельно передвигаться, его следует удобно уложить в безопасное место, ослабить стягивающие части одежды и при отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание.

Наряду с оказанием доврачебной помощи следует вызвать скорую помощь либо отправить пострадавшего в медпункт любым подходящим транспортом.

Используя имеющуюся на участке, объекте аптечку, до приезда скорой помощи (врача) или отправки пострадавшего в медпункт, при наличии у него открытых ран - сделать перевязку, сильного кровотечения - наложить жгут, а при переломе - шину.

Обожженную поверхность тела пострадавшего следует перевязать стерильным бинтом из перевязочного пакета или чистой полотняной тканью.

В случае внезапного заболевания или обнаружения признаков отравления немедленно известить мастера (руководителя работ) и принять меры по доставке больного в ближайший медицинский пункт.

### 5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. Убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место и проходы.

5.2. Применяемый механизированный инструмент и механизмы отключить от электросети, после полной остановки движущихся частей очистить от загрязнений. Ручной инструмент и приспособления очистить и убрать в предназначенное для их хранения место.

5.3. Спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты очистить от пыли и других загрязнений.

5.4. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.

5.5. Обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить мастеру (руководителю работ).

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru