Утверждаю

Первый заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации

В.А.ЯНВАРЕВ

11 мая 2004 года

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРЕССОВЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ,

ЗАНЯТЫХ СКЛЕИВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ НА УСТАНОВКАХ В ПОЛЕ

ТОКОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенный уровень электромагнитных излучений.

Источники возникновения указанных факторов: вредные вещества, выделяющиеся при нагреве клея, высокочастотный генератор.

Действие факторов: возможность заболевания органов дыхания, излучение электромагнитных полей в рабочую зону.

1.3. Средства индивидуальной защиты: фартук, рукавицы комбинированные; при постоянной работе со смоляными клеями - костюм хлопчатобумажный.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Привести в порядок рабочее место перед высокочастотным генератором.

На полу перед высокочастотным генератором должны быть уложены диэлектрические резиновые коврики или сухие деревянные изоляционные подставки без металлических креплений. Проверить наличие инструкции по технической эксплуатации установок.

2.2. Проверить исправность экранирования установки. Пресс или вайма должны быть со всех сторон ограждены металлическим экраном из листовой стали. Экран должен обеспечивать свободный доступ к рабочему промежутку по всему сечению при нахождении прессовочного устройства в разомкнутом состоянии.

2.3. Осмотреть исправность блокировочных устройств.

Двери генератора высокой частоты, электрораспределительного щита и пультов управления должны быть закрыты. При открытых дверях генератора и питающего щита приступать к работе на высокочастотных генераторах не разрешается.

Убедиться, что блокировка обеспечивает включение генератора только в той последовательности, которая указана в инструкции по технической эксплуатации установки.

Блокировка генератора должна быть отрегулирована так, чтобы при открытых дверях установки нельзя было включить привод рубильника механической блокировки, а при включении привода рубильника механической блокировки нельзя было открыть двери установки.

Блокировка подачи охлаждающей воды (при наличии охлаждения анода генераторной лампы) должна быть отрегулирована так, чтобы без подачи проточной воды нельзя было включить кабель генераторной лампы.

2.4. Включить вентиляцию, проверить работу местных отсосов. Местные отсосы должны быть сблокированы с высокочастотным генератором так, чтобы его работа была невозможна без работы местных отсосов.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Выполнять работу в соответствии с инструкцией по технической эксплуатации установок.

3.3. При нанесении клея на шпон (деталь) пользоваться резиновыми перчатками.

3.4. Склеивать детали, соответствующие профилю прессовочного устройства.

3.5. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

3.6. Следить, чтобы в деталях пресса или ваймы не появлялось искрение.

3.7. При обугливании клея или заготовок, загорании, появлении каких-либо посторонних звуков отключить устройство и сообщить мастеру.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует:

выключить оборудование, дождаться его полной остановки;

привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления;

очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка;

аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал;

использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru