## СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по данной специальности допускаются лица, прошедшие по специальной программе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по изготовлению и ремонту деталей, конструкций и цехов санитарно-технических систем как вручную, так и с применением механизмов и станочного оборудования. До прохождения обучения рабочие, принятые на должность слесаря-сантехника, к самостоятельной работе не допускаются.

1.2. Вновь поступивший слесарь может работать в цехе (на участке), на объекте только после прохождения вводного инструктажа по безопасности труда и первичного инструктажа на рабочем месте.

Не реже одного раза в 6 месяцев каждый рабочий-слесарь должен пройти повторный инструктаж.

В случае изменения технологического процесса, замены или модернизации станочного оборудования, приспособлений или инструмента, применения новых материалов, а также при перерыве в работе более 30 календарных дней слесарь должен пройти внеплановый инструктаж.

1.3. Перед выполнением работ повышенной опасности (работы в колодцах, в тепловых камерах, технических подпольях, на трубах) следует получить от мастера (руководителя работ) целевой инструктаж, а также оформить наряд-допуск, определяющий безопасные условия труда.

1.4. В процессе работы слесарь обязан строго соблюдать установленные на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен администрацией.

1.5. При работе в цехе (на участке), на объекте слесарю следует учитывать наличие таких опасных и вредных производственных факторов, как:

движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхностей материалов изделий;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

поражение электрическим током;

недостаточное освещение рабочего места;

повышенная влажность рабочей зоны.

1.6. В соответствии с установленными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты слесарю-сантехнику предусмотрена выдача: костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой со сроком носки 12 мес. и рукавиц комбинированных на 3 мес.

Для работы в колодцах, в технических подпольях, тепловых узлах (камерах), на теплотрассах горячей воды выдаются сапоги резиновые и брезентовый костюм.

При ремонте или монтаже санитарно-технических систем на высоте более 1 м от пола слесарю должен быть выдан предохранительный пояс, а при гнутье, бортовке, заливке раструбов свинцом - защитные очки как дежурные.

Слесарю могут быть выданы спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты сверх установленных норм при условии соответствия их требованиям действующих стандартов безопасности труда, а также характеру и условиям выполняемых работ.

1.7. Слесарь при работе в цехе (на участке), на объекте обязан соблюдать общие требования пожаровзрывобезопасности.

1.8. При травмировании слесарь должен поставить в известность мастера (начальника цеха), после чего обратиться в медпункт. При несчастном случае с кем-либо из совместно работающих необходимо оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и немедленно сообщить мастеру.

1.9. На участках работы, где производятся работы по изготовлению и ремонту узлов и деталей санитарно-технических систем, должны быть аптечки с набором перевязочных материалов, медикаментов для оказания медицинской помощи при несчастных случаях.

1.10. Электрифицированный инструмент можно применять лишь с рабочим напряжением не свыше 42 В при условии полной его исправности. В помещениях без повышенной опасности допускается напряжение 127 или 220 В, но с обязательным применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков. Корпуса электроинструментов, работающих при напряжении свыше 42 В, независимо от частоты тока должны быть заземлены.

1.11. Инструмент, инвентарь, оборудование должны быть исправными, правильно заточенными и соответствовать их прямому назначению.

Слесарный инструмент необходимо переносить и хранить на рабочих местах в специальном ящике.

1.12. Движущиеся и вращающиеся части станков должны иметь защитные ограждения, а станки - заземляющие устройства.

1.13. Работа на неисправных станках, с неисправным инструментом и оборудованием запрещена. При обнаружении неисправностей и при невозможности устранения их своими силами следует работу прекратить, доложить мастеру (начальнику цеха). При обнаружении неисправностей в системе электрооборудования станка (механизма) вызвать электромонтера.

1.14. Ремонт или монтаж санитарно-технических систем оборудования в местах, расположенных на высоте более 1 м от пола, следует вести с инвентарных подмостей, имеющих ограждение высотой не менее 1,1 м с бортовой доской не менее 15 см.

1.15. При работе в цехе (на участке) следует соблюдать общие правила личной гигиены и санитарии:

использовать специальные пасты (крема) для предохранения кожи рук;

принимать пищу в специально отведенном месте;

перед приемом пищи вымыть руки;

воздержаться от соприкосновения голыми руками и открытыми участками тела с оборудованием и материалами;

после окончания работы очистить спецодежду, спецобувь, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы в цехе (на участке) слесарь обязан:

надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы, проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты (предохранительный пояс, противогаз и т.д.);

убрать с рабочего места посторонние предметы, освободить проходы, убедиться, что пол чистый, сухой и исправный;

убедиться в достаточности освещенности рабочего места и что свет не слепит глаза. Напряжение переносной электрической лампы не должно превышать 12 В;

уяснить полученное задание, изучить рабочий чертеж (операционную карту) подлежащего изготовлению узла, детали санитарно-технической системы, подобрать необходимый инструмент и приспособления.

2.2. Получая ручной инструмент, следует убедиться, что:

молоток (кувалда) надежно насажен на исправную рукоятку и заклинен стальным клином;

ножовки, отвертки, напильники, ручные сверла прочно закреплены на рукоятках, снабженных стяжными кольцами;

зубила, крейцмесели, бородки, обжимки и керны не имеют сбитых или скошенных затылков с заусеницами или трещинами;

размеры гаечных ключей соответствуют размерам гаек и головок болтов, не имеют трещин и зазубрин.

2.3. Перед работой на верстаке следует проверить горизонтальность его установки, исправность защитной сетки, а также прочность крепления слесарных тисков.

2.4. Перед началом работы на станках по изготовлению (обработке) элементов и деталей санитарно-технических систем необходимо:

убедиться в наличии и исправности защитных ограждений, движущихся и вращающихся частей станка, а также заземляющих устройств;

проверить наличие и исправность режущего, измерительного, крепежного инструмента и приспособлений, разложить инструменты в удобном для пользования порядке;

проверить исправность рубильника, пусковых и тормозных приспособлений (непосредственным осмотром и на холостом ходу).

2.5. Перед началом работы по изготовлению (обработке) тяжелых узлов и деталей (массой более 16 кг) проверить наличие, исправность и маркировку грузозахватной оснастки и подъемных механизмов, применяемых для установки узла, детали на станок и их снятия.

2.6. Перед началом работы в колодце слесарь должен убедиться в отсутствии в нем газа при помощи переносного газоанализатора, проверить исправность ступеней-скоб спуска в колодец, поставить ограждение, надеть предохранительный пояс, прикрепить к поясу веревку или трос.

2.7. Перед работой в траншее или в котловане слесарь должен осмотреть состояние бровки, откосов, удалить отслоение грунта над рабочим местом.

2.8. Гидравлическую проверку и испытание отопительных и водяных систем, перед работой, производить только после тщательной проверки запорной арматуры и заглушек.

2.9. Перед работой на подмостях убедиться в их исправности и надежности.

2.10. Об обнаруженных неисправностях немедленно сообщить мастеру (начальнику цеха).

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Обслуживать те станки и механизмы, к которым слесарь допущен. Выполнять на них только ту работу, которая входит в технологический цикл и поручена администрацией.

3.2. Заготовку и обработку труб следует производить в заготовительных мастерских. Выполнять эту работу на подмостях, служащих для монтажа трубопровода, запрещается. Трубы, детали и трубные заготовки необходимо укладывать горизонтально или устанавливать вертикально в специальные стеллажи, прислонять их к стенам запрещается.

3.3. При рубке труб, а также при работе на станках, образующих отлетающую стружку и не имеющих специальных предохранительных устройств, следует пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами.

3.4. Перерезая трубу ножовкой, не держать пальцы вблизи места резки. Образующиеся при обработке трубы (детали) металлические стружки удалять специальной щеткой. Остерегаться порезов рук о края опиленных и обрубленных труб.

3.5. Перед ручной или механической обработкой трубы (детали) надежно и жестко закрепить ее в тисках (на станке).

3.6. При работе ключами не наращивать их трубой или другими рычагами; если ключи не соответствуют размерам гаек, запрещается пользоваться прокладками. Остерегаться срыва ключа, правильно накладывать ключ на гайку и не поджимать им гайку рывком.

3.7. Перерубание чугунных труб зубилом допускается при условии обязательного применения защитных очков. Рабочие, пробивающие отверстия в стенах и перекрытиях зданий, должны также быть в защитных очках.

3.8. При заделывании отверстий (снизу вверх) необходимо голову держать в стороне от заделываемого отверстия.

3.9. На время ремонта трубопроводных систем необходимо, чтобы они были отключены. Запрещается ремонтировать трубопроводные системы под давлением.

3.10. При сбросе давления из системы трубопровода вентили следует открывать постепенно. Запрещается стоять против спускного крана.

3.11. Заполнять систему трубопровода необходимо медленно, не создавая гидравлические удары от резкого открывания.

3.12. Осмотр, опробование, продувку и испытание трубопровода и санитарно-технического оборудования можно выполнять только под непосредственным руководством мастера, руководителя работ. При обнаружении разрыва трубы или повреждения стыка испытание трубопровода необходимо немедленно прекратить, давление снять и возобновить испытание только после устранения неисправности. При продувке трубопроводов перед открытыми люками и штуцерами должны быть установлены защитные ограждения (экраны).

3.13. Пневматическое испытание трубопроводов следует производить только воздухом и под руководством мастера, руководителя работ.

3.14. Осмотр котельного оборудования производится только после того, как снижено испытательное давление в котле до рабочего. Запрещается стучать по трубам пароперегревателя и водяного экономайзера до тех пор, пока котел находится под давлением.

3.15. Опробование смонтированных насосов, вентиляторов и другого оборудования слесарь-сантехник может только после установки ограждений на движущихся частях.

3.16. При гидравлическом испытании трубопровода ремонтировать на нем арматуру, производить какие-либо работы (кроме обтяжки фланцев), ударять по трубопроводу и арматуре и находиться вблизи заглушек испытываемого трубопровода запрещается; ликвидацию обнаруженных дефектов в трубопроводе следует производить только после снятия давления.

3.17. При гибке длинных труб с нагревом необходимо применять поддерживающие подставки, а при охлаждении труб водой - ковш с удлиненной рукояткой.

3.18. Для проверки совпадения болтовых отверстий на фланцах труб необходимо пользоваться монтажными ключами, специальными ломиками или оправками. Проверять отверстия пальцами запрещается.

3.19. Гнуть трубы горячим способом с влажной внутренней поверхностью, а зимой - поверхностью, покрытой снегом и льдом, запрещается. Трубы перед набивкой песком и забиванием в них деревянных пробок следует тщательно просушить. Песок должен быть хорошо просушен и плотно набиваться в трубы. Эти же правила распространяются и на раструбы, заливаемые свинцом.

3.20. При укладке или подвеске тяжеловесных трубопроводных систем, оборудования, деталей необходимо применять подъемотранспортные приспособления. Нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными углами трубопроводов до их окончательного закрепления запрещается.

3.21. При подъеме тяжеловесных труб их необходимо обвязывать пеньковыми канатами и поддерживать в состоянии покоя. Снимать стропы и канат только после закрепления трубы.

3.22. При работе с талями, тельферами проверить исправность тормозов и стропов пробным подъемом на небольшую высоту и опусканием груза.

3.23. При прокладке трубопроводов (водопровод, канализация) в траншеях необходимо требовать, чтобы стены траншей и колодцев были укреплены с целью предупреждения обвала земли.

3.24. Крышки люков, колодцев следует поднимать и опускать только при помощи специальных крючков; поднимать и опускать их руками запрещается.

3.25. Спускаться в колодец (туннель, яму) следует убедившись в отсутствии в нем взрывоопасных и токсичных газов. Проверка загазованности проводится газоанализатором. Пользоваться открытым огнем (зажженная спичка, свеча, бумага и др.) для этих целей категорически запрещается.

3.26. При наличии газа следует принять меры для его удаления (проветриванием) и после повторной проверки, подтвердившей отсутствие газа, разрешается спускаться в колодец. В особых (аварийных) случаях разрешается спуск в загазованный колодец в шланговых противогазах, причем шланг по длине должен превышать глубину колодца не менее чем на 2 метра.

3.27. Рабочий, спускающийся в колодец, должен надеть предохранительный пояс со страховочной веревкой по длине, превышающей не менее чем на 3 м глубину колодца.

Для освещения колодца следует пользоваться аккумуляторным фонариком или переносной лампой напряжением не более 12 В во взрывобезопасном исполнении.

3.28. Работу в колодце следует проводить бригадой в составе не менее 3 человек, из которых: один должен работать непосредственно в колодце, второй - на поверхности, а третий должен выполнять функции наблюдающего и для оказания помощи в случае необходимости.

Выполнять какую-либо работу до того, как рабочий из колодца не выйдет на поверхность, наблюдающему запрещается.

3.29. Места производства работ в условиях дорожного движения необходимо ограждать. Ограждать колодцы надлежит:

днем - установкой переносных треног или штакетного ограждения со знаком в виде плоского треугольника, окрашенного в белый цвет и окаймленного красной полосой "Прочие опасности";

ночью - прикреплением к треногам или штакетным ограждениям сигнальных фонарей красного цвета у знака "Прочие опасности".

Ограждение устанавливается на расстоянии 10 - 15 м от места производства работ со стороны возможного движения транспорта.

3.30. При работах в технических подпольях, в тепловых камерах необходимо убедиться в отсутствии в них вредного газа. Особую осторожность соблюдать при работах, связанных с утечкой горячей воды, пара. Запрещается производить ремонтные работы на теплотрассах (трубах) горячего водоснабжения, находящихся под давлением, и при высокой температуре горячей воды.

Производство работ допускается только после принятия мер по удалению газа, снятию давления с труб горячего водоснабжения (теплотрасс). Эти работы необходимо производить бригадой в составе не менее 2-х человек с обязательным надеванием спецодежды (костюм брезентовый, сапоги резиновые). При этом слесари-сантехники обязаны иметь при себе электрические аккумуляторные фонари.

3.31. При прокладке чугунных и стальных труб около электрических проводов или кабелей необходимо проявлять осторожность, чтобы не прикасаться к ним, а при переноске труб следить, чтобы не задеть электропровода.

Обнаружив электропровода без изоляции или с испорченной изоляцией, работу прекратить и сообщить мастеру, руководителю работ.

3.32. При пользовании переносным электроинструментом следует обращать внимание на отсутствие замыкания на корпус, наличие оголенных токоведущих частей, а также на целостность заземляющего (зануляющего) провода и исправность его изоляции.

При обнаружении замыкания на корпус электроинструмента или иной неисправности работа с ним должна быть немедленно прекращена.

3.33. При перерыве в работе ручной электроинструмент должен быть отсоединен от сети.

3.34. При изготовлении и обработке деталей и углов на станках запрещается:

работать в рукавицах или с забинтованными руками на станках с вращающимися обрабатываемыми деталями или инструментом;

устанавливать и снимать режущий инструмент до полной остановки станка;

работать без кожуха, прикрывающего сменные шестерни;

брать и передавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали станка;

допускать наматывание стружки на обрабатываемый предмет или режущий инструмент, направлять вьющуюся стружку на себя;

удалять стружку от станка непосредственно руками или инструментом;

складировать на станке готовые изделия, заготовки, крепежные болты, скобы и другие предметы.

3.35. При работе на станке слесарь обязан:

перед каждым включением убедиться, что пуск станка никому не угрожает, следить за своевременным удалением стружки с рабочего места;

при обработке углов и деталей применять режимы резания, указанные в операционной карте для данный детали, не изменять эти режимы без ведома мастера.

3.36. Слесарь обязан остановить станок и включать электродвигатель при:

отлучке от станка даже на короткое время;

временном прекращении работы;

перерыве в подаче электроэнергии;

уборке, смазке, чистке станка;

обнаружении поломок или неисправности в оборудовании, а также при возникновении вибрации;

подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка;

установке, измерении и съеме детали, проверке и зачистке режущей кромки инструмента;

снятии и надевании ремней на шкивы станка.

3.37. При работе на обрезном станке, кроме перечисленных выше требований, слесарь обязан:

прочно закрепить заготовку в приспособлении станка;

перед подводом пилы к заготовке убедиться, что пила надежно закреплена;

подвести диск к заготовке в начале резания осторожно, плавно, без ударов;

остановить станок в случае обнаружения выкрошенных зубков или при затуплении диска для его замены.

3.38. При работе на обрезном станке запрещается:

закреплять заготовку во время вращения диска;

исправлять во время вращения диска положение трубки охлаждающей системы;

допускать разбрызгивание масла и охлаждающей жидкости на пол;

стоять в плоскости вращения диска во время работы станка;

поддерживать руками обрезаемый конец заготовки;

выталкивать стружку из сегментов диска на ходу.

3.39. При работе на сверлильном станке, кроме требований, изложенных в п. п. 3.34 - 3.37, слесарь обязан:

обрабатываемые детали с помощью специального приспособления (кондуктора) прочно закрепить на столе станка или фундаментной плите;

при обработке деталей без специальных приспособлений надежно закрепить изделие в тисках или болтами, соответствующими пазу стола, прижимными планками, упорами;

мелкие детали при отсутствии специальных приспособлений удерживать плоскогубцами;

установку деталей на станок и снятие их производить после отвода шпинделя с режущим инструментом в исходное положение;

при смене инструмента опустить шпиндель, смену инструмента на ходу станка производить только при наличии специального быстросменного патрона, при смене патрона или сверла пользоваться деревянной выколоткой;

при установке детали на радиально-сверлильный станок рукав (хобот) отвести в стороны, при работе прочно закрепить рукав в нужном положении;

при сверлении глубоких отверстий периодически выводить сверло с целью охлаждения и удаления стружки; для удаления стружки пользоваться стальным крючком;

если изделие поворачивается на столе вместе со сверлом - остановить станок и сделать нужные исправления.

3.40. При работе на сверлильном станке запрещается:

наклонять голову близко к шпинделю и режущему инструменту, опираться на стол станка во время работы;

крепить изделие на ходу станка;

применять для крепления сверл патроны с выступающими стопорными винтами и болтами, пользоваться инструментом с изношенными конусными хвостовиками;

удерживать просверливаемую деталь руками;

останавливать включенный станок нажимом руки на шпиндель или патрон;

прикасаться к сверлу до полной остановки станка;

вынимать руками застрявший в металле при поломке сверла его кусок.

3.41. При работе на резьбонарезном станке, кроме требований, изложенных в пунктах 3.34 - 3.37, необходимо:

надежно закрепить нарезаемую деталь; для крепления метчиков не применять патроны и приспособления с выступающими частями (гайками, винтами);

подводить суппорт с зажатой заготовкой к плашкам медленно.

3.42. При работе на резьбонарезном станке запрещается:

прикасаться пальцами к плашкам для выявления режущих качеств;

измерять резьбу калибрами во время вращения изделия или плашек;

держать деталь во время обработки руками.

3.43. При работе на трубогибочных станках необходимо:

убедиться в наличии и исправности противовеса;

проверить действие ограничителя движения противовеса;

следить, чтобы в зону движения противовеса не заходили люди;

рычаг ручного приспособления при гнутье трубы двигать в направлении от себя.

### 4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. В случае возникновения на участке работы аварийной ситуации (пожара, поломки крепежного оборудования, вылета детали из станка, утечки горячей воды, пара на теплотрассах (трубах) горячего водоснабжения, находящихся под давлением, и т.д.) необходимо станок (механизм) отключить, работы на теплотрассе остановить, принять меры к ликвидации аварии (тушение пожара, отключение ремонтируемого участка трубопровода путем закрытия задвижек и вентилей с обеих сторон и т.д., немедленно сообщить мастеру (руководителю работ), а в необходимом случае - вызвать пожарную команду, аварийную помощь.

4.2. К оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в результате аварии необходимо приступить немедленно после установления характера травмы.

Если пострадавший не может самостоятельно передвигаться, его следует удобно уложить в безопасное место, ослабить стягивающие части одежды; при потере сознания дать понюхать нашатырный спирт, а при отсутствии дыхания - сделать искусственное дыхание.

Наряду с оказанием доврачебной помощи следует вызвать скорую помощь либо отправить пострадавшего в медпункт.

Используя имеющуюся аптечку, еще до приезда скорой помощи (врача) или отправки пострадавшего в медпункт, при наличии у него открытых ран - сделать перевязку, сильного кровотечения - наложить жгут, а при переломе - шину.

### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы слесарь обязан:

выключить станок (механизмы);

собрать инструмент и приспособления, привести в надлежащий порядок и убрать в отведенное место;

уложить заготовленные детали в устойчивый штабель;

очистить станок от стружки и металлической пыли, смазать трущиеся части;

произвести уборку рабочего места.

5.2. По окончании работы в колодцах и резервуарах следует закрыть люки, снять ограждение.

5.3. Снять спецодежду, очистить ее и убрать на хранение, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.

5.4. Обо всех неполадках, выяснившихся во время работы, сообщить сменщику или мастеру.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru