## СТЕКОЛЬЩИК

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по данной профессии допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж на рабочем месте. В дальнейшем стекольщик должен проходить повторный инструктаж не реже одного раза в шесть месяцев.

В случае замены или модернизации оборудования, инструмента, приспособлений, а также при перерыве в работе более 30 календарных дней он должен пройти внеплановый инструктаж.

1.2. Перед выполнением работ повышенной опасности (работа на высоте, крыше и т.п.) стекольщик должен получить от мастера (руководителя работ) целевой инструктаж, а также наряд-допуск, определяющий безопасные условия труда, и тщательно ознакомиться с изложенными в нем требованиями.

1.3. Стекольщик обязан строго соблюдать установленные на предприятии правила внутреннего распорядка, выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен администрацией.

1.4. При выполнении стекольных работ необходимо учитывать наличие таких опасных производственных факторов, как:

движущиеся части станков и механизмов, применяемых на участке работы, а также перемещение материалов, грузов и т.п.;

обрушение ремонтируемых зданий или их конструкций;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (возможность падения при выполнении работ на высоте, крыше);

повышенная или пониженная подвижность воздуха в рабочей зоне;

отсутствие или недостаток естественного света;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

поражение электрическим током;

разлет стекольных осколков и возможность получения резаной раны.

1.5. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты стекольщику предусмотрена выдача: костюма хлопчатобумажного и ботинок кожаных со сроком носки 12 мес., рукавиц комбинированных на 1 мес. и очков защитных до износа. В зимнее время стекольщику, постоянно занятому на наружных работах, дополнительно выдаются куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке и валенки - по поясам.

При выполнении работ на высоте, крыше стекольщику выдаются как дежурные: пояс предохранительный и каска защитная.

При механической и ручной обработке стекла абразивным инструментом (снятие фасок, сверление отверстий, шлифование и др.) стекольщику должны выдаваться, помимо указанных средств индивидуальной защиты, респиратор и кожаные напальчники.

Стекольщику могут быть выдана спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты сверх установленных норм при условии соответствия их требованиям действующих стандартов безопасности труда, а также характеру и условиям выполняемых работ.

1.6. Стекольщик при работе на участке (на объекте) должен соблюдать следующие требования по обеспечению пожаровзрывобезопасности:

не загромождать стекломатериалами и их отходами, применяемыми приспособлениями входы и выходы помещений, в которых осуществляются стекольные работы;

не курить и не зажигать огня на рабочем месте, а также ближе 10 м от места нахождения горючих и взрывоопасных материалов.

1.7. О возникновении пожаровзрывоопасной ситуации в зоне выполнения работы стекольщик обязан немедленно сообщить мастеру (руководителю работ).

1.8. В случае возникновения пожара (возгорания) следует принять меры к тушению, оповестить об опасности окружающих, сообщить руководителю, а при необходимости - принять меры к вызову пожарных.

1.9. При несчастном случае следует обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить руководителю (мастеру); в случае травмирования другого работника необходимо оказать пострадавшему первую доврачебную помощь и немедленно доложить руководителю.

1.10. Стекольщик, выполняющий работы на отдельном изолированном участке, должен быть обеспечен укомплектованной аптечкой. Каждый рабочий-стекольщик обязан пройти обучение и инструктаж по правилам и приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае и уметь пользоваться аптечкой.

На рабочем месте стекольщика должны быть: ящик для отходов стекла, совок, щетка или кисть и инструмент (стеклорез, алмаз, линейка, деревянный молоточек и пр.). Под ноги стекольщика укладывается деревянная решетка.

1.11. Работа с неисправным оборудованием, инструментом и приспособлениями категорически запрещается. При обнаружении неисправности в применяемых средствах и невозможности устранения своими силами необходимо работу с ними прекратить и уведомить непосредственного руководителя.

1.12. Инструменты, применяемые для производства стекольных работ, должны быть прочно укреплены на ручках. Для предохранения от порезов лезвия ножей, используемых для накладывания замазки, должны быть совершенно тупыми и не иметь ржавых пятен.

1.13. При выполнении стекольных работ следует соблюдать общие правила личной гигиены и санитарии:

принимать пищу в столовой или в специально отведенном и оборудованном для этой цели помещении;

перед приемом пищи вымыть руки с мылом;

не протирать руки той же тряпкой, которой протирают стекло;

после окончания работы очистить спецодежду, спецобувь и принять душ.

1.14. За нарушение требований настоящей инструкции рабочий-стекольщик несет личную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы стекольщик обязан:

надеть спецодежду, застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор, приготовить рукавицы на случай переноски стекол и защитные очки, если предстоит резка стекол или выемка из рам;

проверить наличие и исправность предохранительного пояса и защитной каски;

проверить наличие и исправность ручного и механизированного инструмента и приспособлений для производства стекольных работ;

привести в порядок свое рабочее место, убрать все лишнее с рабочего стола и около него, удобно и устойчиво расположить стекло, приготовленное для резки, и ящики для отходов;

убедиться в достаточности освещения в рабочей зоне и эффективности работы вентиляционной системы;

проверить исправность и надежность остекляемых переплетов, ограждений места, над которыми будут производиться работы, а также исправность закрепления ходовых стремянок-мостиков, надежность канатов и блоков подвесных люлек;

заготовить и нарезать стекла для выполнения работ (на высоте) с подмостей или лесов. Резка стекла на подмостях, лесах категорически запрещается;

проверить наличие и укомплектованность аптечки.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Ящики со стеклом следует ставить только вертикально. Хранение стекла без ящиков запрещается.

3.2. При укладывании и съеме ящиков со стеклом надо находиться с торцевой стороны и пользоваться рукавицами. Выполнять работы по установке в ящик, перестановке стекла следует также в рукавицах.

3.3. Тяжелые стекла больших размеров должны переносить несколько рабочих на ремнях (в две, а иногда и четыре пары). При этом следует идти в ногу, чтобы не было раскачивания или колебания стекла.

3.4. Витринное стекло и стекло больших размеров необходимо переносить при помощи специальных лямок (носильные ремни) в вертикальном положении совместно с другими рабочими.

3.5. При переносе стекло следует держать сбоку. Нести стекло держа его перед собой, а также в горизонтальном положении запрещается.

3.6. При переносе лист стекла необходимо брать одной рукой снизу, а другой - сверху.

3.7. К месту работ стекло следует переносить в вертикальном положении в специальных легких ящиках из тонких досок или фанеры с двумя ручками.

3.8. Чтобы предупредить ранение рук при переноске необходимо надевать рукавицы и накладывать на острые грани стекла подушки из ветоши или другого материала.

3.9. Резать стекла необходимо в отдельном помещении на специальных столах, покрытых сукном или линолеумом. Резать стекла, даже самые мелкие, на коленях или случайных предметах, а также на весу запрещается.

3.10. Бой стекла и отходы следует собирать в ящик и по мере накопления удалять из мастерской (участка), так как оставленные на полу или на верстаке обрезки и обломки стекла могут стать причиной ранения. При этом необходимо пользоваться рукавицами.

3.11. При резке стекла и очистке рам от битых стекол следует надевать защитные очки, нарукавники и фартук (закрывающий ноги ниже колен).

3.12. Не следует резать грязное и мокрое стекло, его необходимо протереть хотя бы по линии реза. Стекло, принесенное с мороза, можно резать только в теплом помещении после отогревания и полного его высыхания.

3.13. При резке стекла алмазами и стальными стеклорезами следует пользоваться напальчниками из кожи или резины.

3.14. При резке стекол необходимо применять алмаз или стеклорез в зависимости от толщины стекла. Алмазы нумеруются по величине камня: алмазы N 1 и 2 (самый мягкий камень) применять для резки двухмиллиметрового стекла; алмаз N 3 - трехмиллиметрового; N 4 - четырехмиллиметрового; алмаз N 5 - пятимиллиметрового, зеркального; алмаз N 6 - самый крупный алмазный камень - прессованного стекла.

3.15. При резке стекла необходимо соблюдать следующие правила:

не резать стекло без раздвижных шаблонов и безопасной движущейся линейки;

обращать внимание на положение режущей грани алмаза: острый угол его должен быть обращен вперед в направлении резки стекла;

не прикасаться алмазом к каким-либо твердым предметам: металлу, камню;

не ронять алмаз на пол, так как грань его может изменить направление;

не резать грязное стекло, имеющее неровности, пузырьки, камни от нерасплавленного песка, матовый налет или загар;

при резке стекла алмаз держать вертикально, не сдергивать алмаз с кромки стекла до окончания резки.

3.16. При работе с электростеклорезом необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ожогов и поражения электротоком. Напряжение тока электростеклореза должно быть не выше 42 В.

3.17. Если сделанная алмазом прорезь недостаточно глубока, надо сделать полную прорезь рядом с первой или с обратной стороны на том же месте. Ломать стекло без прочерчивания стеклорезом или алмазом запрещается.

3.18. Лучше всего ломать стекло о край верстака, а узкие кромки стекла отламывать стеклорезом, захватывая его прорезями оправы или специальным инструментом.

3.19. При хорошем надрезе стекло ломают, ухватив за края руками. При небольшом затуплении алмаза или резке стальным стеклорезом стекло точно по линии реза следует простукать снизу оправой стеклореза или другим инструментом до тех пор, пока не появится начальная трещина, затем ломать стекло.

3.20. Выполнять стекольные работы на высоте запрещается:

при обледенении фонаря и кровли, с которой производят остекление;

при ветре силой более 10 м/с;

в темноте, если нет необходимого искусственного освещения места работы и подходов к нему.

3.21. При работе с приставной лестницы можно стоять на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.22. Запрещается опирать приставные лестницы на стекла (в витринах) и горбылковые бруски переплетов. Ставить лестницы следует с наклоном не более 60°.

3.23. При работе с подвесных люлек необходимо убедиться в точности и надежности канатов и блоков.

3.24. При необходимости резки стекол на высоте отходы следует собирать в одном месте и затем нести их вниз.

3.25. Материалы следует надежно закреплять на месте производства работ, не допуская падения их, а инструмент хранить в специальной сумке или карманах спецодежды так, чтобы он не мог упасть с высоты.

3.26. При вставке составного стекла впритык надо применять стекла одинаковой толщины, чтобы их края были заподлицо во избежание порезов рук при протирке.

3.27. Застекление или замена стекол в окнах выше первого этажа выполняется с предварительным снятием переплетов (створок или фрамуг).

3.28. До вставки стекла необходимо приготовить замазку, разложить инструмент, приспособления, штапики, прокладки; тщательно проверить и, в случае неисправности, исправить фальцы, так как при выверке стекла на подкладках в фальце (на кусочках дерева, резины и др.) стекло может лопнуть.

3.29. Вставляемое стекло следует двигать к проему по настилу вместе с подкладками, уложенными в одном уровне с нижним фальцем.

3.30. Остекление следует производить только на двойной замазке, так как фальцы переплета не всегда бывают в одной плоскости, стекло ложится неплотно и при закреплении шпильками оно от нажатия может лопнуть.

3.31. При вставке стекол на штапиках с замазкой или с эластичными прокладками необходимо следить, чтобы гвозди или шурупы не касались стекла.

3.32. Протирать стекла в глухих летних переплетах и фрамугах следует изнутри помещений.

3.33. Оставлять материалы, приспособления и инструмент на высоте после окончания работы, во время перерывов в работе, а также сбрасывать их с высоты запрещается.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения на участке работы аварийной ситуации (обрыв канатов, блоков подвесных люлек, падение грузов, пожар и т.п.) необходимо приостановить работы, сообщить мастеру (руководителю работ), приступить к ликвидации аварии. В необходимых случаях вызвать пожарную команду.

4.2. К оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему от несчастного случая необходимо приступить немедленно после установления характера травмы. Надо помнить, что доврачебная помощь, оказанная на месте происшествия правильно и своевременно, может быть решающей для жизни пострадавшего или успеха дальнейшего его лечения.

Если пострадавший не может самостоятельно передвигаться, его следует удобно уложить в безопасное место, ослабить стягивающие части одежды и при отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание.

Наряду с оказанием доврачебной помощи следует вызвать скорую помощь либо отправить пострадавшего в медпункт любым подходящим транспортом.

Используя имеющуюся на участке работы аптечку, до приезда скорой помощи (врача) или отправки пострадавшего в медпункт, при наличии у него открытых ран - сделать перевязку, сильного кровотечения - наложить жгут, а при переломе - шину.

Обожженную поверхность тела пострадавшего следует перевязать стерильным бинтом из перевязочного пакета или чистой полотняной тканью. Нельзя трогать обожженные места руками, смазывать мазями, маслом, вазелином или промывать водой.

В случае внезапного заболевания или обнаружения признаков отравления необходимо известить мастера (руководителя работ) и принять меры по доставке больного в ближайший медицинский пункт.

### 5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. После окончания стекольных работ убрать рабочее место и оставшиеся материалы (стекла и т.д.) сдать в места хранения.

5.2. Стеклорез и алмаз необходимо протереть сухой тряпкой или замшей, просушить и положить в специальный футляр из замши или сукна.

5.3. Все инструменты и приспособления, используемые для приготовления замазок с применением ядовитых и едких материалов, должны быть тщательно вымыты и сданы на хранение в склад ядовитых и едких материалов.

5.4. Обо всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить мастеру (руководителю работ).

5.5. Привести в порядок и очистить от пыли, загрязнений спецодежду, спецобувь, а также применявшиеся средства индивидуальной защиты.

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ. Применять при мытье рук бензин, керосин и прочие растворители запрещается.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru