## СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по данной профессии допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения столярных работ как вручную, так и с применением станочного оборудования и механизированного инструмента, а также вводный инструктаж по безопасности труда и инструктаж на рабочем месте.

В дальнейшем столяр строительный проходит проверку знаний по безопасности труда при работе на станках не реже одного раза в год.

Не реже одного раза в шесть месяцев он должен пройти повторный инструктаж.

В случае замены или модернизации станочного оборудования, приспособления или инструмента, применения новых материалов, а также при перерыве в работе более 30 календарных дней столяр строительный должен пройти внеплановый инструктаж.

1.2. При выполнении работ повышенной опасности (работа на высоте) необходимо получить от мастера (прораба) целевой инструктаж, а также наряд-допуск, определяющий безопасные условия труда, и тщательно ознакомиться с изложенными в нем требованиями.

1.3. Столяр строительный должен строго соблюдать установленные в ремонтно-строительной организации правила внутреннего трудового распорядка, выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен администрацией.

1.4. При производстве работ столяру строительному необходимо учитывать наличие таких опасных производственных факторов, как:

движущиеся части станков, машин и механизмов, применяемых в цехе (участке), на строительной площадке, а также перемещаемые материалы, грузы и т.д.;

обрушение ремонтных зданий или их конструкций;

поражение электрическим током;

падение с высоты при монтаже и ремонте зданий и сооружений;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

наезды транспортных средств на территории ремонтно-строительной площадки.

1.5. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты столяру строительному на монтаже оборудования и общестроительных работах предусмотрена выдача: костюма хлопчатобумажного со сроком носки 12 мес. и рукавиц комбинированных на 1 мес. Зимой дополнительно: куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, валенки - по поясам.

При выполнении работ на высоте столяру строительному выдаются дополнительно как дежурные: пояс предохранительный, каска защитная.

Столяру строительному могут быть выданы спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты сверх установленных норм при условии соответствия их требованиям действующих стандартов безопасности труда, а также характеру и условиям выполняемых работ.

1.6. Работу ручным механизированным инструментом, а также строповку и расстроповку поднимаемых материалов грузоподъемными механизмами может выполнять только обученный и имеющий соответствующее удостоверение столяр строительный.

1.7. Столяр строительный при выполнении работ в цехе (на участке), на строительной площадке должен соблюдать следующие требования пожаровзрывобезопасности:

не загромождать деталями и узлами, применяемыми приспособлениями и материалами входы и выходы помещений, в которых осуществляются столярные работы;

не курить и не зажигать огня на рабочем месте, а также ближе 10 м от места нахождения горючих и взрывоопасных материалов.

1.8. О возникновении пожаровзрывоопасной ситуации в зоне выполнения работы столяр строительный обязан сообщить мастеру (руководителю работ).

1.9. В случае возникновения пожара (возгорания) следует принять меры к тушению, оповестить об опасности окружающих, сообщить руководителю, а при необходимости - принять меры к вызову пожарных.

1.10. При несчастном случае следует обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить руководителю; в случае травмирования другого работника цеха (участка) необходимо оказание пострадавшему первой доврачебной помощи и немедленно известить руководителя.

1.11. Каждый цех (участок), объект должен быть обеспечен специально укомплектованной аптечкой. Столяр строительный обязан пройти обучение и инструктаж по правилам и приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае и уметь пользоваться аптечкой.

1.12. Работа с неисправным оборудованием, инструментом и приспособлениями категорически запрещается. При обнаружении неисправности в применяемых средствах и невозможности устранения своими силами необходимо уведомить непосредственного руководителя и вызвать ремонтника.

1.13. При выполнении работ следует соблюдать общие правила личной гигиены и санитарии:

принимать пищу в оборудованном для этой цели передвижном помещении либо в специально отведенном месте;

перед приемом пищи вымыть руки с мылом;

не соприкасаться голыми руками клея, применяемого при изготовлении столярных изделий, а также с перемещаемыми грузами, материалами.

1.14. За нарушение требований настоящей инструкции столяр строительный несет личную ответственность в зависимости от последствий, вызванных нарушением, - дисциплинарную, материальную или уголовную.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы столяр строительный должен:

надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, проверить исправность средств индивидуальной защиты (предохранительный пояс, защитная каска и др.);

убрать с рабочего места ненужные предметы и материалы;

проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений, разложить инструмент в удобном для пользования порядке;

убедиться в эффективности работы вентиляционной системы и достаточности освещения рабочего места;

проверить наличие и укомплектованность аптечки.

2.2. При работе в ночное время или в затемненных местах должно быть обеспечено равномерное освещение рабочего места. Временная проводка для освещения должна быть поднята на высоту не менее 2,5 м над рабочим местом или же заключена в трубу.

2.3. Перед работой на станках по обработке древесины необходимо:

убедиться в наличии и исправности защитных ограждений рабочей части режущих инструментов, движущихся и вращающихся частей станка;

проверить наличие и исправность заземляющих устройств станка;

проверить исправность рубильника, пусковых и тормозных устройств, блокировок (непосредственным осмотром и на холостом ходу).

2.4. До начала работы электроинструментом необходимо проверить прочность закрепления на нем ножей и проверить рубанок на холостом ходу.

2.5. Перед началом работы на высоте совместно с мастером следует проверить исправность и надежность применяемых для этой цели средств подмащивания (лесов, подмостей, вышек, монтажных столиков или площадок, лестниц, стремянок).

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения столярных работ на высоте должны быть инвентарными, иметь ограждения и по своей высоте обеспечивать удобство и безопасность при выполнении работ. Общая длина (высота) приставной лестницы должна обеспечивать столяру строительному производить работу стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Переносные лестницы и стремянки должны иметь устройства, предотвращающие при работе возможность сдвига и опрокидывания. При необходимости верхние концы лестницы должны иметь специальные крюки. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые через каждые 2 м скрепляются стяжными болтами.

При отсутствии необходимых средств подмащивания либо при обнаружении неисправностей, которые невозможно устранить своими силами, столяр строительный обязан сообщить для принятия мер мастеру (прорабу).

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Обслуживать те станки и механизмы, к которым столяр строительный допущен; выполнять на них только ту работу, которая входит в технологический процесс и поручена администрацией.

3.2. При ручной обработке древесины, а также при работе на станках, образующих пыль и отлетающую стружку и не имеющих специальных предохранительных устройств, необходимо надевать защитные очки.

3.3. Перед распиливанием материала вручную необходимо уложить его на прочную основу, а при распиливании под углом следует применять инвентарный шаблон (короб).

3.4. Запрещается распиливать материал на колене, ставить руку или палец у пропила для направления пилы по риске, а также оставлять режущий инструмент лезвием вверх во время перерывов в работе.

3.5. При применении электрорубанков необходимо перемещать его по прямой линии, без перекосов, следить, чтобы ножи не забивались стружкой и периодически прочищать их. Очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка запрещается.

3.6. Использовать электрорубанок в качестве стационарного станка допускается только при установке на нем защитных приспособлений.

3.7. Строгание материала на станках с ручной подачей заготовок короче 400, уже 50 или тоньше 30 мм должно производиться с применением специальных колодок-толкателей.

При обработке материала с трещинами, сучками и косослоем следует строгать осторожно, снижая скорость подачи ножа. При автоматической подаче материала приближать руки к зоне подающих валиков запрещается.

3.8. В круглых пилах стальной диск должен прочно закрепляться на шпинделе электропилы и проверяться на холостом ходу. Диск электропилы в верхней и в нижней своей части должен иметь исправный предохранительный кожух, работа без которого категорически запрещается.

3.9. При работе ленточной электрической пилой особое внимание нужно обратить на исправность пильной ленты и работу шкивов, которые должны вращаться свободно и легко.

3.10. Категорически запрещается работать на циркулярной пиле продольной распиловки без расклинивающего ножа и защитного кожуха.

3.11. При сверлении электродрелью отверстий в деревянных конструкциях необходимо следить за надежным закреплением сверла в гнезде шпинделя и за равномерным выходом стружки из высверливаемого отверстия.

3.12. Производить работу на станке с абразивным камнем следует только при наличии ограждающего кожуха абразивного круга, подручника и защитного экрана.

3.13. Во время работы на станках запрещается:

брать за сверло руками, работать в рукавицах;

обрабатывать обледенелый, загрязненный материал;

подавать обрабатываемый материал рывками;

складировать обрабатываемые детали на столе станка или на ограждения;

снимать или устанавливать ограждения движущихся частей;

тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо предметами;

оставлять без надзора не отключенные от электросети станки, инструмент;

чистить, обтирать оборудование, удалять отходы, производить ремонт, подтягивать гайки на ходу.

3.14. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий:

выбоины, сколы рабочих концов;

заусеницы и острые ребра в местах зажима рукой;

трещины и сколы на затылочной части.

3.15. Особую осторожность необходимо проявлять во время работы с переносным электрическим инструментом, при обнаружении замыкания на корпус или иной неисправности инструмента работы с ним должны быть немедленно прекращены до устранения неисправности.

3.16. При работе с электроинструментом напряжением 220 В в помещениях с повышенной опасностью необходимо надежно заземлять (занулять) корпус инструмента и обязательно применять диэлектрические защитные средства (диэлектрические перчатки, галоши, коврики).

3.17. Запрещается производить столярные работы на неогражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1 м над землей или перекрытием, в неосвещенных или затемненных местах, а также использовать ненадежные, случайные опоры для подмащивания.

3.18. При работе на высоте необходимо:

столярные работы (установка карнизов, оконных блоков и т.п.) проводить только с инвентарных средств подмащивания, имеющих соответствующие ограждения рабочих настилов. Применение в качестве средств подмащивания ящиков, козелков и других подобных предметов, имеющихся на строительной площадке, категорически запрещается;

для переноса и хранения инструмента, крепежных и других мелких деталей во время работы на высоте иметь индивидуальный ящик или сумку;

при работе с подмостей инструмент и детали (крепежные и др.) укладывают в ящик, а при работе с приставной лестницы (стремянки) пользоваться сумкой, надетой через плечо;

поднимать столярные изделия необходимо в пакетах при помощи специальных приспособлений (контейнеров), исключающих выпадение отдельных элементов из пакета;

принимать груз, подаваемый краном, непосредственно в дверные (оконные) проемы только при наличии устройства выносных грузоподъемных площадок;

при монтаже с вышки подниматься на рабочую площадку и спускаться только по специальной лестнице, предусмотренной конструкцией вышки;

во избежание падения не отклонять корпус тела за габариты лестницы или рабочей площадки;

помимо спецодежды пользоваться испытанным предохранительным поясом и защитной каской.

3.19. Запрещается производить наружные столярные работы на лесах во время грозы, гололеда, тумана, при ветре силой 15 м/с и более.

3.20. Навеску оконных переплетов и дверных полотен следует производить до установки их в проемы.

3.21. На рабочих местах, в проходах и подъездах на территории ремонтно-строительной площадки, на этажах и лестничных клетках ремонтируемых зданий запрещается разбрасывать обрезки древесины.

3.22. Столяр строительный должен в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы к нему материалами и готовыми изделиями.

3.23. Оконные и дверные блоки следует складировать вертикально в один ряд на подкладках с устройством упоров с обеих сторон.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения на участке (объекте) аварийной ситуации (вылета детали из станка, падения груза, пожара и т.д.) необходимо станки (механизмы) отключить, принять меры к ликвидации аварии (тушению пожара), сообщить мастеру (бригадиру), а при угрозе обрушения здания или его части, падения отдельных строительных конструкций следует работы прекратить, покинуть опасную зону и оповестить всех находящихся в ней людей, закрыть в эту зону доступ, немедленно сообщить руководителю работ. В необходимых случаях вызывать пожарную команду.

4.2. К оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему от несчастного случая следует приступить немедленно после установления характера травмы. Необходимо помнить, что доврачебная помощь, оказанная на месте происшествия своевременно и правильно, может быть решающей для жизни пострадавшего или успеха дальнейшего его лечения.

Извлекая пострадавшего из-под обрушившегося здания, конструкции и т.п., упавшего груза, механизма, нужно проявить особую осторожность, чтобы не усугубить тяжесть повреждения.

Если пострадавший не может самостоятельно передвигаться, его следует удобно уложить в безопасное место, ослабить стягивающие части одежды, при потере сознания - дать понюхать нашатырный спирт, а при отсутствии дыхания - сделать искусственное дыхание.

Наряду с оказанием доврачебной помощи следует вызвать скорую помощь либо отправить пострадавшего в медпункт любым подходящим транспортом.

Используя имеющуюся на участке, объекте аптечку, до приезда скорой помощи (врача) или отправки пострадавшего в медпункт, при наличии у него открытых ран - сделать перевязку, сильного кровотечения - наложить жгут, а при переломе - шину.

Обожженную поверхность тела пострадавшего следует перевязать стерильным бинтом из перевязочного пакета или чистой полотняной тканью. Нельзя трогать обожженное место руками, смазывать мазями, маслом, вазелином или промывать водой.

В случае внезапного заболевания или обнаружения признаков отравления необходимо известить мастера (бригадира) и принять меры по доставке больного в ближайший медицинский пункт.

### 5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. Выключить станок, очистить его от стружки и опилок.

5.2. Привести в порядок рабочее место: сложить в ровные стопки материал, убрать в тару или на предназначенное место обрезки, сдать готовую продукцию.

5.5. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место.

5.4. Обо всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить мастеру или бригадиру.

5.5. Привести в порядок и очистить от пыли спецодежду, а также применявшиеся средства индивидуальной защиты.

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой или принять душ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru