Утверждаю

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра труда

и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ БЕГУНЩИКА

ТИ-057-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестоцементной промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы бегунщика при производстве асбестоцементных и асбокартонных изделий.

1.2. К самостоятельной работе в качестве бегунщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Бегунщик, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Бегунщик обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полгода;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Бегунщик с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Бегунщик обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятый сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. При обслуживании бегунов имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон асбеста; повышенный уровень шума и местной вибрации; подвижность и влажность воздуха рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать бегунщика средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты:

- полукомбинезон хлопчатобумажный - 1 шт. на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;

- очки защитные - до износа;

- респиратор - до износа.

При наличии нескольких видов равноэффективных респираторов работники могут пользоваться правом выбора респиратора, наиболее приемлемого для них с точки зрения защиты и комфорта.

1.14. Бегунщик без полагающихся по условиям производства спецодежды и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Бегунщик обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- не загромождать мешками с асбестом доступ к средствам пожаротушения;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор просыпанного из бегунов асбеста должен производиться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками.

1.18. Бегунщик должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при обслуживании электрооборудования; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и класть какие-либо предметы на провода, кабели, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций бегунщик должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае бегунщик должен прекратить работу, известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; по возможности сохранить обстановку случая; при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены.

1.23. В процессе работы бегунщик обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда бегунщика должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускаются обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий, бегунщик несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

Обувь должна быть закрытой, на низком каблуке и твердой подошве.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание на работу от мастера (начальника) смены.

Ознакомиться с записями, сделанными в журнале приема-сдачи смен.

2.4. Узнать у бегунщика, сдающего смену, сведения о неисправностях и отказах оборудования, которые происходили в течение смены, и принятых мерах по их устранению.

2.5. Проверить исправность ручного инструмента. Деревянные рукоятки щеток, лопат, молотков, кувалд, совков должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и надежно закреплены.

2.6. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки обслуживания или стола запрещается.

2.7. Проверить чистоту рабочего места, убедиться, что проходы и площадки свободны и не загромождены.

2.8. Убедиться в достаточности освещения рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость пусковых устройств, приводов, ограждений. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить о них электротехническому персоналу.

2.9. Проверить:

- наличие, исправность и прочность крепления перил рабочей площадки, кожухов ограждений движущихся частей на бегунах;

- наличие и целостность защитного заземления электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- плотность закрытия смотровых и шуровочных лючков;

- герметичность уплотнений, крышек и желобов оборудования;

- исправность работы приточно-вытяжной вентиляции и местных аспирационных устройств, при этом всасывающее окно вентилятора должно быть закрыто сетчатым ограждением с размером ячеек не более 20 х 20 мм.

2.10. В случае обнаружения при приеме смены неисправностей оборудования, устранение которых не входит в обязанности бегунщика или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

2.11. Если время приема смены совпало с моментом аварии или нарушения технологического процесса, бегунщик должен принять смену с разрешения мастера (начальника) смены.

2.12. Оформить прием смены в журнале приема-сдачи смен.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Бегунщик своими действиями должен обеспечить безопасную и безаварийную работу оборудования по распушке асбеста.

3.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен мастером (начальником) смены.

3.3. Осуществлять распушку асбеста в соответствии с картой технологического процесса.

3.4. Содержать свое рабочее место в чистоте, своевременно удалять с настила площадок обслуживания закрепленного оборудования рассыпанный асбест и другие материалы и предметы, не загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему порожней тарой, инвентарем, поддонами и т.п.

3.5. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

3.6. Следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и чистотой светильников. Помнить, что установка и очистка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрической сети должны производиться электротехническим персоналом.

3.7. Пуск закрепленного оборудования после ремонта или длительной остановки производить только с разрешения начальника цеха, а после кратковременной остановки - с разрешения мастера (начальника) смены, при этом необходимо убедиться в отсутствии людей в опасной зоне и подать предупредительный звуковой сигнал.

3.8. Следить за тем, чтобы в зоне производства работ, возле узлов и механизмов закрепленного оборудования не находились посторонние работники, не связанные с обслуживанием и ремонтом. Ответственность за нахождение посторонних работников в рабочей зоне возлагается на бегунщика.

3.9. Перед началом ремонтных работ на бегунах выработать асбест из чаши бегуна.

3.10. При спуске или подъеме на бегуны и площадки обслуживания по стационарным лестницам держаться за поручни обеими руками, переставляя поочередно каждую руку. Запрещается одновременно отрывать от поручней обе руки.

3.11. Помнить, что работы внутри бегунов, турбосмесителей и других закрытых емкостей должны производиться только по наряду- допуску бригадой в составе не менее 3-х работников.

3.12. Следить за работой закрепленного оборудования. При появлении постороннего звука (стук, скрежет, свист и т.п.):

- выключить оборудование, а на пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- поставить в известность мастера (начальника) смены и в дальнейшем выполнять его указания.

3.13. Уборку и очистку закрепленного оборудования производить только после выключения оборудования и вывешивания на пусковом устройстве плаката "Не включать! Работают люди".

3.14. Использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты только для тех работ, для которых они предназначены.

3.15. Для осмотра, очистки или ремонта технологического оборудования, где невозможно пользоваться общим освещением, разрешается применение переносных светильников напряжением не выше 12 В.

3.16. Запрещается:

- работать на неисправном или находящемся в аварийном состоянии закрепленном оборудовании;

- работать на оборудовании без заземления (при наличии обрывов и непрочности контакта между электродвигателем и заземляющим проводом), без ограждения приводов вращающихся частей оборудования и других опасных зон;

- оставлять без присмотра закрепленное работающее оборудование. Передавать порученную работу другим работникам без разрешения мастера (начальника) смены;

- проталкивать асбест, зависший в течках, при работающем оборудовании;

- покидать рабочее место без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных перерывов;

- работать на неисправных настилах площадок обслуживания, при отсутствии перильных ограждений;

- выполнять свои прямые обязанности при неработающих приточно-вытяжных вентиляционных системах;

- осуществлять пуск бегунов с заполненной асбестом чашей при неисправных конечных выключателях, при открытых смотровых окнах в кожухе бегунов;

- производить уборку рабочего места и обдувать рабочую одежду, используя сжатый воздух;

- загромождать и захламлять рабочее место, проходы и переходы;

- приставлять длинноременные предметы (шуровки, ломы, доски и т.п.) к стенам и оборудованию;

- прикасаться к движущимся и вращающимся узлам и механизмам, поправлять ограждения, ремни, цепи приводов на работающем оборудовании;

- производить включение (выключение) электромеханического оборудования на пульте управления мокрыми руками;

- класть инструмент, приспособления и другие предметы на обслуживаемое оборудование;

- производить ремонтные работы на закрепленном оборудовании, не поставив в известность мастера (начальника) смены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы бегунщика могут произойти следующие аварийные ситуации:

- поломка оборудования;

- сбой и нарушение технологического процесса, вызванные внезапным отключением электрического тока;

- возникновение пожара на оборудовании или в заготовительном отделении;

- обрыв электрического кабеля или его замыкание.

4.2. При поломке оборудования:

выключить с помощью кнопки "Стоп" (выключателя) электропривод;

- на пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о поломке мастеру (начальнику) смены.

4.3. При нарушении технологического процесса в результате отключения электроэнергии привести оборудование в предпусковое состояние (открыть или закрыть вручную вентили и задвижки подачи воды, асбеста и т.д.), поставить в известность мастера (начальника) смены и в дальнейшем выполнять его указания.

4.4. При пожаре:

- остановить оборудование и обесточить его;

- сообщить по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- принять меры по эвакуации людей и имущества.

4.5. При обрыве провода или кабеля запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других рабочих в опасную зону, и сообщить о случившемся энергетику или другому должностному лицу.

Уходить из зоны растекания тока следует короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить оборудование. На ключ управления повесить плакат "Не включать! Работают люди", приступить к уборке рабочего места и обслуживаемого оборудования.

Уборку необходимо производить с помощью ручного инструмента (щеток, совков).

Запрещается производить уборку с помощью сжатого воздуха и протирать перильные ограждения, полы, площадки для обслуживания и лестничные марши ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами.

5.2. После окончания уборки снять плакат "Не включать! Работают люди" и убрать ручной инструмент в специально отведенное место.

5.3. Непосредственно на рабочем месте сдать смену бегунщику, заступающему на работу, ознакомив его с неполадками, которые наблюдались при работе оборудования, и принятыми мерами по их устранению.

5.4. Оформить сдачу смены в журнале приема-сдачи смен. Сообщить мастеру (начальнику) смены о передаче смены.

5.5. Произвести обеспыливание спецодежды промышленными пылесосами.

5.6. Снять спецодежду в гардеробной для загрязненной одежды, убрать ее в шкаф и принять душ.

5.7. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru