Утверждено

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра труда

и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ БУНКЕРОВЩИКА

ТИ-059-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестоцементной промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы бункеровщика при обслуживании бункеров с цементом.

1.2. К самостоятельной работе в качестве бункеровщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Бункеровщик, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Бункеровщик обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полгода;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Бункеровщик с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Бункеровщик обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (начальнику или мастеру смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. При обслуживании бункеров имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны цементной пылью; повышенный уровень шума и местная вибрация; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать бункеровщика средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный пылезащитный - 1 комплект на год;

- ботинки кожаные - 1 пара на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;

- респиратор - до износа;

- очки защитные - до износа;

- каска защитная -1 шт. на 2 года.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей прокладке - 1 шт. по поясам;

- брюки на утепляющей прокладке - 1 шт. по поясам;

- валенки - 1 пара по поясам.

1.14. Бункеровщик без полагающихся по условиям производства спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Бункеровщик обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- не загромождать оборудованием и др. материалами проходы к противопожарным щитам и гидрантам;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор просыпи цемента должен производиться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками.

Ящики по мере заполнения должны очищаться, но не реже одного раза в смену.

1.18. Бункеровщик должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока; знать меры безопасности при обслуживании электроприводов машин; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и класть какие-либо предметы на провода, кабели, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций бункеровщик должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае бункеровщик должен известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; по возможности сохранить обстановку случая; при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены.

1.23. В процессе работы бункеровщик обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда бункеровщика должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет предприятия.

Не допускаются обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий, бункеровщик несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду, застегнуть и заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание на работу от мастера (начальника) смены.

2.4. Ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен. Получить у бункеровщика, сдающего смену, сведения о техническом состоянии оборудования и о неполадках, имевших место в течение прошедшей смены.

2.5. При осмотре оборудования проверить:

- наличие, исправность и надежность крепления электродвигателей, редукторов, вентиляторов и маховичков штревелей задвижек;

- отсутствие трещин, выпучин и значительных утоньшений стенок цементопроводов и бункеров;

- состояние освещения площадок для обслуживания оборудования, стационарных лестниц, переходных мостиков и проходов. При недостаточном освещении поставить в известность мастера (начальника) смены;

- чистоту и незагроможденность проходов, площадок для обслуживания, оборудования, стационарных лестниц и переходных мостиков. Если они не убраны и загромождены, принять меры к их очистке;

- надежность фланцевых и бандажных соединений воздуховодов аспирационных систем и цементопроводов;

- ограждение цепных, ременных передач и муфтовых соединений;

- наличие и исправность заземлений, прочность соединений заземляющих проводников к электрооборудованию и шинопроводам;

- наличие на пульте управления плаката "Не включать! Работают люди";

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки, закрытие всех токовыводящих коробок и пусковых устройств.

Ключи от шкафов управления должны находиться у электротехнического персонала, обслуживающего данные электротехнические устройства.

2.6. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки, стола, а также вблизи открытых люков, колодцев запрещается.

2.7. При обнаружении неисправностей в осветительной сети или электрооборудовании необходимо вызвать дежурного электрослесаря.

2.8. В случае обнаружения нарушений требований безопасности или неисправностей оборудования, устранение которых не входит в обязанности бункеровщика или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены и поступать согласно его указаниям.

2.9. Если время приема смены совпало с моментом аварии или нарушением режима работы, смену принять только с разрешения мастера (начальника) смены.

2.10. Оформить прием смены в журнале приема-сдачи смен.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Осуществлять перекачку цемента в соответствии с требованиями карты технологического процесса.

3.2. Применять необходимые для безопасной работы исправные приспособления, инструмент, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

3.3. Использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен мастером (начальником) смены.

3.5. Содержать свое рабочее место в чистоте, своевременно убирать с площадок обслуживания оборудования просыпи цемента, посторонние материалы и предметы, не загромождать проходы и переходы.

3.6. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

3.7. Следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и чистотой светильников. Помнить, что установка и очистка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрической сети должны производиться электротехническим персоналом.

3.8. Пуск закрепленного оборудования после ремонта или длительной остановки производить только с разрешения начальника цеха, а после кратковременной остановки - с разрешения мастера (начальника) смены.

3.9. Следить за работой аспирационной системы. В случае поломки вентилятора поставить в известность мастера (начальника) смены.

3.10. Периодически проверять целостность рукавов в рукавных фильтрах.

3.11. Следить за наполнением цембункеров, производя замеры с помощью щупа. При измерении щупом уровня наполнения бункера в данный бункер не должен поступать цемент.

3.12. Не допускать заполнение бункера цементом до верхнего перекрытия на величину менее 1 метра, в противном случае будет нарушена нормальная работа аспирационной системы.

3.13. При обнаружении выхода цемента через образовавшиеся щели прекратить закачку цемента через данный участок цементопровода и поставить в известность мастера (начальника) смены.

3.14. Следить за тем, чтобы на рабочем месте возле закрепленного оборудования не находились посторонние работники, не связанные с обслуживанием и ремонтом. Ответственность за нахождение посторонних работников в рабочей зоне возлагается на бункеровщика.

3.15. При спуске или подъеме по стационарным лестницам держаться за поручни обеими руками, переставляя поочередно каждую руку. Запрещается одновременно отрывать от поручней обе руки.

3.16. Следить за работой закрепленного оборудования. При появлении постороннего шума и в случае обнаружения неисправностей:

- предупредить рабочих, связанных с производственным процессом, о случившемся;

- выключить оборудование, а на пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать! Работают люди".

3.17. Для перехода через цементопроводы пользоваться переходными мостиками.

3.18. Перед встряхиванием рукавов в рукавных фильтрах убедиться в том, что они надежно закреплены и не имеют порывов. Запрещается производить встряхивание рукавов в фильтрах при подаче в бункер воздуха или цемента.

3.19. Бункеровщик обязан помнить, что работы внутри бункера должны производиться только по наряду-допуску бригадой в составе не менее 3 работников.

3.20. Во время работы запрещается:

- работать на неисправном или находящемся в аварийном состоянии оборудовании;

- производить эксплуатацию оборудования без ограждения приводов и других опасных зон, без заземления электрического оборудования;

- оставлять без присмотра работающее оборудование. Передавать порученную работу другим работникам без разрешения мастера (начальника) смены;

- производить работы неисправным инструментом, без средств индивидуальной защиты, при выключенной аспирационной системе;

- покидать рабочее место без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных перерывов;

- открывать люк бункера во время подачи в него цемента;

- держать закрытыми тарельчатые переключатели во все бункера. При переключении подачи цемента держать ключ тарельчатого переключателя на себя;

- работать на неисправных настилах площадок обслуживания, при отсутствии или неисправности перильных ограждений, при незакрытых или неогражденных проемах в межэтажных перекрытиях;

- подходить к краям крыши и смотреть вниз, перегибаться через перильные ограждения;

- загромождать и захламлять рабочее место, проходы и переходы;

- приставлять длинномерные предметы (ломы, доски и пр.) к стенам, оборудованию;

- оставлять на оборудовании инструмент и приспособления;

- выполнять самостоятельно (без ремонтного персонала и не поставив в известность мастера или начальника смены) регулировку, наладку и ремонт закрепленного оборудования, извлечение застрявших материалов и предметов из оборудования (бункеров, шнековых транспортеров и др.).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В процессе эксплуатации бункеров и цементопроводов могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- при длительном нахождении цемента без движения возможно его слеживание в бункере и прекращение подачи в цементопровод;

- нарушение прокладки фланцевого или бандажного соединения цементопровода с выбросом наружу;

- налипание цемента на стенки бункера, особенно в осенне-весенний период при перепадах температуры от плюса к минусу;

- возникновение неисправностей в работе оборудования по причине невыполнения своевременного технического обслуживания и ремонта или его некачественного проведения.

4.2. Устранять своды, зависания цемента в бункерах и его шуровка разрешается только с помощью специальных приспособлений и устройств (электровибраторов, пневматических устройств, шуровок). Спуск людей для этих целей в бункера запрещается.

4.3. Перед заменой вышедшей из строя прокладки или задвижки в цементопроводе перекрыть подачу цемента в цементопровод.

4.4. При внезапной поломке оборудования подачи цемента или аспирационной системы остановить оборудование и сообщить мастеру (начальнику) смены.

4.5. При пожаре:

- остановить оборудование и обесточить его;

- сообщить по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при необходимости принять меры по выводу людей из опасной зоны.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Очистить оборудование и рабочее место, провести ежесменное техническое обслуживание оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5.2. Очистку оборудования и рабочего места производить с помощью специального инструмента (щетки, совка, лопаты).

Уборка разлитого масла должна производиться с применением песка и ветоши.

5.3. Ручной инструмент привести в порядок (очистить от грязи) и уложить в отведенное для хранения место.

5.4. Сообщить бункеровщику, принимающему смену, обо всех неполадках и неисправностях, имевших место при эксплуатации закрепленного оборудования, и о принятых мерах по их устранению.

5.5. Оформить сдачу смены в журнале приема-сдачи смен и доложить об этом мастеру (начальнику) смены.

5.6. Произвести обеспыливание спецодежды.

5.7. Снять спецодежду в гардеробной для загрязненной одежды, убрать ее в шкаф и принять душ.

5.8. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru