Утверждаю

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра труда

и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДОЗИРОВЩИКА АСБЕСТА

ТИ-060-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестоцементной промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы дозировщика асбеста.

1.2. К самостоятельной работе в качестве дозировщика асбеста допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Дозировщик асбеста, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Дозировщик асбеста обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полугодие;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Дозировщик асбеста с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Дозировщик асбеста обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по безопасности труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. В процессе работы дозировщика асбеста имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон асбеста и зерен цемента; повышенный уровень шума и местной вибрации; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать дозировщика асбеста средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды:

- костюм хлопчатобумажный пылезащитный - 1 комплект на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;

- очки защитные - до износа;

- каска защитная - 1 шт. на 2 года;

- респиратор - до износа.

При наличии нескольких видов равноэффективных респираторов работники могут пользоваться правом выбора респиратора, наиболее приемлемого для них с точки зрения защиты и комфорта.

1.14. Дозировщик асбеста без полагающихся по условиям производства спецодежды и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Дозировщик асбеста обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- не загромождать мешками с асбестом доступ к средствам пожаротушения;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор просыпи асбеста и цемента должен производиться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками.

1.18. Дозировщик асбеста должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока; знать меры безопасности при обслуживании электрооборудования; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также класть какие-либо предметы на электродвигатели, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций дозировщик асбеста должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае дозировщик асбеста должен прекратить работу, известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены; при необходимости вызвать скорую помощь; по возможности сохранить обстановку случая.

1.23. В процессе работы дозировщик асбеста обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда дозировщика асбеста должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускаются обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самим работником, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий дозировщик асбеста несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

Обувь должна быть закрытой, на низком каблуке и твердой подошве.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание на работу от мастера (начальника) смены.

2.4. Узнать у дозировщика асбеста, сдающего смену, сведения о состоянии оборудования и неисправностях, которые происходили в течение смены, и принятых мерах по их устранению.

2.5. Проверить исправность ручного инструмента. Деревянные рукоятки щеток, лопат, молотков, кувалд, совков должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и надежно закреплены. Рукоятки ножей должны быть прочными, нескользкими и удобными для захвата, иметь необходимый упор для пальцев руки. Полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин.

2.6. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки обслуживания запрещается.

2.7. Проверить чистоту рабочего места, убедиться, что проходы и площадки свободны и не загромождены.

2.8. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость цифровой шкалы дозаторных весов, пусковых устройств, приводов, ограждений. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить о них электротехническому персоналу.

2.9. Проверить:

- наличие и исправность предохранительных решеток на приемных отверстиях бункеров, настилов площадок обслуживания, переходных мостиков, кожухов ограждений движущихся частей оборудования;

- исправность пусковой аппаратуры, аварийных выключателей;

- наличие и целостность защитного заземления электрооборудования;

- исправность и точность отсчета дозаторного оборудования по асбесту.

2.10. В случае обнаружения при приеме смены неисправностей оборудования, устранение которых не входит в обязанности дозировщика асбеста или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

2.11. Если время приема смены совпало с моментом аварии или нарушения технологического процесса, дозировщик асбеста должен принять смену с разрешения мастера (начальника) смены.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Дозировщик асбеста своими действиями должен обеспечивать безопасную и безаварийную работу обслуживаемого им оборудования.

3.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен мастером (начальником) смены.

3.3. Осуществлять подачу асбеста в бегуны в соответствии с картой технологического процесса.

3.4. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с настила площадок рассыпанный асбест, мешкотару и другие материалы.

3.5. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

3.6. Постоянно следить за дозировкой подачи асбеста в бегуны.

3.7. Пуск закрепленного оборудования после ремонта или длительной остановки производить только с разрешения начальника цеха, а после кратковременной остановки - с разрешения мастера (начальника) смены, при этом необходимо подать предупредительный звуковой сигнал и убедиться в отсутствии людей в опасной зоне.

3.8. Следить за тем, чтобы в зоне работы погрузчика у эстакады и возле узлов и механизмов закрепленного оборудования не находились посторонние работники, не связанные с обслуживанием и ремонтом. Ответственность за нахождение посторонних работников в рабочей зоне возлагается на дозировщика асбеста.

3.9. Разборку штабеля мешков с асбестом производить последовательно, начиная с верхних рядов. Высота уложенных в штабель мешков с асбестом должна быть не более 2 м.

3.10. Расшивку мешков с асбестом производить осторожно движением ножа вверх от себя.

3.11. Следить за работой закрепленного оборудования. При появлении постороннего звука (стук, скрежет, свист и т.п.):

- выключить оборудование, а на пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- поставить в известность мастера (начальника) смены и в дальнейшем выполнять его указания.

3.12. Необходимо соблюдать осторожность при пользовании ножом для расшивки мешков с асбестом. Запрещается производить разрезание мешков на весу.

3.13. Уборку и очистку закрепленного оборудования производить только после выключения оборудования и вывешивания на пусковом устройстве плаката "Не включать! Работают люди".

3.14. Для осмотра, очистки или ремонта технологического оборудования, где невозможно пользоваться общим освещением, разрешается применение переносных светильников напряжением не выше 12 В.

3.15. Использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты только для тех работ, для которых они предназначены.

3.16. Во время работы запрещается:

- работать на неисправном или находящемся в аварийном состоянии закрепленном оборудовании;

- работать на оборудовании без заземления (при наличии обрывов или непрочности контакта между электродвигателем и заземляющим проводом), без ограждения приводов вращающихся частей оборудования и других опасных зон;

- оставлять без присмотра закрепленное работающее оборудование. Передавать порученную работу другим работникам без разрешения мастера (начальника) смены;

- проталкивать ногами асбест через предохранительную решетку;

- производить работы неисправным инструментом и без средств индивидуальной защиты;

- покидать рабочее место без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных перерывов;

- работать на неисправных настилах площадок обслуживания, при отсутствии перильных ограждений;

- выполнять свои прямые обязанности при неработающих приточно-вытяжных вентиляционных системах;

- производить засыпку асбеста при снятых предохранительных решетках с приемных отверстий бункеров асбеста;

- производить уборку рабочего места и обдувать рабочую одежду, используя сжатый воздух;

- загромождать и захламлять рабочее место, проходы и переходы;

- удерживать ленту конвейера от сползания руками или посторонними предметами, становиться на ленту с целью ее натяжки и подсыпать сыпучие материалы на приводные барабаны для исключения пробуксовки;

- приставлять длинномерные предметы (ломы, доски) к стенам, оборудованию;

- находиться в опасной зоне при подаче поддона штабеля с асбестом на эстакаду;

- прикасаться к движущимся и вращающимся узлам и механизмам, поправлять ограждения, ремни, цепи приводов на работающем оборудовании;

- производить включение (выключение) электромеханического оборудования на пульте управления мокрыми руками;

- класть инструмент, приспособления и другие предметы на обслуживаемое оборудование и на мешки с асбестом;

- управлять электрической талью, кран-балкой, авто- или электропогрузчиком, не имея удостоверения и разрешения от администрации предприятия;

- производить строповку груза, не имея удостоверения стропальщика;

- производить ремонтные работы на закрепленном оборудовании, не поставив в известность мастера (начальника) смены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы дозировщика асбеста могут произойти следующие аварийные ситуации:

- поломка оборудования;

- сбой и нарушение технологического процесса, вызванные внезапным отключением электрического тока;

- возникновение пожара на оборудовании или в отделении;

- обрыв электрического кабеля или его замыкание.

4.2. При поломке оборудования:

- выключить с помощью кнопки "Стоп" (выключателя) закрепленное электромеханическое оборудование;

- на пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о поломке мастеру (начальнику) смены.

4.3. Дозировщик асбеста обязан сделать пробный пуск электромеханического оборудования в присутствии ремонтного персонала, чтобы убедиться в действительности отключения.

4.4. При пожаре:

- остановить оборудование и обесточить его;

- сообщить о пожаре по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- принять меры по эвакуации людей и имущества. При этом соблюдать меры собственной безопасности от получения ожогов и отравления продуктами горения.

4.5. При обрыве провода или кабеля запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников в опасную зону, и сообщить о случившемся энергетику или другому должностному лицу.

Уходить из зоны растекания тока следует короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить оборудование. На ключ управления вывесить плакат "Не включать! Работают люди", приступить к уборке рабочего места и обслуживаемого оборудования.

Уборку необходимо производить с помощью ручного инструмента (щеток, совков).

Запрещается производить уборку с помощью сжатого воздуха и протирать перильные ограждения, полы, площадки для обслуживания и лестничные марши ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами.

5.2. После окончания уборки снять плакат "Не включать! Работают люди" и убрать ручной инструмент в специально отведенное для его хранения место.

5.3. Непосредственно на рабочем месте сдать смену дозировщику асбеста, заступающему на работу, ознакомив его с неполадками, которые наблюдались при работе оборудования, и принятыми мерами по их устранению.

5.4. Оформить сдачу смены в журнале приема-сдачи смен.

5.5. Произвести обеспыливание спецодежды, снять спецодежду в гардеробной для загрязненной одежды, убрать ее в шкаф и принять душ.

5.6. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru