Утверждаю

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра труда

и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА УКЛАДЧИКА-РАЗБОРЩИКА

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТИ-064-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестоцементной промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы оператора укладчика-разборщика асбестоцементных изделий (в дальнейшем - оператор укладчика-разборщика).

1.2. К самостоятельной работе в качестве работы оператора укладчика-разборщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии:

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Оператор укладчика-разборщика, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Оператор укладчика-разборщика обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полугодие;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Оператор укладчика-разборщика с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Оператор укладчика-разборщика обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. При обслуживании оборудования имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования и транспортируемые на нем изделия; повышенная температура воздуха и материалов; подвижность и влажность воздуха рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать оператора укладчика-разборщика средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

- полукомбинезон хлопчатобумажный - 1 шт. на год;

- фартук хлопчатобумажный с нагрудником - 2 шт. на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год.

1.14. Оператор укладчика-разборщика без полагающихся по условиям производства спецодежды и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Оператор укладчика-разборщика обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- не загромождать изделиями доступ к средствам пожаротушения;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Оператор укладчика-разборщика должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на оборудовании с электроприводом; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.18. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на провода, кабели, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.19. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций оператор укладчика-разборщика должен сообщить мастеру (начальнику) смены.

1.20. При заболевании, отравлении или несчастном случае оператор укладчика-разборщика должен прекратить работу, известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.21. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; по возможности сохранить обстановку случая; при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены.

1.22. В процессе работы оператор укладчика-разборщика обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.23. По мере загрязнения или износа спецодежда оператора укладчика-разборщика должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускаются обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.24. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий оператор укладчика-разборщика несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить ее так, чтобы она не имела развевающихся и свисающих концов.

Обувь должна быть закрытой, на низком каблуке и твердой подошве.

2.2. Получить задание на работу от мастера (начальника) смены. Ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен.

2.3. Узнать у оператора укладчика-разборщика, сдающего смену, сведения о неисправностях и отказах оборудования, которые происходили в течение смены, и принятых мерах по их устранению.

2.4. Проверить чистоту рабочего места, убедиться, что проходы и площадки свободны и не загромождены.

2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость изделий, приводов, ограждений. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить о них электротехническому персоналу.

2.6. Проверить:

- исправность укладчика-разборщика; прочность крепления перил, настилов, ступеней лестниц на рабочей площадке, кожухов ограждений движущихся частей оборудования;

- наличие и целостность защитного заземления электродвигателей, пусковой аппаратуры и аварийных выключателей;

- целостность и исправность трубопроводов вакуум-камеры;

- убедиться в наличии на рабочем месте плаката безопасности "Не включать! Работают люди".

2.7. В случае обнаружения неисправностей оборудования оператор укладчика-разборщика должен сообщить о них мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

2.8. Если время приема смены совпало с моментом аварии или с моментом нарушения технологического процесса, оператор укладчика-разборщика должен принять смену с разрешения мастера (начальника) смены.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Оператор укладчика-разборщика своими действиями должен обеспечить безопасную и безаварийную работу обслуживаемого им оборудования.

3.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен непосредственным руководителем.

3.3. Соблюдать установленный технологической картой режим работы.

3.4. Содержать свое рабочее место в чистоте, своевременно удалять с настила площадок обслуживания закрепленного оборудования посторонние предметы, не загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему битым шифером, инвентарем, поддонами и т.п.

3.5. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

3.6. Пуск закрепленного оборудования после ремонта или длительной остановки производить с разрешения начальника цеха, а после кратковременной остановки - с разрешения мастера (начальника) смены, при этом необходимо запуск согласовать с оператором конвейера твердения и волнировщиком, подать предупредительный звуковой сигнал и убедиться в отсутствии посторонних работников возле закрепленного оборудования.

3.7. Во время выполнения своих прямых обязанностей:

- следить за тем, чтобы в зоне производства работ, возле обслуживаемого оборудования не находились посторонние работники, не связанные с обслуживанием и ремонтом. Ответственность за нахождение посторонних работников в рабочей зоне возлагается на оператора укладчика-разборщика;

- при спуске или подъеме по стационарным лестницам держаться за поручни обеими руками, переставляя поочередно каждую руку. Запрещается одновременно отрывать от поручней обе руки при движении.

3.8. Подтягивание и замену герметизирующих прокладок на вакуумной коробке производить при установке ее в нижнее положение на конвейере. На пульте управления вывесить плакат "Не включать! Работают люди".

3.9. При разрыве цепей конвейеров отключить все оборудование, связанное технологическим процессом.

3.10. Сброс бракованных сволнированных листов шифера на ленточный конвейер уборки обрезков производить только после перевода вакуум-коробки в противоположную сторону от снимаемых листов, отключения вакуумной коробки конвейера и вывешивания на пусковом устройстве знака безопасности "Не включать! Работают люди".

3.11. Следить за работой закрепленного оборудования. При появлении постороннего звука (стук, скрежет, свист и т.п.):

- выключить оборудование, а на пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- поставить в известность мастера (начальника) смены и в дальнейшем выполнять его указания.

3.12. Уборку и очистку закрепленного оборудования производить только после его выключения и вывешивания на пусковом устройстве знака безопасности "Не включать! Работают люди".

3.13. Использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты только для тех работ, для которых они предназначены.

3.14. Во время работы запрещается:

- работать на неисправном или находящемся в аварийном состоянии закрепленном оборудовании;

- работать на оборудовании без заземления (при наличии обрывов или непрочности контакта между электродвигателем и заземляющим проводом), без ограждения приводов вращающихся частей оборудования и других опасных зон;

- оставлять без присмотра работающее закрепленное оборудование. Передавать порученную работу другим работникам без разрешения мастера (начальника) смены;

- устранять перекос листов в стопах, перекос тележек;

- производить работы неисправным инструментом и без средств индивидуальной защиты;

- покидать рабочее место без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных перерывов;

- поправлять руками асбестоцементные листы и герметизирующие прокладки во время работы оборудования;

- регулировать положение конечных выключателей, подтягивать соединения гидросистемы во время работы оборудования;

- загромождать и захламлять рабочее место, проходы и переходы;

- удерживать ленту конвейера от сползания руками или посторонними предметами, ходить по цепям конвейера, увлажнителя;

- прикасаться к движущимся и вращающимся узлам и механизмам, поправлять ограждения, ремни, цепи приводов на работающем оборудовании;

- производить включение (выключение) электромеханического оборудования на пульте мокрыми руками;

- класть инструмент, приспособления и другие предметы на обслуживаемое оборудование;

- производить строповку груза, не имея удостоверения стропальщика.

3.15. При поломке или вынужденной остановке оборудования поставить в известность оператора-волнировщика, оператора конвейера твердения и мастера (начальника) смены, после чего действовать в соответствии с его указаниями.

3.16. Для осмотра, очистки или ремонта технологического оборудования, где невозможно пользоваться общим освещением, разрешается применение переносных светильников напряжением не выше 12 В.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы оператора укладчика-разборщика могут произойти следующие аварийные ситуации:

- сбой и нарушение технологического процесса, вызванные внезапным отказом работы вакуумной коробки;

- выход из строя цепи конвейера в результате несвоевременного или некачественного проведения планово-предупредительного ремонта;

- возникновение пожара на оборудовании или в цехе.

4.2. При поломке оборудования:

- выключить с помощью кнопки "Стоп" закрепленное электромеханическое оборудование;

- на пусковое устройство установить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о поломке оператору волнировочно-стопирующего агрегата и мастеру (начальнику) смены.

4.3. При пожаре:

- остановить оборудование и обесточить его;

- сообщить об этом по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- принять меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей;

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- электрооборудование следует тушить углекислотными огнетушителями.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. При сдаче смены с остановкой всего оборудования технологической линии необходимо отключить оборудование. На ключ управления повесить плакат "Не включать! Работают люди". Приступить к уборке рабочего места и обслуживаемого оборудования. Уборку допускается выполнять гидросмывом.

5.2. При сдаче смены без остановки оборудования уборку рабочего места производить с помощью ручного инструмента (щетки, лопаты, совка), при этом не прикасаться к движущимся и вращающимся частям оборудования.

5.3. Непосредственно на рабочем месте сдать смену оператору укладчика-разборщика, заступающему на работу, ознакомив его с неполадками, которые наблюдались при работе оборудования, и принятыми мерами по их устранению.

5.4. Произвести обеспыливание спецодежды, снять ее в гардеробной для загрязненной одежды, убрать ее в шкаф и принять душ.

5.5. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru