Утверждено

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному

комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБШИВЩИКА ЦИЛИНДРОВ

ТИ-073-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестоцементной промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы обшивщика цилиндров при производстве асбестоцементных и асбокартонных изделий.

1.2. К самостоятельной работе в качестве обшивщика цилиндров допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Обшивщик цилиндров, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Обшивщик цилиндров обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полгода;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Обшивщик цилиндров с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Обшивщик цилиндров обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; выполнять требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. При выполнении работ по обшивке цилиндров имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность и загазованность, подвижность и влажность воздуха рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать обшивщика цилиндров средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты:

- полукомбинезон хлопчатобумажный - 1 шт. на год;

- фартук хлопчатобумажный - 1 шт. на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;

- перчатки резиновые - 6 пар на год;

- респиратор - до износа;

- очки защитные - до износа.

1.14. Обшивщик цилиндров без полагающихся по условиям производства спецодежды и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Обшивщик цилиндров обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- не загромождать цилиндрами и сетками доступ к средствам пожаротушения;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор отработанных металлических сеток должен производиться в специальную тару.

1.18. Обшивщик цилиндров должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на станке для натяжки сеток на сетчатые цилиндры формовочных машин; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и класть какие-либо предметы на электродвигатели, кабели, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов, оборудования, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций обшивщик цилиндров должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае обшивщик цилиндров должен известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; по возможности сохранить обстановку случая и о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены.

1.23. В процессе работы обшивщик цилиндров обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда обшивщика цилиндров должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий обшивщик цилиндров несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду, застегнуть и заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

2.2. Получить задание на работу от мастера (начальника) смены.

2.3. Проверить исправность ручного инструмента; паяльника, хлопушки, ножа, иглы, ножниц, металлической щетки и т.п. Деревянные ручки щеток, лопат, молотков, кувалд, совков должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и надежно закреплены. Рукоятки ножей должны быть прочными, нескользкими и удобными для захвата, иметь необходимый упор для пальцев руки. Полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин.

2.4. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключить возможность его скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки обслуживания запрещается.

2.5. Проверить чистоту рабочего места, проходов, площадок, убедиться, что они свободны и не загромождены.

2.6. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость места стыка сетки при паяльной работе. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить о них электротехническому персоналу.

2.7. Проверить:

- наличие и надежность крепления, кожухов ограждений движущихся частей станка по обтяжке сеток;

- наличие и целостность защитного заземления электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- исправность механизмов станка по обтяжке сеток путем пробного включения;

- наличие и исправность приспособления для розлива кислоты, специальной подставки под электропаяльник;

- исправность работы приточно-вытяжной вентиляции в месте проведения работы по пайке сетки.

2.8. В случае обнаружения неисправностей оборудования, устранение которых не входит в обязанности обшивщика цилиндров или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Обшивщик цилиндров является ответственным за безопасную и безаварийную работу оборудования на обслуживаемом им станке по обтяжке сеток.

3.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен мастером (начальником) смены.

3.3. Осуществлять обшивку сетчатых цилиндров в соответствии с картой технологического процесса.

3.4. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать нахождения емкости с кислотой на проходе.

3.5. Во время пайки при протравливании кислотой сетки не допускать ее попадания на одежду и руки. В случае попадания кислоты на незащищенную часть тела необходимо смыть ее чистой водой.

3.6. Хранить бутыль с кислотой необходимо в корзине или деревянной таре, обложенной мягкой стружкой, в складском помещении.

3.7. Переноска бутылей осуществляется в корзинах двумя работниками, держащимися за ручки корзины, предварительно убедившись в целостности дна корзины.

3.8. При разливании кислоты в другую посуду бутыль с кислотой необходимо устанавливать в специальное приспособление для розлива (качалку).

3.9. Не допускать случаев хранения емкости с кислотой, не закрытой пробкой.

3.10. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

3.11. Пуск станка по обтяжке сеток после ремонта производить только с разрешения начальника цеха, а после кратковременной остановки - с разрешения мастера (начальника) смены.

3.12. Во время выполнения своих прямых обязанностей:

- следить за тем, чтобы в зоне производства работ, возле станка по обтяжке сеток не находились работники, не связанные с обслуживанием и ремонтом;

- знать предельную норму переноски тяжестей по ровной и горизонтальной поверхности;

- при появлении постороннего шума выключить станок, на пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди"; поставить в известность мастера (начальника) смены о неисправности станка и в дальнейшем выполнять его указания;

- уборку и очистку станка по обтяжке сеток производить только после его выключения и вывешивания на пусковом устройстве плаката "Не включать! Работают люди".

3.13. Во время работы запрещается:

- работать на неисправном или находящемся в аварийном состоянии закрепленном оборудовании;

- работать на станке по обтяжке сеток без заземления (при наличии обрывов или непрочности контакта между электродвигателем и заземляющим проводом), без ограждения приводов вращающихся частей станка;

- оставлять без присмотра закрепленное работающее оборудование. Передавать порученную работу другим работникам без разрешения мастера (начальника) смены;

- проверять руками степень нагрева паяльника;

- производить работы неисправным инструментом и без средств индивидуальной защиты;

- покидать рабочее место без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных перерывов;

- стоять и проходить под поднятым цилиндром (грузом);

- выполнять работы по пайке при неработающей вытяжной вентиляции;

- производить уборку рабочего места и обдувать рабочую одежду, используя сжатый воздух;

- приставлять длинномерные предметы (ломы, доски) к стенам, оборудованию;

- прикасаться к движущимся и вращающимся узлам и механизмам, поправлять ограждения, ремни, цепи приводов на работающем оборудовании;

- класть инструмент, приспособления и другие предметы на оборудование и сетчатые цилиндры;

- производить строповку груза и управлять электрической талью, кран-балкой, не имея удостоверения стропальщика-тельфериста;

- производить ремонтные работы на станке по обтяжке сеток, не поставив в известность мастера (начальника) смены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы при обшивке цилиндров возможны следующие аварийные ситуации:

- поломка станка;

- опрокидывание емкости и разлив кислоты.

4.2. При поломке станка по обтяжке сеток:

- остановить станок с помощью кнопки "Стоп";

- на пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о поломке мастеру (начальнику) смены.

4.3. При разливе кислоты:

- поверхность, залитую кислотой, засыпать содой;

- при попадании кислоты на незащищенную кожу промыть под струей холодной воды, затем, для нейтрализации, обработать содовым раствором и обратиться за медицинской помощью;

- сообщить об этом мастеру (начальнику) смены.

4.4. При пожаре:

- остановить станок по обтяжке сеток и обесточить его;

- сообщить о пожаре по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- принять меры по эвакуации людей и имущества из зоны пожара.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить станок по обтяжке сеток. На ключ управления вывесить плакат "Не включать! Работают люди", приступить к уборке рабочего места и очистке станка.

Уборку необходимо производить с помощью ручного инструмента (щетки, совка).

Запрещается производить уборку с помощью сжатого воздуха и протирать перильные ограждения, поля, площадки для обслуживания и лестничные марши ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами.

5.2. После уборки снять плакат "Не включать! Работают люди", убрать ручной инструмент и приспособления в специально отведенное место.

5.3. Непосредственно на рабочем месте сдать смену обшивщику цилиндров, заступающему на работу, ознакомив его с неполадками, которые наблюдались при работе станка по обтяжке сеток в течение смены, и принятыми мерами по их устранению.

5.4. Произвести обеспыливание спецодежды, снять ее в гардеробной для загрязненной одежды, убрать в шкаф и принять душ.

5.5. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru