Утверждено

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному

комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ТОКАРЯ ПО ОБРАБОТКЕ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ И МУФТ

ТИ-077-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестоцементной промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы токаря по обработке асбестоцементных труб и муфт (в дальнейшем - токарь).

1.2. К самостоятельной работе в качестве токаря допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Токарь, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Токарь обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полгода;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Токарь с признаками явного недомогания или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Токарь обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. В процессе работы токаря имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; вращающиеся изделия и заготовки на станке; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон асбеста и зерен цемента; повышенный уровень шума и местной вибрации; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать токаря средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

- костюм вискозно-лавсановый - 1 комплект на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;

- очки защитные - до износа;

- респиратор - до износа.

1.14. Токарь без полагающихся по условиям производства спецодежды и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Токарь обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- не загромождать изделиями доступ к средствам пожаротушения;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор образованной при обработке асбестоцементной стружки и пыли должен производиться в специальные контейнеры с закрывающимися крышками.

1.18. Токарь должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при обслуживании электрооборудования; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и класть какие-либо предметы на электродвигатели, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе токарного станка, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций токарь должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае токарь должен известить об этом мастера (начальника) участка и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; при необходимости вызвать скорую помощь; по возможности сохранить обстановку случая и о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены.

1.23. В процессе работы токарь обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда токаря должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий токарь несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить одежду так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

Обувь должна быть закрытой, на низком каблуке и твердой подошве.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание на работу от мастера (начальника) участка.

2.4. Узнать у токаря, сдающего смену, сведения о неисправностях, неполадках и нарушениях в режиме работы станка, которые происходили в течение смены, и о мерах, принятых для их устранения.

2.5. Проверить исправность инструмента.

2.6. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Класть инструмент необходимо на специальный столик или шкаф, устанавливаемый возле станка.

2.7. Проверить чистоту рабочего места. Проходы к площадкам, на которых находятся асбестоцементные трубы, не должны быть загромождены.

2.8. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость места обработки изделий, пусковых устройств, приводов, ограждений. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить о них электротехническому персоналу.

2.9. Проверить:

- наличие и исправность крепления ограждений движущихся и вращающихся частей станка для обработки труб или муфт и вспомогательного оборудования;

- наличие и целостность защитного заземления электродвигателей и пусковой аппаратуры, блокировки ограждений;

- исправность и надежность аспирационной системы;

- наличие деревянной решетки (настила) и защитного экрана на рабочем месте;

- исправность на концах стеллажей упоров для предотвращения скатывания труб;

- целостность режущего инструмента и правильность его заточки;

- состояние крепежного и измерительного инструмента;

- наличие масла в станке и исправность маслопроводов, гидроаппаратуры маслостанций;

- закрытие крышками приямков для сбора стружки.

После внешнего осмотра станка необходимо произвести его кратковременный пуск и проверку работы на холостом ходу.

2.10. В случае обнаружения неисправностей станка, аспирационной системы необходимо сообщить о них мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Токарь своими действиями должен обеспечить безопасную и безаварийную работу станка.

3.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен мастером (начальником) смены.

3.3. Осуществлять обработку асбестоцементных труб и муфт в соответствии с картой технологического процесса.

3.4. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать готовую продукцию и брак, не загромождать рабочее место и проходы к нему.

3.5. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

3.6. Следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и чистотой светильников. Помнить, что установка и очистка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт осветительной сети должны производиться электротехническим персоналом.

3.7. Пуск станка после ремонта производить только с разрешения мастера (начальника) смены в присутствии работника, производившего ремонт.

3.8. Во время выполнения своих прямых обязанностей:

- следить за тем, чтобы в зоне производства работ, возле узлов и механизмов закрепленного оборудования не находились посторонние работники, не связанные с обслуживанием и ремонтом;

- выключать станок для проведения уборки накопившейся стружки, отходов и брака на станке и вокруг него, а также для укладки готовой продукции;

- при появлении постороннего шума или неравномерного движения механизмов выключить оборудование, поставить в известность мастера (начальника) смены и в дальнейшем выполнять его указания;

- уборку и очистку станка производить только после его выключения и полной остановки.

3.9. Во время работы запрещается:

- работать на неисправном или находящемся в аварийном состоянии станке и неработающей аспирационной системе;

- работать на станке с неисправным заземлением, без ограждения приводов вращающихся частей станка и места обработки асбестоцементной трубы резцом или фрезой;

- оставлять без присмотра работающий станок;

- брать и подавать через работающий станок инструмент, заготовки и прочие предметы;

- производить работы неисправным инструментом;

- покидать рабочее место без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных перерывов;

- работать на неисправных деревянных трапах, настилах;

- производить уборку рабочего места и обдувать рабочую одежду, используя сжатый воздух;

- загромождать и захламлять рабочее место, проходы и переходы;

- переключать скорости на ходу станка;

- производить торможение станка нажимом руки на патрон или изделие;

- производить включение (выключение) станка мокрыми руками;

- класть инструмент, приспособления и другие предметы на крышку передней бабки станка;

производить строповку груза, не имея удостоверения стропальщика-тельфериста;

- производить ремонтные работы на станке, не поставив в известность мастера (начальника) смены;

- находиться в зоне перекатки асбестоцементных труб напротив направляющих, по которым скатываются трубы или их обрезки для муфт.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы по обработке асбестоцементных труб и муфт могут произойти следующие аварийные ситуации:

- разрушение и вылет кусков асбестоцементной трубы или муфты из патрона станка;

- поломка станка;

- раскат стопки асбестоцементных труб на стеллаже или полу цеха вследствие неправильной укладки;

- загорание электрооборудования в результате короткого замыкания.

4.2. При разрушении заготовки или ее вибрации остановить станок, освободить заготовку из патрона, установить причину биения, удалить заготовку (трубу) на место складирования выбракованных изделий.

4.3. Обработку асбестоцементных труб и муфт производить при закрытом кожухе, предохраняющем разлет стружки и выброс кусков разрушенной заготовки.

4.4. При поломке станка остановить его кнопкой "Стоп" или рукояткой останова. Обесточить электропривод станка выключателем. Сообщить о поломке станка мастеру смены.

4.5. Строповку асбестоцементной трубы из стопки производить, находясь с торца трубы, при этом брать нужно незащемленные трубы, что предупреждает раскатку труб.

4.6. При пожаре на оборудовании:

- остановить станок;

- обесточить станок выключателем (рубильником) в общем распределительном шкафу;

- сообщить о пожаре в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению пожара индивидуальными средствами пожаротушения. Электрооборудование необходимо тушить углекислотными огнетушителями.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Остановить станок кнопкой "Стоп". Обесточить электропривод станка выключателем, установив тумблер в положение "Отключено".

5.2. Приступить к уборке станка и рабочего места возле него, используя щетку, совок или лопату.

5.3. Уборку стружки и пыли производить в контейнер с закрывающейся крышкой.

5.4. Сдать смену токарю, заступающему на работу, ознакомив его со всеми неполадками, наблюдавшимися в работе станка в течение смены, и с принятыми мерами по их устранению.

5.5. Произвести обеспыливание спецодежды, снять ее в гардеробной для загрязненной одежды, убрать ее в шкаф и принять душ.

5.6. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru