Утверждено

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному

комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РЕЗЧИКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ

И АСБЕСТОСИЛИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТИ-080-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестоцементной промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы резчика асбестоцементных и асбестосилитовых изделий при производстве асбестоцементных и асбестосилитовых изделий (в дальнейшем - резчик).

1.2. К самостоятельной работе в качестве резчика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Резчик, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Резчик обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полгода;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Резчик с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Резчик обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. При обслуживании оборудования, производящего резку асбестоцементных и асбестосилитовых изделий, имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части режущего инструмента на оборудовании; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон асбеста и зерен цемента; повышенный уровень шума и местной вибрации; подвижность и влажность воздуха рабочей зоны; наличие напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать резчика средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты:

При выполнении работ по резке сырых листов:

- полукомбинезон хлопчатобумажный - 1 шт. на год;

- фартук прорезиненный с нагрудником - 1 шт. на год;

- рукавицы комбинированные - 12 пар на год;

- перчатки резиновые - дежурные.

При выполнении работ по резке сухих листов:

- костюм хлопчатобумажный - 1 комплект на год;

- фартук хлопчатобумажный с нагрудником - 1 шт. на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;

- респиратор - до износа;

- очки защитные - до износа.

При наличии нескольких видов равноэффективных респираторов работники могут пользоваться правом выбора респиратора, наиболее приемлемого для них с точки зрения защиты и комфорта.

1.14. Резчик без полагающихся по условиям производства спецодежды и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Резчик обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- не загромождать готовыми асбестоцементными изделиями и обрезками доступ к средствам пожаротушения;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор пыли и обрезков асбестоцементных и асбестосилитовых изделий должен производиться в специальные металлические ящики (контейнеры) с закрывающимися крышками.

1.18. Резчик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при обслуживании электрооборудования; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на провода, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций резчик должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае резчик должен прекратить работу, известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; сообщить о случившемся мастеру (начальнику) смены, принять меры для сохранения обстановки случая, при необходимости вызвать скорую помощь.

1.23. В процессе работы резчик обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда резчика должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий резчик несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и средства защиты органов дыхания и глаз.

Обувь должна быть закрытой на низком каблуке и твердой подошве.

2.2. Проверить техническое состояние ножниц (ротационных, гильотиновых, дисковых и др.); исправность заземления электрооборудования; наличие, исправность и надежность соединений защитных кожухов и ограждений; целостность дисковых и фрезерных ножей.

2.3. Проверить чистоту рабочего места, проходов и площадок. Убедиться, что они свободны и не загромождены.

2.4. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость точки (линии) производства реза через образующийся туман при резке изделий.

При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить о них электротехническому персоналу.

2.5. Проверить наличие и заправку водой устройств для орошения мест производства реза на асбестоцементных изделиях.

2.6. Узнать у резчика, сдающего смену, сведения о неисправностях и отказах резательного оборудования, которые происходили в течение смены, и принятых мерах по их устранению.

2.7. Получить задание на работу от мастера (начальника) смены и, при необходимости, целевой инструктаж по безопасности труда, связанный с особенностями работы.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Резчик своими действиями должен обеспечить безопасную и безаварийную работу обслуживаемого оборудования.

3.2. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать разговорами других.

3.3. Содержать свое рабочее место в чистоте, своевременно удалять образующиеся обрезки, асбестоцементную и асбестосилитовую пыль в специальные контейнеры.

По мере их заполнения производить транспортировку и разгрузку отходов в отведенном месте для накопления и хранения.

3.4. Замену дисковых ножей или фрез, а также ремонт производить на остановленном оборудовании, при этом отключить электропривод, а на пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать! Работают люди".

3.5. Не допускать к работе на оборудовании посторонних работников.

3.6. Постоянно следить за исправностью и эффективной работой вытяжной вентиляции.

3.7. Не допускать расправление складок, задиров и надрывов реза вручную во время работы дискового ножа.

3.8. Во время работы запрещается:

- производить строповку груза, не имея удостоверения стропальщика;

- производить ремонтные работы на закрепленном оборудовании, не поставив в известность мастера (начальника) смены;

- работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и при ослаблении крепления режущих ножей;

- открывать электрораспределительные устройства и производить в них какие-либо работы;

- работать без средств защиты (очки, респираторы);

- производить очистку, смазку и устранение недостатков на ходу станка поперечной резки;

- уходить с рабочего места без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных распорядком дня перерывов.

3.9. Ремонт станка поперечной резки, осмотр крепления дисков, замена дисков должны производиться только после снятия напряжения с привода станка, остановки листоформовочной машины и принятия мер по защите от случайных включений привода (электротехническому персоналу вынуть предохранители из электрораспределительных устройств этих приводов). На пусковых устройствах вывесить запрещающий знак безопасности "Не включать! Работают люди".

3.10. При работе на станке для обрезки асбестоцементных листов и панелей не допускается:

- производить натяжение цепей конвейера подачи листов;

- регулировать положение конечных выключателей и расстояние между дисковыми пилами;

- производить обрезку незакрепленных листов.

3.11. Профилированные и плоские асбоцементные листы после обрезки должны укладываться на поддоны. Высота укладки листов на поддоне должна быть не более: для листов ВО - 1,75 м; для листов УВ, СВ и плоских - 2,5 м.

3.12. Асбестоцементные трубы должны укладываться в штабели, пирамиды и контейнеры. Высота штабеля для труб с условным диаметром до 150 мм должна быть не более 3 м, а для труб с условным диаметром свыше 150 мм - 3,5 м, при этом штабели с двух сторон должны быть ограждены металлическими стационарными стойками на всю высоту штабеля.

Высота пирамид должна быть не более 1,5 м. Нижний ряд труб в пирамиде должен закрепляться от раскатывания скобами или металлическими уголками.

Ширина проходов между складируемыми изделиями должна быть не менее 1,5 м.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При коротком замыкании на электрооборудовании или замыкании кабеля, его загорании:

- остановить оборудование и обесточить его с пульта управления;

- при загорании отключить вводный рубильник на распределительном устройстве и вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о пожаре по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению пожара средствами пожаротушения (углекислотным огнетушителем, песком или накрыть асбестовым полотном).

4.2. При аварии на оборудовании произвести его остановку, сообщить мастеру (начальнику) смены, сохранить обстановку на момент аварии, если она не вызывает более серьезных последствий.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить оборудование. На ключ управления повесить плакат "Не включать! Работают люди" и приступить к очистке оборудования и рабочего места.

5.2. Произвести смазку вращающихся частей и направляющих станин.

5.3. Сдать смену резчику, заступающему на работу, сообщить обо всех неполадках, происшедших в течение смены, и принятых мерах по их устранению.

5.4. Произвести обеспыливание спецодежды.

5.5. Снять спецодежду в гардеробной для загрязненной одежды, убрать ее в шкаф и принять душ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru