Утверждено

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному

комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо от 12 ноября 2002 г. N 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК

ТИ-091-2002

Дата введения -

1 марта 2003 года

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Л.С. Баринова 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестотехнической промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы оператора по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, вентиляционных систем и оборудования (в дальнейшем - оператор пылегазоулавливающих установок).

1.2. К самостоятельной работе в качестве оператора пылегазоулавливающих установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Оператор пылегазоулавливающих установок, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. В дальнейшем оператор пылегазоулавливающих установок обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Оператор пылегазоулавливающих установок с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Оператор пылегазоулавливающих установок обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.12. При обслуживании пылегазоулавливающих установок имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума; общая вибрация; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать оператора пылегазоулавливающих установок средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный пылезащитный - 1 комплект на год;

- ботинки кожаные - 1 пара на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;

- перчатки резиновые - 6 пар на год;

- каска защитная - дежурная;

- респиратор - до износа;

- очки защитные - до износа.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей прокладке - по поясам;

- брюки на утепляющей прокладке - по поясам;

- валенки - по поясам.

При наличии нескольких видов равноэффективных респираторов работники могут пользоваться правом выбора респиратора, наиболее приемлемого для них с точки зрения защиты и комфорта.

1.14. Оператор пылегазоулавливающих установок без полагающихся по условиям производства спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Оператор пылегазоулавливающих установок обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими опасными в пожаро- и взрывоопасном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор использованных рукавных фильтров должен производиться в специальные металлические контейнеры с закрывающимися крышками.

Контейнеры с использованным материалом должны очищаться по мере их наполнения.

1.18. Оператор пылегазоулавливающих установок должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при обслуживании электрооборудования; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на электродвигатели, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы оборудования, нарушениях технологических режимов, возникновении чрезвычайных ситуаций оператор пылегазоулавливающих установок должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае оператор пылегазоулавливающих установок должен известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; по возможности сохранить обстановку случая и о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены.

1.23. В процессе работы оператор пылегазоулавливающих установок обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда оператора пылегазоулавливающих установок должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий оператор пылегазоулавливающих установок несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить одежду так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Принять смену непосредственно на рабочем месте. Проверить чистоту рабочего места, освещенность, исправность инструмента, оборудования и тележек для транспортировки отходов, блокирующих устройств технологического окна элеватора и магнитоулавливателя.

2.4. Проверить отсутствие подтеков масла из редукторов приводов и масляных фильтров.

2.5. Проверить комплектность и исправность средств пожаротушения, свободного доступа к ним.

2.6. Проверить наличие, исправность и надежность ограждений муфт, текстропных передач и т.п.

2.7. Убедиться в исправности заземления электропривода путем внешнего осмотра. Присоединение к заземлителям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам оборудования - надежным болтовым соединением.

2.8. В случае обнаружения нарушений требований безопасности или неисправностей оборудования, устранение которых не входит в обязанности оператора пылегазоулавливающих установок или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены и действовать согласно его указаниям.

2.9. Оформить прием смены путем записи в журнал приемки-сдачи смен за своей подписью и подписью оператора, сдавшего смену.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Оператор пылегазоулавливающих установок является ответственным за безопасную и безаварийную работу оборудования на обслуживаемом им участке.

3.2. Оператор пылегазоулавливающих установок обязан:

- следить за исправным состоянием технологического оборудования, аспирационных и пылегазоулавливающих установок;

- не допускать работу технологического оборудования без исправно действующих аспирационных и пылегазоулавливающих установок;

- следить за герметичностью укрытий технологического и транспортного оборудования, принимать меры к устранению выявленных неплотностей;

- следить за исправным состоянием резиновых и других уплотнений, установленных на технологическом оборудовании;

- следить, чтобы дверки смотровых люков и других проемов в укрытиях были плотно закрыты;

- выявлять и принимать меры по устранению причин выброса пыли или газа;

- своевременно удалять осевшую пыль с аспирационных и пылегазоулавливающих установок и рабочих мест;

- следить за состоянием запыленности и загазованности воздуха в помещении.

3.3. Вход в камеру рукавных фильтров осуществлять через шлюзовые камеры в следующей последовательности:

- надеть средства индивидуальной защиты (респиратор, очки);

- открыть вентиль, соединив пространство шлюзовой камеры с атмосферой, и выровнять давление;

- открыть наружную дверь, войти в шлюзовую камеру, закрыть дверь и вентиль;

- открыть вентиль, соединив пространство шлюзовой камеры с камерой рукавных фильтров, закрыть дверь и вентиль.

Выход из камеры рукавных фильтров осуществлять в обратной последовательности.

3.4. Оставлять рабочее место без разрешения мастера запрещается.

3.5. Перед пуском электродвигателя вентилятора на местном управлении:

- получить от мастера (начальника) смены разрешение на включение электродвигателя вентилятора;

- убедиться в том, что все ремонтные работы на оборудовании, электродвигателе, воздуховоде в шкафу управления закончены, инструмент убран, работники выведены;

- проверить надежность закрепления ограждений движущихся частей оборудования;

- убедиться в наличии смазки подшипников;

- визуально проверить целостность защитного заземления.

После окончания ремонтных работ убедиться в том, что рабочее колесо вентилятора плотно напрессовано на вал и закреплено гайкой.

3.6. Перед пуском электродвигателя вентилятора, фильтров в автоматическом режиме (с диспетчерского пункта):

- убедиться в том, что все работы на оборудовании, электродвигателях, воздуховодах, в шкафах управления закончены, инструмент и приспособления убраны, работники выведены;

- ключ избирания на пульте управления поставить в положение "Автоматическое", закрыть дроссели вентиляторов;

- сообщить диспетчеру о готовности схемы к автоматическому пуску вентиляторов и рукавных фильтров.

3.7. В период пуска вентиляторов и фильтров на автоматическом режиме следить за правильностью запуска и работой электроприводов вентиляторов.

3.8. Обслуживать ручные приводы заслонок вентиляторов с переносных лестниц.

3.9. Работы по ремонту встряхивающих механизмов и замене рукавов пылегазоулавливающих установок производить с разрешения ответственного руководителя работ (мастера, начальника смены), который должен в установленном порядке получить наряд-допуск и обеспечить разборку электрической схемы приводов этого оборудования.

3.10. При эксплуатации шнеков бункеров рукавных фильтров запрещается:

- ходить по крышкам шнеков;

- проталкивать сырье или случайно попавшие в шнек предметы во время работы шнека;

- эксплуатировать шнек при касании винтом стенок корпуса при неисправных крышках и уплотнениях.

3.11. Смазку, очистку и мелкий ремонт производить при остановленном оборудовании, вывесить на органах управления плакат "Не включать! Работают люди".

3.12. Работая на верхних площадках, не сбрасывать инструмент и другие предметы вниз.

3.13. При замене рукавов не становиться на кромки верхних площадок, так как можно соскользнуть и упасть вниз.

3.14. Запрещается пользоваться факелами, спичками и т.п. для освещения затемненных мест. Для этого необходимо использовать переносные лампы напряжением не выше 42 В.

3.15. При очистке вытяжных вентиляционных систем перекрывать воздуховод шибером для недопущения попадания запыленного воздуха в производственное помещение.

3.16. Не открывать электрораспределительные щиты и пульты управления в случае отказа пускателей. Сообщить об этом мастеру (начальнику) смены и вызвать дежурного электрика.

3.17. Двери камеры рукавных фильтров должны быть закрытыми.

3.18. При работе шнека запрещается проталкивать шуровки внутрь бункеров фильтров.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы возможны следующие аварийные ситуации:

- возгорание хлопковой пыли при применении открытого огня или замыкании электрической цепи;

- выход из строя главных вентиляторов пылегазоулавливающих устройств или непредусмотренное отключение электроэнергии.

4.2. При пожаре:

- остановить оборудование, обесточить электропривод;

- сообщить об этом по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- принять меры по эвакуации работников и имущества из зоны пожара.

4.3. При поломке оборудования:

- выключить с помощью кнопки "Стоп" электродвигатель;

- на пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о поломке мастеру (начальнику) смены;

- сохранить обстановку аварии до прибытия комиссии для расследования.

4.4. При внезапном отключении электроэнергии привести оборудование в предпусковое состояние.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить оборудование. На ключ управления вывесить плакат "Не включать! Работают люди", приступить к уборке рабочего места и обслуживаемого оборудования.

5.2. Уборку производить с помощью пылесоса и ручного инструмента (щетки, совка, метлы, лопаты и т.п.). Просыпь собирать в емкости с закрывающимися крышками.

5.3. Запрещается производить уборку с помощью сжатого воздуха.

5.4. После уборки снять плакат "Не включать! Работают люди", убрать ручной инструмент и приспособления в специально отведенное место.

5.5. Сдать смену оператору пылегазоулавливающих установок, заступающему на работу, ознакомив его с неполадками, которые наблюдались при работе оборудования в течение смены, принятых мерах по их устранению.

5.6. Произвести обеспыливание спецодежды, снять спецодежду в гардеробной для загрязненной одежды, убрать ее в шкаф и принять душ.

5.7. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru