Утверждаю

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному

комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо от 12 ноября 2002 г. N 109/144

Дата введения -

1 марта 2003 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НАМОТЧИКА МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

ТИ-095-2002

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Л.С. Бариновой 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестотехнической промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы намотчика материалов и полуфабрикатов.

1.2. К самостоятельной работе в качестве намотчика материалов и полуфабрикатов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Намотчик материалов и полуфабрикатов обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.4. Намотчик материалов и полуфабрикатов с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.5. Намотчик материалов и полуфабрикатов обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

1.6. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно поставить в известность работника, ответственного за безопасное производство работ (мастера или начальника смены).

1.7. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный режим труда и отдыха. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.8. Для питья использовать воду только из питьевых фонтанчиков или питьевых бачков.

1.9. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.10. Вредными и опасными производственными факторами на рабочем месте намотчика материалов и полуфабрикатов являются: повышенный уровень шума, асбестосодержащая пыль, подвижные части производственного оборудования.

1.11. Администрация предприятия должна обеспечивать намотчика материалов и полуфабрикатов специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты:

- халат хлопчатобумажный - 1 шт. на год;

- респиратор - до износа;

- противошумы - до износа.

1.12. Намотчик материалов и полуфабрикатов без полагающихся по условиям производства спецодежды и средств индивидуальной защиты к работе не допускается.

1.13. Намотчик материалов и полуфабрикатов обязан: соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; соблюдать меры предосторожности при проведении работ с веществами и материалами, опасными в пожарном отношении; знать действия при аварийных ситуациях, пути эвакуации и запасные выходы из цеха; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.14. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе механизмов и оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении аварийных ситуаций намотчик материалов и полуфабрикатов должен сообщить мастеру (начальнику) смены.

1.15. При заболевании, отравлении или несчастном случае намотчик материалов и полуфабрикатов должен прекратить работу, сообщить мастеру (начальнику) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.16. При несчастном случае с другим работником необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся мастеру (начальнику) смены и принять меры для сохранения обстановки случая.

1.17. В процессе работы намотчик материалов и полуфабрикатов обязан соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.18. По мере загрязнения или износа спецодежда намотчика материалов и полуфабрикатов должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия. Не допускается стирка спецодежды на дому.

1.19. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей Инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий намотчик материалов и полуфабрикатов несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду.

2.2. Приготовить необходимые для работы средства индивидуальной защиты.

2.3. Принять смену непосредственно на рабочем месте, узнать у намотчика материалов и полуфабрикатов, сдающего смену, о неполадках и неисправностях оборудования, имевших место в течение смены.

2.4. Проверить чистоту рабочего места, освещенность на рабочем месте, убрать находящиеся в проходах предметы (бобины, шпули).

2.5. Осмотреть клубомотальное (крутильное) оборудование, проверить ограждения, заземление, блокировки, работу вытяжной вентиляции.

2.6. В случае обнаружения нарушений требований техники безопасности или неисправностей оборудования, устранение которых не входит в обязанности намотчика материалов и полуфабрикатов или которые не могут быть устранены его силами, сообщить мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не производить работу при плохой освещенности рабочего места.

3.2. Не оставлять без надзора работающее клубомотальное (крутильное) оборудование.

3.3. Не загромождать проходы и проезды тарой и другими предметами.

3.4. Не отрывать концы нити и пряжи руками, использовать для этих целей ножницы.

3.5. Перед пуском клубомотального (крутильного) оборудования предупредить находящихся рядом работников звуковым сигналом.

3.6. Соблюдать осторожность при заправке шпуль и не допускать излишней намотки по диаметру.

3.7. Бобины, клубки, катушки, шпули складывать в отведенное для них место.

3.8. Не заправлять на ходу клубомотальную машину и не производить съем катушек при работающей машине.

3.9. Не надевать и не снимать на ходу клубомотального (крутильного) оборудования приводные ремни.

3.10. Для транспортировки материалов и полуфабрикатов использовать исправные тележки.

3.11. Смазку и очистку оборудования производить при его остановке.

3.12. Соблюдать осторожность при работе на участке электропогрузчика, находиться от него на безопасном расстоянии.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы намотчика материалов и полуфабрикатов могут произойти следующие аварийные ситуации:

- поломка оборудования;

- возникновение пожара;

- обрыв электрического кабеля или его замыкание.

4.2. При поломке оборудования:

- выключить с помощью кнопки "Стоп" (выключателя) электропривод;

- на пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о поломке мастеру (начальнику) смены.

4.3. При пожаре:

- остановить оборудование и обесточить его;

- сообщить об этом по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- принять меры по эвакуации людей и имущества.

4.4. При обрыве провода или кабеля запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников в опасную зону, и сообщить о случившемся энергетику или другому должностному лицу.

Уходить из зоны растекания тока следует короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Остановить клубомотальное (крутильное) оборудование, дождавшись его полной остановки, произвести очистку и смазку.

5.2. Произвести уборку рабочего места.

5.3. Сдать смену, сообщить намотчику материалов и полуфабрикатов, принимающему смену, и мастеру (начальнику) смены о происходивших в течение смены неисправностях и отказах в работе оборудования и механизмов.

5.4. Обеспылить спецодежду, снять ее в гардеробной для рабочей одежды, принять душ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru