Утверждаю

Заместитель Председателя

Государственного комитета

Российской Федерации

по строительству

и жилищно-коммунальному

комплексу

Л.С.БАРИНОВА

21 ноября 2002 года

Согласовано

Заместитель

Министра труда

и социального развития

Российской Федерации

К.Э.ЛАЙКАМ

21 ноября 2002 года

Федерация Независимых

Профсоюзов России

письмо

от 12 ноября 2002 г. N 109/144

Дата введения -

1 марта 2003 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ

ТИ-123-2002

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Л.С. Бариновой 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестотехнической промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы машиниста резиносмесителя.

1.2. К самостоятельной работе в качестве машиниста резиносмесителя допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Машинист резиносмесителя обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.4. Машинист резиносмесителя с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.5. Машинист резиносмесителя обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

1.6. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо остановить оборудование и поставить в известность работника, ответственного за безопасное производство работ (мастера или начальника смены).

1.7. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный режим труда и отдыха. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.8. Для питья использовать воду только из питьевых фонтанчиков или питьевых бачков.

1.9. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.10. Вредными и опасными производственными факторами на рабочем месте машиниста резиносмесителя являются: повышенный уровень шума, выделяемая загружаемыми ингредиентами пыль, вулканизационные газы.

1.11. Администрация предприятия должна обеспечивать машиниста резиносмесителя специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный - 1 комплект на год;

- рукавицы комбинированные - 12 пар на год;

- ботинки кожаные - 1 пара на год;

- респиратор - до износа.

1.12. Машинист резиносмесителя без полагающихся по условиям производства спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты к работе не допускается.

1.13. Машинист резиносмесителя обязан: соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; знать действия при аварийных ситуациях, пути эвакуации и запасные выходы из цеха; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.14. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе механизмов и оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении аварийных ситуаций машинист резиносмесителя должен сообщить мастеру (начальнику) смены.

1.15. При заболевании, отравлении или несчастном случае машинист резиносмесителя должен прекратить работу, сообщить мастеру (начальнику) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.16. При несчастном случае с другим работником необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся мастеру (начальнику) смены, принять меры для сохранения обстановки случая.

1.17. В процессе работы машинист резиносмесителя обязан соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.18. По мере загрязнения или износа спецодежда машиниста резиносмесителя должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия. Не допускается стирка спецодежды на дому.

1.19. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий машинист резиносмесителя несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Принять смену непосредственно на рабочем месте, узнать у машиниста резиносмесителя, сдающего смену, о состоянии оборудования и неисправностях, которые наблюдались в течение смены.

2.4. Проверить чистоту рабочего места. Убедиться, что проходы и проезды свободны, не загромождены и хорошо освещены.

2.5. Убедиться в наличии чистого воздуха в системе и исправной работе весового оборудования, вентиляции.

2.6. Убедиться в наличии воды в системе охлаждения резиносмесителя.

2.7. Проверить наличие и исправность инструментов и приспособлений, контрольно-измерительных приборов.

2.8. Проверить наличие и исправность ограждений, заземления оборудования и механизмов.

2.9. Проверить работу нижнего и верхнего затворов, отсутствие заеданий, утечек воздуха в соединениях шлангов.

2.10. Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру (начальнику) смены и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не производить работу при плохой освещенности рабочего места.

3.2. Во время загрузки ингредиентов в резиносмеситель не находиться над загрузочной воронкой.

3.3. Загрузку ингредиентов производить в строгом соответствии с технологическим регламентом.

3.4. Не проталкивать руками материалы, застрявшие в загрузочной воронке резиносмесителя, использовать для этого деревянную лопатку.

3.5. При зависании сырья на стенках бункеров проталкивать его специальными приспособлениями при остановленных подающих шнеках и транспортерах.

3.6. При попадании посторонних предметов в резиносмеситель не извлекать их на ходу, а немедленно остановить резиносмеситель и сообщить мастеру (начальнику) смены. Удаление предмета производить под контролем мастера.

3.7. Не допускать ударов стальным инструментом по стенкам бункеров с пожароопасными ингредиентами.

3.8. Уборку налипшей смеси в створе камеры смешивания и нижнего затвора (откидные дверки) производить специальным инструментом при остановленном резиносмесителе.

3.9. При попадании порошкообразных ингредиентов (сера, тиурам и пр.) на кожу, в глаза промыть их обильным количеством воды.

3.10. Не оставлять работающий резиносмеситель без надзора.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправностей в работе оборудования и механизмов произвести их остановку, сообщить мастеру (начальнику) смены.

4.2. При возникновении пожара или возгорания:

- остановить оборудование;

- вызвать пожарную охрану;

- сообщить мастеру (начальнику) смены или начальнику цеха;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Остановить оборудование, произвести очистку и смазку.

5.2. Произвести уборку рабочего места.

5.3. Сдать смену, сообщить сменщику и мастеру (начальнику) смены о замеченных неисправностях в работе оборудования в течение смены.

5.4. Почистить спецодежду, снять ее в гардеробной для загрязненной одежды и принять душ.

5.5. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru