## ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

### 1. Общие требования

1.1. Аккумуляторщик должен соблюдать требования общей и настоящей Инструкций по охране труда.

1.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и обучение по охране труда.

1.3. Аккумуляторщик проходит медосмотр при поступлении на работу и периодически один раз в два года.

### 2. Перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и привести их в порядок.

2.2. Подготовить и проверить индивидуальные средства защиты (прорезиненные нарукавники, резиновые перчатки и защитные очки).

2.3. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать все мешающие работе предметы; проверить и убедиться в исправности оборудования зарядных мест, стеллажей, укрытия шинопроводов и электролитических шлангов; вилки электрошнура переносной электролампы.

2.4. Проверить наличие средств пожаротушения.

2.5. Включить общеобменную вентиляцию и местные отсосы.

### 3. Во время работы

3.1. Вся посуда и емкости должны иметь надписи о содержании в них химических веществ.

3.2. Не допускать применения открытого огня, искрения и курения. Присоединять клеммы аккумуляторов и отсоединять их только при выключенном оборудовании зарядного места.

3.3. Пользоваться переносной лампой безопасного напряжения - 12 В. Перед включением переносной электролампы в сеть следует сначала вставить вилку в штепсельную розетку, а затем включить выключатель; при выключении электролампы прежде выключить выключатель, а затем выдернуть вилку.

3.4. При выполнении работ следует соблюдать следующие правила:

проверку напряжения аккумуляторных батарей производить только вольтметром;

соединять аккумуляторные батареи только освинцованными клеммами, которые создают плотный контакт и исключают искрение;

при установке (снятии) аккумуляторов на электрокар следить за тем, чтобы не произошло замыкания их с металлическими частями электрокара. Аккумуляторные батареи перевозить в специальных тележках с гнездами по их размеру;

следить за бесперебойной работой общеобменной вентиляции и местных отсосов;

присоединять батареи к электросети постоянного тока и соединять аккумуляторы между собой только в резиновых диэлектрических перчатках и обуви.

3.5. При транспортировке аккумуляторной кислоты, кислотного или щелочного электролита и их приготовлении соблюдать следующие меры безопасности:

- емкости с аккумуляторной кислотой или электролитом хранить закрытыми притертыми пробками и в специальных обрешетках;

- емкости с кислотой в обрешетках устанавливать на специальные шарнирные подставки, обеспечивающие безопасность слива кислоты;

- слив аккумуляторной кислоты из бутылей в обрешетках производить вдвоем или пользоваться для этой цели специальным сифоном;

- емкости с кислотой переставлять или перевозить только в обрешетках, вдвоем и используя для этого тележки;

- не проливать на пол кислоту; пролитую серную кислоту нейтрализовать раствором соды или засыпать опилками и содой, предварительно надев резиновые перчатки;

- не допускать слива кислоты или щелочи (без нейтрализации) в канализацию;

- смешивать серную кислоту с водой в приспособленных для этого емкостях из специальных материалов;

- не пользоваться для приготовления электролита стеклянной посудой, так как она от разогрева может лопнуть;

- для смешивания кислоты с водой сначала налить в емкость холодную воду, а затем тонкой струей вливать кислоту;

- перед приготовлением щелочного электролита и при работе с ним надевать защитные очки, резиновые перчатки; брать щелочь щипцами или пинцетом; для растворения ее применять только холодную воду.

При зарядке батарей аккумулятора не наклоняться близко над ним во избежание получения ожогов.

3.6. Запрещается:

касаться одновременно двух клемм аккумулятора металлическим предметом;

присоединять аккумуляторы без резиновых перчаток или без инструмента с изолированными ручками;

наливать воду в кислоту;

выполнять работы с кислотным электролитом без защитных очков и резиновых перчаток;

перемешивать электролит путем вдувания в него ртом воздуха через резиновый шланг;

в помещении зарядки аккумуляторов принимать и хранить пищу. Перед едой или перед курением хорошо вымыть руки с мылом и прополоскать рот. Помнить, что свинец и его окислы ядовиты;

выполнять зарядку аккумуляторов при неработающей вентиляции.

### 4. В аварийных ситуациях

4.1. В случае попадания серной кислоты на кожу или в глаза немедленно смыть ее обильной струей водопроводной воды, затем промыть 4-процентным раствором питьевой соды, доложить руководителю работ и обратиться за медицинской помощью.

4.2. В случае попадания щелочи (едкого калия или едкого натра) на кожу или в глаза немедленно смыть ее обильной струей воды и промыть соответственно 5 или 3-процентным раствором борной кислоты. В случае признаков отравления при повышенной концентрации щелочи в воздухе выйти на свежий воздух, выпить молока и поставить в известность руководителя работ.

### 5. По окончании работ

5.1. Отключить аккумуляторные батареи от электросети.

5.2. Убрать рабочее место.

5.3. Отключить вентиляцию после выключения батарей спустя 20 - 30 мин.

5.4. Снять спецодежду, убрать ее и средства индивидуальной защиты в отведенные места.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru