## ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ФОТОНАБОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

### 1. Общие требования

1.1. Операторы на фотонаборных машинах должны соблюдать требования общей и настоящей Инструкции по охране труда для работников, использующих фотонаборную технику.

1.2. Все вновь поступающие на работу допускаются к исполнению своих обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.

1.3. Фотонаборные процессы следует выполнять в помещениях, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к помещениям с фотонаборным оборудованием (наличие кондиционированного воздуха, облицовка стен и потолка звукопоглощающим материалом и др.).

1.4. Оконные проемы должны быть оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и др.). Не следует загромождать оконные проемы комнатными цветами.

1.5. Освещение должно быть общее или локальное с использованием преимущественно люминесцентных ламп. Светильники общего освещения должны быть с отраженным или рассеивающим светораспределением.

1.6. Рабочие места должны быть оснащены необходимой производственной мебелью (стулья должны иметь подъемно-поворотное устройство) и содержаться в чистоте.

1.7. На крышках (дверцах) силового оборудования должны быть знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

1.8. Знать требования электробезопасности Правил технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) в объеме 3-й квалификационной группы по электробезопасности, а также знать правила и уметь оказывать первую помощь при поражении электротоком.

1.9. Оборудование должно быть заземлено.

### 2. Перед началом работы

2.1. Необходимо осмотреть рабочее место, проверить исправность оборудования (блокировок, заземляющих устройств, наличие ограждения и др.).

2.2. Надеть и привести в порядок спецодежду.

2.3. Убедиться в эффективности работы вентиляции и достаточности освещения.

2.4. О всех замеченных недостатках следует доложить администрации.

2.5. Ознакомиться с записью в журнале о техническом состоянии оборудования; если отмечены неполадки, к работе до их устранения не приступать.

### 3. Во время работы

3.1. На фотонаборном комплексе типа "Каскад":

3.1.1. Перед включением фотонаборных и наборно-программирующих машин следует проверить правильность положения тумблеров на пульте управления, убедиться в том, что все механизмы находятся в исходном положении, правильно определены и установлены масштаб съемки, кегль шрифта и формат строки.

3.1.2. Перфоленту следует заправлять при выключенном автомате (аппарате). После заправки перфоленты необходимо убедиться в надежном ее закреплении в головке считывателя и только тогда включить тумблер считывающего устройства.

3.1.3. Отключение и подключение проводов и плат производить только при выключенном электропитании машины (аппарата, устройства).

3.1.4. Регулировку механизмов следует производить только при помощи регулировочных винтов, шайб или других устройств, специально предусмотренных конструкцией машины (аппарата, устройства).

3.1.5. Замену импульсной лампы и смену шрифтоносителей производить только при выключенном вводном выключателе.

3.1.6. При смазке машин (автоматов, аппаратов, устройств) нужно следить за тем, чтобы масло не попало в электрическую часть и другие их узлы.

3.1.7. При чистке перфоратора и других аппаратов (устройств) их следует отключать от электросети.

3.1.8. Для перемотки перфоленты в рулон нужно применять специальное устройство. Рулоны перфоленты следует закреплять резиновыми кольцами, укладывать в специальные огнестойкие подносы и хранить в специальных шкафах.

3.1.9. Проверку электроаппаратуры фотонаборного оборудования, электрических цепей и электронных блоков могут проводить лица, имеющие допуск на выполнение этих работ.

3.1.10. В процессе набора следует сидеть за клавиатурой на стуле так, чтобы спина слегка касалась спинки стула, была в вертикальном положении. Стул ставят против центра клавишного поля клавиатуры на таком расстоянии от нее, чтобы не нужно было тянуться к клавиатуре или откидывать назад кисти рук и туловище, т.е. кисти рук должны находиться в свободном состоянии в расположении исходных позиций. Пальцы рук по отношению к клавишам должны быть согнуты под углом 45° - 60°.

3.1.11. Запрещается:

прикасаться к токоведущим элементам, открывать распределительные щиты, электронные блоки, электрошкафы, розетки, электродвигатели и допускать попадание в них смывочно-смазочных веществ, воды, растворов и т.д.;

работать на машинах (автоматах, устройствах, аппаратах) при снятых крышках, кожухах и ограждениях;

производить регулировку и устранять любые неисправности во время работы машины (автомата, устройства, аппарата);

извлекать фотоматериал, если при работе или зарядке фотонаборного автомата он попал в зону механизма развертки знаков и механизма масштаба съемки;

прикасаться или сталкивать с места каретку при включенном электроприводе;

отключать перфоратор наборно-программирующих аппаратов от клавиатуры во время программирования;

оставлять без надзора включенное оборудование.

### 4. В аварийных ситуациях

4.1. При неисправности оборудования его немедленно отключить от электросети.

4.2. При задымлении и пожаре сообщить администрации или в городскую пожарную охрану. При необходимости покинуть помещение.

4.3. При электротравмах и ожогах следует оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и сообщить администрации.

### 5. По окончании работы

5.1. Убрать и привести в порядок рабочее место, сделать запись в журнале о техническом состоянии оборудования. Об имеющихся неисправностях сообщить администрации.

5.2. Проверить, выключены ли нагревательные приборы, вентиляция, вода, освещение.

5.3. Выключить оборудование и общий вводной выключатель.

5.4. Снять спецодежду и поместить ее в гардероб или специальный шкаф.

5.5. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.6. После окончания работы пребывание в рабочем помещении не разрешается.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru