Утверждена

Приказом Рослесхоза

от 12 мая 2000 г. N 79

Согласована

письмом ЦК профсоюза

работников лесных отраслей

Российской Федерации

от 13 апреля 2000 г. N 3-11/108

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

ТОИ Р-07-28-2000

Дата введения -

1 июня 2000 года

1. Общие требования безопасности

1.1. Раздел излагается на основании Типовой инструкции "Общие требования безопасности при выполнении работ в цеховых условиях" ТОИ Р-07-26-2000.

1.2. Особенности условий труда, дополнительная информация об опасных и вредных производственных факторах, их воздействии на организм работника берутся из материалов аттестации конкретного рабочего места с учетом нижеприведенных основных факторов, характерных для производства газосварочных работ в лесном хозяйстве и их возможного воздействия на работников, составляется Р.1 "Общие требования безопасности" конкретной инструкции по охране труда лесхоза.

1.3. Основные опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины, механизмы, оборудование и их узлы; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, инструменты, шероховатости, заусеницы, острые кромки их поверхностей, электроток на корпусах и арматуре электрооборудования, брызги (окалины) раскаленного металла, повышенные уровни температуры, загазованность рабочей зоны дыхания, слепящее действие сварки.

Возможные воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм работника: механические травмы, электротравмы, термические ожоги, снижение работоспособности, заболеваемость, ухудшение зрения.

1.4. Для снижения или исключения воздействия на организм работника опасных и вредных производственных факторов работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами и дополнительными средствами защиты, рекомендованными по результатам аттестации рабочих мест, что фиксируется в Коллективном договоре. В частности, средствами электрозащиты, зимой - теплой спецодеждой и валенками, при необходимости - защитными касками, предохранительными поясами, респираторами и т.д.

1.5. При проведении работ с повышенной опасностью проводится целевой инструктаж с указанием в наряде-допуске дополнительных мер безопасности. При использовании баллонов с газом сварщик и подсобный рабочий проходят дополнительное обучение по использованию газобаллонного оборудования, при необходимости - дополнительное обучение по работе с газами - заменителями ацетилена.

1.6. Занятые на газосварочных работах, кроме предварительного медосмотра, проходят периодическое медицинское освидетельствование.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок и одеть спецодежду, обувь. Брезентовая куртка без карманов надевается навыпуск, брюки должны закрывать ботинки (ботинки с гладким верхом и боковыми застежками). Не допускается работа в одежде и рукавицах со следами масел, бензина и других горюче-смазочных веществ. Для защиты глаз и лица от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей сварщик должен пользоваться щитками (очками) со стеклами-светофильтрами. При работе в емкостях из-под ГСМ одежда и обувь не должны иметь железной фурнитуры, гвоздиков и других предметов, дающих искрение, работающий в емкости обеспечивается противогазом с подачей воздуха, предохранительным поясом со специальной (спасательной) веревкой, защитной каской.

2.2. Место проведения сварочных и других огневых работ должно быть оборудовано средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, лопата, ведро с водой); при наличии противопожарного крана, рукава со стволом необходимо присоединить к крану. В зоне работы нельзя располагать горючие и взрывоопасные вещества.

2.3. Проверить исправность баллонов, средства для их транспортировки, редукторов, горелок, шлангов, манометров. Соединить шланги с горелкой, проверить прочность соединения, продуть газом. Длина шлангов не должна быть более 20 м, стыкуемых отрезков шлангов - не менее 3 м, число стыков - не более двух, для их соединения нельзя использовать медные трубки.

2.4. Место газопламенных работ на данном и нижерасположенных ярусах должно быть освобождено от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок (баллонов с газом, газогенераторов и т.д.) - не менее 10 м.

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайных падений отрезанных элементов на работника.

2.5. Перед сваркой (резкой) емкостей, в которых находились горючие жидкости или кислоты, необходимо их очистить, промыть и просушить с последующей проверкой отсутствия опасной концентрации вредных веществ. Производить газопламенные и иные опасные работы можно после проведения целевого инструктажа с выдачей наряда-допуска под руководством руководителя работ.

2.6. Транспортировку к месту работы кислородных и ацетиленовых баллонов необходимо производить на рессорных транспортных средствах или специальных тележках, носилках. При этом на баллонах надо до конца навернуть предохранительные колпачки, баллоны уложить в деревянные гнезда, обитые войлоком (или металлические с оклейкой резиной); при погрузке более одного ряда баллонов применять прокладки из веревочных или резиновых колец, баллоны укладывать поперек транспортного средства, не выше бортов предохранительными колпаками в одну сторону, с защитой от солнца (летом).

2.7. Не разрешается совместная транспортировка ацетиленовых и кислородных баллонов (можно перевозить совместно не более двух баллонов на тележке).

2.8. До работы баллоны устанавливать вертикально в специальных стойках, закрепив их хомутами или цепями. Рабочее место сварщика оборудуется штативом, вилкой для подвески потушенной горелки, а также ведрами с водой для охлаждения горелок и средствами пожаротушения. Рабочее место ограждается непрозрачной ширмой, экранами, при работе на открытой площадке во время атмосферных осадков устраивается навес.

2.9. Кислородные и газовые редукторы подлежат контрольному испытанию, а контрольно-измерительные приборы - не реже раза в 12 мес., с опломбированием и клеймением их в специализированных лабораториях и не реже одного раза в шесть месяцев контрольным прибором службы ОГМ организации с записью в журнале проверок.

2.10. Ацетиленовые генераторы не реже 1 раза в год подвергаются осмотру и испытанию службой ОГМ организации, результаты фиксируются в журнале.

2.11. Барабаны с карбидом кальция хранят в закрытых, сухих помещениях, а тару - на специальных отведенных площадках вне помещений. Вскрывать барабаны, дробить, развешивать карбид и отбирать ферросилиций, мелочь и пыль необходимо под навесом или в специальном помещении, используя неискрящий инструмент (латунь, дюраль и т.д.). Работник обеспечивается для защиты респиратором и защитными очками. Хранить карбид в поврежденных и вскрытых барабанах не разрешается.

2.12. Не приступать к работе при следующих нарушениях техники безопасности: неплотное примыкание накидной гайки редуктора, неисправность вентиля горелки; неисправность манометра редуктора; наличие трещин, вмятин на газовом баллоне, отсутствие клейма о их дате испытания; неисправность водяного затвора ацетиленового генератора или другие неисправности, указанные в инструкции по эксплуатации; недостаточность освещенности рабочих мест (норма - 30 люкс) и подходов к ним; отсутствие ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более; отсутствие вытяжной вентиляции при работе в закрытых помещениях; баллоны расположены ближе 1 м от приборов отопления; кислородный баллон и газогенератор расположены ближе 5 м друг от друга.

О нарушениях необходимо сообщить руководителю работ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Использование газосварочного оборудования

3.1.1. Шланги должны быть защищены от токоведущих проводов, стальных канатов, нагретых предметов, горюче-смазочных материалов. Не допускается перегибать шланги. Боковые штуцеры баллонов с горючим газом имеют левую резьбу, а баллоны с кислородом - правую резьбу. Нельзя заменять редукторы и шланги. Кислородные баллоны окрашены в голубой цвет, ацетиленовые - в белый. Отбор кислорода производят до минимального остаточного давления 0,5 атм., ацетилена - до остаточного давления 0,5 - 3 атм. (зависит от температуры возд.).

3.1.2. Проверить правильность перекрытия вентиля перед зажиганием горелки, при зажигании сначала открыть кислородный вентиль, а далее - ацетиленовый, при тушении - закрыть наоборот. Зажигать необходимо спичками, а не от горячего металла.

3.1.3. Для предотвращения сильного нагрева горелку необходимо периодически охлаждать в ведре с водой, предварительно потушив ее. Во время перерыва в работе горелку надо потушить, а вентиль перекрыть; не допускается перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места.

3.1.4. Запрещается подогревать металл горелкой, используя ацетилен без кислорода, так как это может привести к отравлению окисью углерода и образованию взрывоопасной смеси. Запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппарата сосудов и трубопроводов под давлением.

3.1.5. Свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия предварительно очищаются от краски, масла, окалины и грязи для предотвращения разбрызгивания металла и загазованности воздуха. При обратном ударе (шипение горелки) немедленно перекрыть ацетиленовый, а затем кислородный вентиль, после чего охладить горелку в чистой воде. Не допускается в пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям курить, зажигать огонь.

3.2. Работа в закрытых емкостях

3.2.1. Размещать ацетиленовые генераторы и газовые баллоны необходимо вне емкостей. В процессе работы использовать вытяжную вентиляцию, в особых случаях - шланговые противогазы. Работы выполняются звеном в составе не менее 3 человек, со страхующим, расположенным вне емкости со страхующей веревкой, второй конец которой привязан к поясу газосварщика, при угрозе сварщик подает веревкой сигнал о подъеме из емкости.

Работы проводятся после обработки емкости и проверки отсутствия паров газа в емкости.

3.2.2. Освещение при выполнении сварки должно осуществляться: наружным освещением, светильниками направленного действия или местным освещением, переносками с напряжением не более 12 вольт с защитной сеткой; трансформатор располагается вне емкости, его вторичная обмотка заземляется. Нельзя применять автотрансформатор.

3.3. Работа с карбидом кальция и эксплуатация ацетиленовых генераторов

3.3.1. Карбид кальция необходимо хранить в закрытых барабанах на стеллажах в сухом, закрытом и хорошо проветриваемом помещении, защищенном от проникновения влаги. Запрещено хранение карбида в подвальных помещениях и в зоне работы сварщика. Вскрывать барабаны с карбидом необходимо латунным зубилом и деревянным молотком либо специальным ножом, для предупреждения ценообразования барабан в местах вскрытия необходимо покрыть солидолом слоем 2 - 3 мм.

3.3.2. Размельчать куски карбида необходимо под навесом латунным молотком, используя респиратор и защитные очки. Для переноски кусков карбида использовать герметичную тару.

3.3.3. Ацетиленовые газогенераторы устанавливаются вертикально на металлических поддонах, запрещена их установка на лестничных площадках, в котельных, кузницах, в горячих цехах, в помещениях с температурой ниже +5 градусов, в проходах, в эксплуатируемых помещениях. Загружаемые куски карбида должны быть не менее 2 мм, загрузку выполнять в резиновых перчатках.

3.3.4. Перед пуском генератора и через каждые 2 часа работы необходимо проверять уровень воды в водяном затворе, не допускается работать при неисправном затворе и если он не заполнен водой. Для определения мест утечки газа использовать мыльный раствор.

3.3.5. При возникновении пожара в помещении, где хранится или используется карбид, тушить огонь следует сухим песком или углекислотным огнетушителем, запрещено использовать для тушения воду. Подходя к генератору менее чем на 10 м, необходимо убедиться в отсутствии искр и тления спецодежды.

3.3.6. При применении пропан-бутановых смесей необходимо: применять в работе баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в красный цвет; не допускать нахождения на рабочем месте более одного баллона; следить, чтобы окалина не попадала в сопло, перед каждым зажиганием выпускать через резак гремучую смесь паров, газа, воздуха, образующуюся в шланге.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации остановить работу, потушить горелку (резак), перекрыть и заглушить вентили баллонов, транспортировать оборудование в безопасное место, по обстановке принять меры обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих, сообщить руководителю работ (администрации). При угрозе жизни - покинуть рабочее место.

4.2. Работы приостанавливаются в случае обнаружения утечки газа; при загорании вентиля, редуктора или ацетилена в баллоне - прикрыть вентиль и вывезти баллон в безопасное место.

4.3. При обрыве рукавов - погасить пламя, перекрыв соответствующие вентили.

4.4. При возникновении пожара принять меры к тушению имеющимися средствами, сообщить руководителю работ (администрации), при угрозе жизни - эвакуироваться согласно плану. Пламя следует тушить углекислотными огнетушителями, песком, асбестовыми покрывалами.

4.5. Сварочные работы в полевых условиях прекращаются во время дождя и снегопада.

4.6. При получении травмы оказать пострадавшему доврачебную помощь (самопомощь), используя индивидуальную аптечку, о случившемся сообщить непосредственному руководителю работ, при необходимости вызвать скорую помощь или принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение. По возможности сохранить обстановку происшествия.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Потушить газовые горелки (резаки), установить их на специальные подставки, убрать в отведенные места баллоны и шланги.

5.2. Карбид в генераторе должен быть полностью доработан или слит, корпус и реторты промыты водой, генератор и неиспользованный карбид в закрытой таре помещены в безопасное место, помещение после работы тщательно провентилировано. Карбидный ил выгружается в специальную тару и сливается в иловую яму, сливать ил в канализацию и разбрасывать на территории запрещено.

5.3. Разместить в места хранения спецодежду и предохранительные приспособления, выполнить гигиенические процедуры с применением моющих и нейтрализующих средств.

5.4. О всех неполадках сообщить руководителю работ, занести их содержание в журнал административно-общественного контроля.

Приложение N 1

ОБРАЗЦЫ ОБЛОЖКИ, ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ИНСТРУКЦИЙ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ, ВИДОВ РАБОТ

Обложка

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

______________________________

(наименование)

______________________________

(обозначение)

______________________________

(место и год выпуска)

Первая страница

________________________________________

Наименование предприятия, лесхоза

Утверждено:                                Утверждено:

соответствующий выборный                   Руководитель предприятия

профсоюзный орган                          ________________________

(подпись)

________________ 199_ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

______________________________

(наименование)

______________________________

(обозначение)

ТЕКСТ

Последняя страница

ТЕКСТ

Разработчик                           _________________________

(Ф.И.О., подпись)

Согласовано:

Главный лесничий                      _________________________

(Ф.И.О., подпись)

Инженер по охране труда               _________________________

и технике безопасности                   (Ф.И.О., подпись)

Главный механик, энергетик            _________________________

(Ф.И.О., подпись)

Иные специалисты, принявшие           _________________________

участие в разработке инструкций          (Ф.И.О., подпись) Дата

Приложение N 2

СПИСОК

ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И РАБОТ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ТРУДА ЖЕНЩИН

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС

25.07.1978 N 240/П10-3

(Извлечение)

1. Сварочные работы:

Газосварщик и электросварщик ручной сварки, работающие в закрытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.), а также на высотных сооружениях связи (башнях, мачтах) свыше 10 м и верхолазных работах.

2. Лесозаготовительные работы:

Вальщик леса (лесоруб), занятый на валке, раскряжевке хлыстов и окучивании долготья, колке дров, заготовке и разделке пневого осмола, а также заготовкой древесины при помощи ручных инструментов. Навальщик-свальщик древесины, занятый созданием межоперационных и сезонных запасов хлыстов и круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м) на лесовозный подвижной состав и разгрузкой их, выполняющий работу вручную.

Работники, занятые на погрузке, разгрузке круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

Чокеровщик:

Штабелевщик древесины, занятый штабелевкой круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

3. Автомобильный транспорт:

Водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством мест свыше 14.

Водитель автомобиля, работающий на автомобилях грузоподъемностью свыше 2,5 т.

Мойщик, выполняющий вручную мойку деталей двигателя автомобиля, работающего на этилированном бензине.

Слесарь по ремонту автомобилей, занятый обкаткой двигателя с применением этилированного бензина.

Слесарь по топливной аппаратуре, занятый в автохозяйствах на ремонте топливной аппаратуры, карбюраторных двигателей, работающих на этилированном бензине.

4. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства:

Дровокол, закрытый работой вручную.

Маляр, занятый внутри емкостей окраской с применением лакокрасочных материалов, содержащих свинец, ароматические и хлорированные углеводороды, а также окраской крупногабаритных изделий в закрытых камерах пульвизатором с применением этих же лакокрасочных материалов.

Машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом минеральном топливе при разгрузке вручную при обслуживании котельных установок с расходом твердого топлива более 2500 кг за смену на одного машиниста (кочегара).

СПИСОК

ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И РАБОТ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА

ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС

10.09.1980 N 283/П-9

(Извлечение)

1. Подсочка леса.

Аппаратчик лесохимической установки.

Вздымщик, занятый на работах по подсочке леса с химическим воздействием.

2. Лесопиление и деревообработка.

Рамщик.

Сепараторщик, занятый: на обслуживании мукоуловительной установки или выбивального аппарата; на набивке древесной муки в мешки; на упаковке, взвешивании, относке и укладке мешков и управлении процессом просеивания древесной муки на просеивающих аппаратах.

Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций, занятый на работах с применением синтетических клеев.

Станочник обрезного станка, занятый в лесопильном производстве.

Станочник-распиловщик, занятый работой на круглопильных станках с ручной подачей; на обрезке древесностружечных плит в горячем состоянии.

Торцовщик.

3. Лесохимическое производство.

Работники всех профессий, занятые в производствах: генераторного газа из древесины; древесного угля и жижки; уксусно-кальциевого порошка; уксусной, пропионовой, масляной и муравьиной кислот; уксусно-кислого и муравьино-кислого натрия; древесно-спиртовых продуктов, сложных эфиров уксусной кислоты - этилацетата и бутилацетата, формалина; карьирюзатора; древесно-угольных брикетов; древесно-смоляных антиокислителей; антиполимеризаторов и флотационных масел; экстракционной канифоли, соснового флотационного масла, абиетиновой смолы и препарата СНВ; окситерпеновой смолы, лаков мебельных отделочных материалов, эфиров и модифицированной канифоли; камфары; смолопереработки; энергохимической переработки древесины.

Приложение N 3

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ЛЕСОСПЛАВНЫХ, ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ,

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ХИМЛЕСХОЗОВ

Утверждены Постановлением Министерства труда и социального

развития Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. N 68

| N п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Вальщик леса; водитель погрузчика, занятый вождением самоходного погрузчика; возчик леса; дорожный рабочий, занятый на строительстве лесовозных дорог и усов; лебедчик на трелевке леса; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на верхнем складе; лесоруб; машинист трелевочной машины; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования, занятый на лесосеках и лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на лесосеках и верхнем складе; обрубщик сучьев, занятый на лесосеках и верхнем складе; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на подготовке лесосек и верхнем складе; разметчик хлыстов, занятый на лесосеках и верхнем складе; раскряжевщик, занятый на лесосеках и верхнем складе; тесчик спецсортиментов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тракторист на трелевке и вывозе леса, занятый на подготовке лесосек к рубке, на строительстве лесовозных дорог, усов и на верхнем складе; тракторист и грузчик, занятые на трелевке и вывозке живицы и осмола; штабелевщик древесины, занятый на верхнем складе | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Комплект одежды "Лес" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 2. | Водитель автомобиля, занятый на вывозке леса, живицы и осмола; трелевщик; чокеровщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 3. | Грузчик; дорожный рабочий, занятый на обслуживании лесовозных дорог и усов; контролер деревообрабатывающего производства; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на нижнем складе; машинист-крановщик, занятый на погрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на нижнем складе, лесоперевалочных базах и биржах; обрубщик сучьев, занятый на нижнем складе; оператор раскряжевочной установки; оператор сучкорезной установки; оператор автоматизированного лесотранспортера; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на нижнем складе; разметчик хлыстов, занятый на нижнем складе; раскряжевщик, занятый на нижнем складе; слесарь по ремонту; лесозаготовительного оборудования; транспортировщик; штабелевщик древесины, занятый на нижнем складе | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
|  |  | Машинисту-крановщику, занятому на погрузке, разгрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах, обрубщику сучьев, занятому на нижнем складе, раскряжевщику, занятому на нижнем складе: |
|  |  | Комплект одежды "Лес" вместо костюма зимнего "Тайга" | по поясам |
| 4. | Заготовщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Комплект одежды "Лес" | по поясам |
| 5. | Окорщик; дровокол; расряжевщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
|  | IV. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ |
| 16. | Рабочий, занятый на поливе питомников | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 17. | Рабочий, занятый на разделке топочных дров в лесу, на площадках | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 18. | Рабочий, занятый на очистке и сортировке семян, на плодотерочных машинах при горячей переработке, на лесопатологических обследованиях, лесоустройстве | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
| 19. | Рабочий, занятый на заготовке коры | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
| 21. | Рабочий, занятый на замочке и выемке луба | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 25. | Рабочий, занятый на шишкосемяносушилке | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 27. | Рабочий, занятый на лесокультурных заботах | Фартук прорезиненный с нагрудником | до износа |
|  |  | Нарукавники прорезиненные | до износа |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 28. | Рабочий, занятый на лесных пожарохимических станциях | Фартук прорезиненный с нагрудником | до износа |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Противогаз | до износа |
| 29. | Рабочий, занятый на тушении лесных пожаров | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Противогаз | до износа |
|  | V. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 31. | Мастер, занятый на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 32. | Подсобный рабочий | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |

Примечания.

1. Сезонным рабочим, занятым на работах, перечисленных в пунктах 1 и 3 настоящих Норм, на время их работы в организациях, предусмотренных в настоящих Нормах, должны выдаваться следующие спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

| Зимой: |  |
| --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки | по поясам |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Летом: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 2 года |
| Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 г. |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |

3. Сезонным рабочим, работающим на лесозаготовке, лесосплаве и перевалке леса сроком до 3 месяцев, выдаются только рукавицы комбинированные сроком носки 3 месяца.

5. При работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, или в районах, зараженных энцефалитным клещем, рабочим должен выдаваться дополнительно следующий комплект защитной одежды:

| Рубашка верхняя из тонкого защитного полотна | 1 на 2 года |
| --- | --- |
| Рубашка верхняя из толстого защитного полотна | 1 на 2 года |
| Головная накидка, пропитанная диэтилтолуамидом | 1 на 2 года |

6. Работникам, занятым на работах, где имеется опасность травмирования головы, работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом должен или иным уполномоченным работником выдавать следующие средства индивидуальной защиты:

| Каска | до износа |
| --- | --- |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 1 |

7. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных и других работах, предусмотренных настоящими Нормами, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний для лесозаготовителей.

9. Мастерам, занятым на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных боров, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний "Мастер леса" и вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Мастер леса".

10. Рабочим, профессии которых предусмотрены в остальных пунктах настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Тайга".

11. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных работах и подсочке леса, вместо предусмотренных по нормам валенок могут выдаваться валенки армейские.

| 33. | Механик, занятый в лесопунктах, на рейдах и сплавных участках | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Валенки | по поясам |

В извлечении приведены профессии, виды работ в лесном хозяйстве и выдаваемые СИЗ, упомянутые в инструкциях Сборника.

Приложение N 4

приложения N 1 и N 2

к Приказу Минздрава России

от 20 августа 1996 г. N 325

ПРАВИЛА

ОКАЗАНИЯ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ,

УТВЕРЖДЕННЫХ ГОСЛЕСХОЗОМ СССР 1991 год

Меры по удалению клещевого энцефалита.

Если на теле обнаружен присосавшийся клещ, то его необходимо снять без промедления. Делается это очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща, так как, оставшись в коже, он вызывает нагноение. Впившихся в кожу клещей вытаскивают пинцетом, пальцами или петлей из прочных ниток, покачивая клеща из стороны в сторону, постепенно вытаскивая его.

Перед удалением участок тела с клещем рекомендуется смазать любым маслом. Масло закупоривает дыхательные отверстия на теле клеща и через несколько минут (10 - 15) его можно вытянуть из ранки.

Если хоботок оторвался и остался в коже, его нужно удалить иглой, конец которой предварительно прокалить и остудить, а ранку продезинфицировать.

При укусах ядовитых насекомых (скорпионы, пауки, каракурты, тарантула) место укуса прижечь спичкой, чтобы разрушить яд, создать неподвижность конечности, дать пострадавшему обильное питье.

При отморожении поврежденную часть тела согреть растиранием ватой, смоченной водкой, спиртом, а затем чистой, сухой фланелью. Наиболее эффективна ванная с теплой водой: за 20 - 30 минут температуру воды постепенно увеличивают с 20 до 40 градусов. Одновременно пораженную область массируют. Отмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, льдинки ранят кожу, что способствует внесению инфекции в зону отморожения. Пострадавшего тепло укрывают, дают горячее питье, алкоголь.

При электротравме, обезопасив пострадавшего от воздействия тока и поражения молнией, необходимо срочно приступить к проведению искусственного дыхания и массажу сердца. Когда пострадавший придет в себя, его следует напоить большим количеством жидкости (вода, чай, кофе и др.), на область ожога наложить чистую повязку, тепло укрыть и доставить в лечебное учреждение.

При утоплении, если отсутствуют признаки смерти, необходимо приступить к оживлению пострадавшего. Сначала, обернув палец бинтом или чистым носовым платком, очищают рот от ила и грязи. Затем, став на одно колено, укладывают пострадавшего поперек на другое колено лицом вниз и надавливают на живот, чтобы удалить попавшую в дыхательные пути и желудок воду. После этого укладывают пострадавшего на спину и немедленно начинают делать искусственное дыхание "рот в рот" или "рот в нос" и массаж сердца.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru