Утверждена

Приказом Рослесхоза

от 12 мая 2000 г. N 79

Согласована

письмом ЦК профсоюза

работников лесных отраслей

Российской Федерации

от 13 апреля 2000 г. N 3-11/108

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

ТОИ Р-07-33-2000

Дата введения -

1 июня 2000 года

1. Общие требования безопасности

1.1. Раздел излагается на основании Типовой инструкции "Общие требования безопасности при выполнении работ в цеховых условиях" ТОИ Р-07-26-2000.

Особенности условий труда, опасные и вредные производственные факторы, их воздействие на работника берутся из материалов аттестации конкретного рабочего места.

1.2. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные при работе сверлильного станка, и их возможное воздействие на работников при обработке металла на сверлильных станках: движущиеся по цеху механизмы, заготовки, агрегаты и узлы, перевозимые на карах и подаваемые кранбалками; движущиеся и вращающиеся части станков; отскакивающие при обработке металлическая стружка и осколки металла с повышенной температурой поверхностей; электроток на корпусе станка, оборудования; недостаточная освещенность, сквозняки, пониженная (повышенная) температура воздуха.

1.3. Оптимальный перечень опасных и вредных производственных факторов, составленный по материалам аттестации рабочих мест и основных факторов п. 1.2, вносится в Р.1 "Общие требования безопасности" конкретной инструкции по охране труда лесхоза.

Возможные результаты воздействия опасных и вредных факторов на организм работника: травмирование движущимися машинами, механизмами, режущим инструментом, вылетающими стружкой и осколками металла; ожоги, электротравмы, потеря трудоспособности и снижение работоспособности от неблагоприятного воздействия, недостаточной освещенности, сквозняков, пониженной температуры воздуха, заболеваемость работника.

1.4. Снижение воздействия на работника опасных и вредных производственных факторов обеспечивается спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. По результатам аттестации рабочего места средства индивидуальной защиты дополняются и вносятся в Коллективный договор.

Оптимальный набор средств индивидуальной защиты с учетом всех дополнений вносится в Р.1 "Общие требования безопасности" конкретной инструкции по охране труда лесхоза.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Одеть и привести в порядок спецодежду, обувь и предохранительные приспособления: застегнуть обшлага рукавов, убрать свисающие концы одежды, волосы под головной убор, не работать в легкой обуви и рукавицах, при работе использовать защитные очки.

2.2. Проверить наличие и исправность: узлов оборудования, станка, ограждения шпинделя, патрона, привода и других опасных зон; электрооборудования (проводов, кнопок управления, рубильника, предохранителей, защитного заземления, зануления); подачи охлаждающей жидкости; зажимных приспособлений, ручного инструмента.

Проводящие электрокабели должны быть защищены металлическими заземленными трубками, электрошкафы закрыты на надежные запоры, корпуса шкафов заземлены.

Должна быть отрегулирована освещенность рабочей зоны.

2.3. Проверить работу станка на холостом ходу: подачу патрона и его защитного ограждения, охлаждающей жидкости, работу кнопки "стоп".

2.4. Очистить от посторонних предметов рабочее место и проходы, разложить в соответствующем порядке рабочий и мерительный инструмент, заготовки и приспособления.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Детали (заготовки) и закрепляющие устройства перед установкой протереть. Крепление производить специальными крепежными деталями (болтами, соответствующими пазу стола, прижимными планками и т.п.), проверить его надежность. Тиски должны быть исправными, с глубокой насечкой губ.

3.2. Установку и снятие инструмента и деталей производить при полной остановке станка, отведя патрон в исходное положение. Убедиться в надежности крепления и центровке режущего инструмента. Не использовать инструмент с изношенными хвостовиками. Перед сверлением отверстия накернить точку, что исключит "юз" сверла.

3.3. Режущий инструмент подводить к детали после набора рабочих оборотов, плавно, без ударов. Немедленно выключить станок при ослаблении крепления патрона либо сверла, детали, поломки хвостика и самого инструмента.

3.4. Мелкие детали, при отсутствии крепежного приспособления, допускается удерживать ручными тисками (работая на малых оборотах), плоскогубцами (с разрешения мастера). Запрещается удерживать детали руками, сверлить тонкие пластины, полосы и т.п. детали без крепления их в специальных приспособлениях.

3.5. При ручной подаче не нажимать сильно на рычаг, при автоматической - не превышать подачу, допустимую по паспорту. При сверлении глубоких отверстий периодически выводить сверло из отверстия для удаления стружки в металлический ящик специальным крючком. Хрупкие металлы сверлить в защитных очках.

3.6. Во время работы станка: не наклоняться близко к шпинделю и режущему инструменту, не производить крепление деталей, приспособлений, инструментов; не останавливать вращение сверла, шпинделя, патрона рукой или предметом; не удалять стружку с детали стола.

3.7. После остановки станка и отключения двигателя отвести инструмент от детали. При смене патрона пользоваться деревянной прокладкой, инструмент выбивать только клином соответствующего размера.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации (перегрев двигателя, появление дыма, гари, заклинило станок, пробой электроизоляции и кабелей и т.д.) необходимо: остановить и отключить станок, оборудование, принять меры по обеспечению личной безопасности и безопасности окружающих. При несчастном случае сообщить о происшествии мастеру, администрации, оказать, при необходимости, пострадавшему доврачебную помощь (самопомощь), вызвать скорую помощь, по возможности сохранить обстановку происшествия, если это не угрожает окружающим.

4.2. При возникновении пожара приступить к его тушению имеющимися средствами, сообщить мастеру, администрации, при необходимости вызвать пожарную службу. При угрозе жизни - покинуть помещение согласно эвакуационному плану.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Остановить и отключить станок, убрать инструмент, детали и заготовки.

5.2. Убрать рабочее место, стружку - в отведенное место специальными приспособлениями, протереть станок.

5.3. Снять спецодежду, обувь, поместить их в шкафчик.

5.4. Выполнить гигиенические процедуры (принять душ или помыть руки и лицо с мылом).

5.5. О неисправностях сообщить мастеру, сменщику, занести их в журнал административно-общественного контроля.

Приложение N 1

ОБРАЗЦЫ ОБЛОЖКИ, ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦ ИНСТРУКЦИЙ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ, ВИДОВ РАБОТ

Обложка

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

______________________________

(наименование)

______________________________

(обозначение)

______________________________

(место и год выпуска)

Первая страница

____________________________________

Наименование предприятия, лесхоза

Утверждено:                                        Утверждено:

соответствующий выборный                           Руководитель предприятия

профсоюзный орган                                  ________________________

(подпись)

__ _____________ 199_ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

______________________________

(наименование)

______________________________

(обозначение)

ТЕКСТ

Последняя страница

ТЕКСТ

Разработчик                     _______________________

(Ф.И.О., подпись)

Согласовано:

Главный лесничий                _______________________

(Ф.И.О., подпись)

Инженер по охране труда

и технике безопасности          _______________________

(Ф.И.О., подпись)

Главный механик, энергетик      _______________________

(Ф.И.О., подпись)

Иные специалисты, принявшие

участие в разработке инструкций _______________________

(Ф.И.О., подпись) Дата

Приложение N 2

СПИСОК

ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И РАБОТ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ТРУДА ЖЕНЩИН

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР

и ВЦСПС от 25 июля 1978 г. N 240/П10-3

(извлечение)

1. Сварочные работы:

Газосварщик и электросварщик ручной сварки, работающие в закрытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.), а также на высотных сооружениях связи (башнях, мачтах) свыше 10 м и верхолазных работах.

2. Лесозаготовительные работы:

Вальщик леса (лесоруб), занятый на валке, раскряжевке хлыстов и окучивании долготья, колке дров, заготовке и разделке пневого осмола, а также заготовкой древесины при помощи ручных инструментов. Навальщик-свальщик древесины, занятый созданием межоперационных и сезонных запасов хлыстов и круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м) на лесовозный подвижной состав и разгрузкой их, выполняющий работу вручную.

Работники, занятые на погрузке, разгрузке круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

Чокеровщик:

Штабелевщик древесины, занятый штабелевкой круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

3. Автомобильный транспорт:

Водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством мест свыше 14.

Водитель автомобиля, работающий на автомобилях грузоподъемностью свыше 2,5 т.

Мойщик, выполняющий вручную мойку деталей двигателя автомобиля, работающего на этилированном бензине.

Слесарь по ремонту автомобилей, занятый обкаткой двигателя с применением этилированного бензина.

Слесарь по топливной аппаратуре, занятый в автохозяйствах на ремонте топливной аппаратуры, карбюраторных двигателей, работающих на этилированном бензине.

4. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства:

Дровокол, занятый работой вручную.

Маляр, занятый внутри емкостей окраской с применением лакокрасочных материалов, содержащих свинец, ароматические и хлорированные углеводороды, а также окраской крупногабаритных изделий в закрытых камерах пульверизатором с применением этих же лакокрасочных материалов.

Машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом минеральном топливе, при разгрузке вручную при обслуживании котельных установок с расходом твердого топлива более 2500 кг за смену на одного машиниста (кочегара).

СПИСОК

ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И РАБОТ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ТРУДА ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС

от 10 сентября 1980 г. N 283/П-9

(извлечение)

1. Подсочка леса.

Аппаратчик лесохимической установки.

Вздымщик, занятый на работах по подсочке леса с химическим воздействием.

2. Лесопиление и деревообработка.

Рамщик.

Сепараторщик, занятый: на обслуживании мукоуловительной установки или выбивального аппарата; на набивке древесной муки в мешки; на упаковке, взвешивании, относке и укладке мешков и управлении процессом просеивания древесной муки на просеивающих аппаратах.

Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций, занятый на работах с применением синтетических клеев.

Станочник обрезного станка, занятый в лесопильном производстве.

Станочник-распиловщик, занятый работой на круглопильных станках с ручной подачей; на обрезке древесностружечных плит в горячем состоянии.

Торцовщик.

3. Лесохимическое производство.

Работники всех профессий, занятые в производствах: генераторного газа из древесины; древесного угля и жижки; уксусно-кальциевого порошка; уксусной, пропионовой, масляной и муравьиной кислот; уксуснокислого и муравьинокислого натрия; древесно-спиртовых продуктов, сложных эфиров уксусной кислоты - этилацетата и бутилацетата, формалина; карбюризатора; древесно-угольных брикетов; древесно-смоляных антиокислителей; антиполимеризаторов и флютационных масел; экстракционной канифоли, соснового флотационного масла, абиетиновой смолы и препарата СНВ; окситерпеновой смолы, лаков мебельных отделочных материалов, эфиров и модифицированной канифоли; камфары; смолопереработки; энергохимической переработки древесины.

Приложение 3

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ЛЕСОСПЛАВНЫХ, ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ,

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ХИМЛЕСХОЗОВ

Утверждены Постановлением Министерства труда

и социального развития Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

| N п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Вальщик леса; водитель погрузчика, занятый вождением самоходного погрузчика; возчик леса; дорожный рабочий, занятый на строительстве лесовозных дорог и усов; лебедчик на трелевке леса; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на верхнем складе; лесоруб; машинист трелевочной машины; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования, занятый на лесосеках и лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на лесосеках и верхнем складе; обрубщик сучьев, занятый на лесосеках и верхнем складе; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на подготовке лесосек и верхнем складе; разметчик хлыстов, занятый на лесосеках и верхнем складе; раскряжевщик, занятый на лесосеках и верхнем складе; тесчик спецсортиментов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тракторист на трелевке и вывозе леса, занятый на подготовке лесосек к рубке, на строительстве лесовозных дорог, усов и на верхнем складе; тракторист и грузчик, занятые на трелевке и вывозке живицы и осмола; штабелевщик древесины, занятый на верхнем складе | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Комплект одежды "Лес" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 2. | Водитель автомобиля, занятый на вывозке леса, живицы и осмола; трелевщик; чокеровщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 3. | Грузчик; дорожный рабочий, занятый на обслуживании лесовозных дорог и усов; контролер деревообрабатывающего производства; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на нижнем складе; машинист-крановщик, занятый на погрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на нижнем складе, лесоперевалочных базах и биржах; обрубщик сучьев, занятый на нижнем складе; оператор раскряжевочной установки; оператор сучкорезной установки; оператор автоматизированного лесотранспортера; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на нижнем складе; разметчик хлыстов, занятый на нижнем складе; раскряжевщик, занятый на нижнем складе; слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования; транспортировщик; штабелевщик древесины, занятый на нижнем складе | Костюм хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
|  |  | Машинисту-крановщику, занятому на погрузке, разгрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах, обрубщику сучьев, занятому на нижнем складе, раскряжевщику, занятому на нижнем складе: |
|  |  | Комплект одежды "Лес" вместо костюма зимнего "Тайга" | по поясам |
| 4. | Заготовщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Комплект одежды "Лес" | по поясам |
| 5. | Окорщик; дровокол; раскряжевщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
|  | IV. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ |
| 16. | Рабочий, занятый на поливе питомников | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 17. | Рабочий, занятый на разделке топочных дров в лесу, на площадках | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 18. | Рабочий, занятый на очистке и сортировке семян, на плодотерочных машинах при горячей переработке, на лесопатологических обследованиях, лесоустройстве | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
| 19. | Рабочий, занятый на заготовке коры | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
| 21. | Рабочий, занятый на замочке и выемке луба | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 25. | Рабочий, занятый на шишкосемяносушилке | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 27. | Рабочий, занятый на лесокультурных работах | Фартук прорезиненный с нагрудником | до износа |
|  |  | Нарукавники прорезиненные | до износа |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 28. | Рабочий, занятый на лесных пожарохимических станциях | Фартук прорезиненный с нагрудником | до износа |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Противогаз | до износа |
| 29. | Рабочий, занятый на тушении лесных пожаров | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Противогаз | до износа |
|  | V. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 31. | Мастер, занятый на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 32. | Подсобный рабочий | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 33. | Механик, занятый в лесопунктах, на рейдах и сплавных участках | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Валенки | по поясам |

Примечания.

1. Сезонным рабочим, занятым на работах, перечисленных в пунктах 1 и 3 настоящих Норм, на время их работы в организациях, предусмотренных в настоящих Нормах, должны выдаваться следующие спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

| Зимой: |  |
| --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки | по поясам |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Летом: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 2 года |
| Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 г. |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |

3. Сезонным рабочим, работающим на лесозаготовке, лесосплаве и перевалке леса сроком до 3 месяцев, выдаются только рукавицы комбинированные сроком носки 3 месяца.

5. При работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, или в районах, зараженных энцефалитным клещом, рабочим должен выдаваться дополнительно следующий комплект защитной одежды:

| Рубашка верхняя из тонкого защитного полотна | 1 на 2 года |
| --- | --- |
| Рубашка верхняя из толстого защитного полотна | 1 на 2 года |
| Головная накидка, пропитанная диэтилтолуамидом | 1 на 2 года |

6. Работникам, занятым на работах, где имеется опасность травмирования головы, работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работником представительным органом должен выдавать следующие средства индивидуальной защиты:

| Каска | до износа |
| --- | --- |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 1 |

7. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных и других работах, предусмотренных настоящими Нормами, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний для лесозаготовителей.

9. Мастерам, занятым на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных боров, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний "Мастер леса" и вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Мастер леса".

10. Рабочим, профессии которых предусмотрены в остальных пунктах настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Тайга".

11. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных работах и подсочке леса, вместо предусмотренных по нормам валенок могут выдаваться валенки армейские.

В извлечении приведены профессии, виды работ в лесном хозяйстве и выдаваемые СИЗ, упомянутые в инструкциях Сборника.

Приложение N 4

приложения N 1 и N 2

к Приказу Минздрава России

от 20 августа 1996 г. N 325

ПРАВИЛА

ОКАЗАНИЯ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ,

УТВЕРЖДЕННЫХ ГОСЛЕСХОЗОМ СССР, 1991 год

Меры по удалению клещевого энцефалита.

Если на теле обнаружен присосавшийся клещ, то его необходимо снять без промедления. Делается это очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща, так как, оставшись в коже, он вызывает нагноение. Впившихся в кожу клещей вытаскивают пинцетом, пальцами или петлей из прочных ниток, покачивая клеща из стороны в сторону, постепенно вытаскивая его.

Перед удалением участок тела с клещом рекомендуется смазать любым маслом. Масло закупоривает дыхательные отверстия на теле клеща и через несколько минут (10 - 15) его можно вытянуть из ранки.

Если хоботок оторвался и остался в коже, его нужно удалить иглой, конец которой предварительно прокалить и остудить, а ранку продезинфицировать.

При укусах ядовитых насекомых (скорпионы, пауки, каракурты, тарантулы) место укуса прижечь спичкой, чтобы разрушить яд, создать неподвижность конечности, дать пострадавшему обильное питье.

При отморожении поврежденную часть тела согреть растиранием ватой, смоченной водкой, спиртом, а затем чистой, сухой фланелью. Наиболее эффективна ванна с теплой водой: за 20 - 30 минут температуру воды постепенно увеличивают с 20 до 40 градусов. Одновременно пораженную область массируют. Отмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, льдинки ранят кожу, что способствует внесению инфекции в зону отморожения. Пострадавшего тепло укрывают, дают горячее питье, алкоголь.

При электротравме, обезопасив пострадавшего от воздействия тока и поражения молнией, необходимо срочно приступить к проведению искусственного дыхания и массажу сердца. Когда пострадавший придет в себя, его следует напоить большим количеством жидкости (вода, чай, кофе и др.), на область ожога наложить чистую повязку, тепло укрыть и доставить в лечебное учреждение.

При утоплении, если отсутствуют признаки смерти, необходимо приступить к оживлению пострадавшего. Сначала, обернув палец бинтом или чистым носовым платком, очищают рот от ила и грязи. Затем, став на одно колено, укладывают пострадавшего поперек на другое колено лицом вниз и надавливают на живот, чтобы удалить попавшую в дыхательные пути и желудок воду. После этого укладывают пострадавшего на спину и немедленно начинают делать искусственное дыхание "рот в рот" или "рот в нос" и массаж сердца.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru