Утверждена

Приказом Рослесхоза

от 12 мая 2000 г. N 79

Согласована письмом

ЦК профсоюза работников лесных

отраслей Российской Федерации

от 13 апреля 2000 г. N 3-11/108

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ

ТОИ Р-07-36-2000

Дата введения -

1 июня 2000 года

1. Общие требования безопасности

1.1. Раздел излагается на основании Типовой инструкции "Общие требования безопасности при выполнении работ в цеховых условиях" ТОИ Р-07-26-2000.

Особенности условий труда, опасные и вредные производственные факторы, их воздействие на работника берутся из материалов аттестации конкретного рабочего места с использованием ручного инструмента, механизмов, оборудования. При работе с электрифицированным инструментом плотник должен пройти обучение по электробезопасности и иметь 1 группу допуска по электробезопасности.

1.2. К работам на высоте, изготовлении опалубки для котлованов, на антисептировании, огнезащитной пропитке древесины и работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.

1.3. К работе на деревообрабатывающих станках допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональную подготовку, специальное обучение, имеющие удостоверение на право работы на деревообрабатывающих станках и оборудовании.

1.4. Характеристика основных опасных и вредных производственных факторов: подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки и падающие с высоты стройматериалы; режущий инструмент, вылетающие при обработке куски дерева, стружка, пыль, работы на значительной высоте; повышенный уровень шума и вибрации, недостаток освещенности на рабочем месте; запыленность, электроток.

1.5. Оптимальный перечень опасных и вредных производственных факторов, составленный по материалам аттестации рабочих мест и основных факторов п. 1.4, вносится в Р.1 "Общие требования безопасности" конкретной инструкции по охране труда лесхоза.

1.6. Действие факторов: попадание в опасную зону вращающихся и движущихся элементов деревообрабатывающих станков и механизированных инструментов; падение с высоты; отрицательное воздействие шума, вибрации, запыленности, недостатка освещенности, электротока на здоровье и работоспособность человека и в результате травмы, снижение работоспособности, заболеваемость.

1.7. Плотник должен обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами и дополнительными защитными средствами по результатам аттестации рабочего места и в соответствии с Коллективным договором.

Оптимальный набор средств индивидуальной защиты с учетом всех дополнений вносится в Р.1 "Общие требования безопасности" конкретной инструкции по охране труда лесхоза.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. Надеть специальную одежду, застегнуть на все пуговицы, зашнуровать обувь, волосы убрать под головной убор.

Спецодежда и обувь должны быть соответствующих размеров и не стеснять движений. При повышенном уровне шума надеть противошумовые наушники и при необходимости - защитные очки.

2.2. Проверить состояние рабочего места: если оно не убрано или загромождено, принять меры к его очистке; убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, в наличии свободных проходов и проездов, исправности подмостей, лесов, лестниц, полов, подставок под ноги, исправности верстака, лесов, вспомогательных средств, средств пожаротушения.

2.3. Осмотреть ручной инструмент, станки, оборудование, механизмы и убедиться в их исправности, в наличии и исправности заземляющих устройств. Опробовать работу станков и ручного электрифицированного инструмента на холостом ходу.

2.4. Убедиться в том, что деревянные рукоятки ручных инструментов изготовлены из древесины твердых пород, гладко обработаны, подогнаны, надежно закреплены, оборудованы бандажными кольцами; рукоятки молотков, кувалд, иного ударного инструмента расклинены металлическими ершами.

Не допускается применять ручной незаточенный инструмент, инструмент, имеющий выбоины, сколы, заусеницы режущих кромок, трещины, сколы на затылочной части рукояток.

2.5. При проверке исправности лесов и подмостей убедиться в их соответствии требованиям "Инструкции по охране труда при устройстве и эксплуатации лесов и подмостей".

2.6. При проверке исправности механизированного инструмента (электроинструмента) убедиться в их соответствии требованиям Инструкции по охране труда при работе с электроинструментом.

2.7. Настилы лесов, подмостей и подходы к ним очистить от строительного мусора, в зимнее время - от снега и наледи, посыпать песком.

2.8. Не допускать большого скопления груза на подмостях, лесах, их хаотическое расположение, мешающее безопасной работе и проходу.

2.9. Проверить правильность складирования применяемых в работе готовых изделий и материалов: оконные и дверные блоки следует складировать вертикально в один ряд на подкладках с устройством упоров с обеих сторон; материалы должны быть складированы следующим образом: круглый лес - в штабель, высотой не более 1,8 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания; пиломатериалы - в штабеле высотой не более половины ширины штабеля (при ручной разборке до 1,8 м). Проход между штабелями - не менее 2 м.

Не прислонять материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений.

2.10. При использовании электрифицированного инструмента не допускать расположение силового кабеля вблизи от рабочего органа, перегиб кабеля; места для его подключения должны располагаться в безопасных местах, розетки и вилки должны быть исправны.

2.11. Освещение рабочих мест при выполнении наружных работ должно обеспечиваться исправной арматурой, проводами и светильниками, расположенными на безопасной высоте и обеспечивающими электробезопасность, что проверяется до работы дежурным электриком; он же подключает станки, электрифицированный инструмент.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Общие требования безопасности во время работы

3.1.1. Обработку лесоматериалов производить на жестком основании (верстаке, земле, перекрытии), запрещается выполнять эти операции на настилах лесов и подмостей, на высоте.

При обработке изделий долотом, ножовкой и т.д. материал необходимо закрепить струбцинами, при работе с долотами и аналогичным инструментом не следует брать его рукоятку рукой и в обхват, большой палец при этом убирается из опасной зоны удара молотком. Нельзя перебрасывать друг другу топоры, иной ручной инструмент, передавать его друг другу необходимо рукояткой вперед.

3.1.2. Обтеску бревен топором необходимо выполнять со стороны, расположенной против ног плотника, в направлении к вершине бревна. При этом правая нога должна находиться как можно дальше от бревна. При теске топором обрабатываемое бревно должно находиться на подкладках, исключающих его самопроизвольный сдвиг и скатывание, с креплением скобами. Распиловка (раскряжевка) бревен также производится на подкладках.

3.1.3. При распиливании материала под углом применяется инвентарный шаблон (стусло, короб).

3.1.4. При переноске лесоматериалов вручную рабочим необходимо становиться по росту, нести бревно на одноименных плечах, сбрасывать с плеч одновременно.

3.1.5. Строповку и расстроповку грузов, материалов грузоподъемными механизмами должен производить рабочий, прошедший специальное обучение и имеющий соответствующее удостоверение.

3.1.6. Поднимать столярные изделия необходимо в пакетах при помощи специальных приспособлений (контейнеров), исключающих выпадение отдельных элементов из пакета.

3.1.7. Запрещается принимать груз, подаваемый краном, непосредственно в дверные проемы без его опускания на пол.

3.1.8. При разборке деревянных конструкций предварительно необходимо удалить скобы, вынуть или загнуть торчащие гвозди.

3.1.9. При переноске инструментов необходимо использовать индивидуальную сумку или портативный ручной ящик. Режущие части инструмента должны быть защищены чехлами. Нельзя оставлять режущий инструмент лезвием вверх во время работы и перерывов.

3.1.10. Запрещается производить наружные плотничьи работы на лесах во время грозы, гололеда, тумана, при ветре силой 15 м/с и более.

3.1.11. В течение рабочего времени необходимо содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы.

3.2. Требования безопасности при креплении котлованов, траншей и при разборке креплений

3.2.1. Для крепления котлованов и траншей глубиной до 3 метров в грунтах естественной влажности (кроме песчаных) применяют доски толщиной не менее 40 мм, в фунтах песчаных и повышенной влажности - не менее 50 мм. Доски закладывать за вертикальные стойки вплотную к грунту с креплением к стойке. Стойки устанавливать не реже чем через 1,5 м. Размещать распорки креплений по вертикали надо не более чем через 1 метр. Под концами распорок (сверху и снизу) прибивают бобышки.

3.2.2. Выпускать верхние крепления над бровками траншей не менее чем на 15 см.

3.2.3. Разборку дощатых креплений котлованов и траншей производить снизу вверх. Одновременно по высоте удалять не более трех досок, а в сыпучих и неустойчивых грунтах - одной. При удалении досок соответственно переставлять распорки. Соответствующие распорки вынимать полностью только после установки новых.

3.2.4. Разборку креплений производить в присутствии мастера.

3.3. Требования безопасности при производстве опалубочных работ

3.3.1. Установку щитовой опалубки высотой до 5 м от уровня земли или перекрытия допускается производить с передвижных инвентарных стремянок с огражденными рабочими площадками, а при высоте более 5 м - с настилов шириной не менее 0,7 м, уложенных на поддерживаемых лесах с ограждениями, или поручать работы специально обученным плотникам-верхолазам с обязательным креплением работающих предохранительными поясами.

3.3.2. Опорные части опалубки (стойки, подкладки и т.п.) необходимо устанавливать на надежном основании, исключающем возможность неравномерной осадки бетонируемых конструкций.

3.3.3. Элементы опалубки или поддерживающих лесов, устанавливаемые с помощью крана, должны быть конструктивно жесткими. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый следующий ярус можно устанавливать только после окончательного закрепления нижнего.

3.3.4. Установленная опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру, если она установлена на высоту более 1,0 метра.

3.3.5. При возведении железобетонных стен в разборно-переставной опалубке необходимо с обеих сторон устраивать рабочие настилы с ограждениями через каждые 1,8 м по высоте.

3.3.6. Все отверстия в опалубке перекрытий должны быть перекрыты щитами или ограждены.

3.3.7. При разборке опалубки следует принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушивания поддерживающих лесов и конструкций, запрещается складировать на подмостях элементы разобранной опалубки.

3.3.8. Материалы от разборки опалубки следует опускать на землю, удалять гвозди и скобы, сортировать и складывать в штабеля.

3.3.9. В любом случае нельзя оставлять демонтированную деталь, доску с гвоздями даже на короткое время в проходах, на рабочих местах. Гвозди необходимо вынуть, деталь разместить в отведенном месте.

3.4. Требования безопасности при монтаже деревянных конструкций

3.4.1. При работе на высоте плотник должен надеть предохранительный пояс.

3.4.2. В пределах строящихся объектов на стенах, перекрытиях, крышах, лесах, подмостях, эстакадах нижних складов и т.п. допускается только сборка, монтаж и пригонка конструкций и деталей, а также постановка временных и постоянных креплений, замена отдельных досок и элементов конструкций. Работа по изготовлению недостающих деталей (рубка, теска и т.д.) в указанных местах не разрешается и производится на земле.

3.4.3. Расстроповку деревянных конструкций разрешается производить только после временного или постоянного их крепления в соответствии с проектом производства работ.

3.4.4. Подмости, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не следует опирать на эти конструкции или соединять с ними до их окончательного закрепления.

3.4.5. При установке конструкций больших площадей (перегородка, стены щитовых зданий и т.п.) необходимо принимать меры против опрокидывания их ветром.

3.4.6. Укладку балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подшивку потолков, укладку накатов следует производить с подмостей. Для монтажа конструкций с незаконченных междуэтажных и чердачных перекрытий необходимо укладывать временный настил. Для прохода рабочих по перекрытиям с накатами без пола необходимо укладывать по балкам временные настилы шириной не менее 0,7 м с ограждением. Хождение рабочих и складирование материалов по подшивке, прибитой снизу к балкам, по накату, уложенному на черепные бруски, запрещается. Доски или щиты временных настилов, уложенных по балкам чердачных и междуэтажных перекрытий, следует соединять впритык, а места их стыкования располагать по осям балок.

3.4.7. Установка подмостей для сборки стен одноэтажных деревянных домов и лесов для домов, имеющих более одного этажа, производится по всему внутреннему и наружному периметру здания с расположением рабочих настилов по высоте не реже чем через каждые 1,2 м.

3.4.8. Разборка деревянных частей зданий ведется в соответствии с проектом производства работ и в такой последовательности, чтобы удаление одной части не вызывало обрушение других. Разборка конструкций в пределах двух ярусов по одной вертикали запрещается. Доступ людей в зону, находящуюся ниже места производства работ, не допускается. Разборку зданий необходимо производить под постоянным наблюдением мастера или прораба.

3.4.9. При работе по надстройке зданий, когда крышу над зданием не разбирают, а поднимают полностью, необходимо соблюдать следующие условия:

в местах примыкания крыши к стенам, дымовым трубам и т.д. кровля и обрешетка должны быть разобраны;

крышу поднимают домкратом равномерно, без толчков и рывков;

во время подъема тщательно наблюдать за состоянием конструкций, особенно в местах соединения элементов; в случае обнаружения перекосов работы приостановить.

3.5. Требования безопасности при работе на деревообрабатывающих станках

3.5.1. При выполнении работ на деревообрабатывающем станке плотнику необходимо иметь профессиональную подготовку, знать и соблюдать все требования, изложенные в действующей инструкции по охране труда для данного станка.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении ощущения электротока при соприкосновении с корпусом станка, изменении характера шума работающего ручного электроинструмента, оборудования, возникновении вибрации, перегреве двигателя, появлении дыма, гари либо иных изменениях в работе станка, оборудования отключить его, о чем сообщить непосредственному руководителю работ. Не приступать к работе до устранения неисправностей.

4.2. Прекратить наружные работы с лесов, подмостей при ветре скоростью более 15 м/сек., ливне, снегопаде, грозе.

4.3. При возникновении пожара принять меры к тушению имеющимися средствами, сообщить администрации либо в пожарную охрану. При угрозе для жизни - покинуть рабочее место, помещение.

4.4. Немедленно прекратить работу в аварийных ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью работников, покинуть опасную зону.

4.5. При получении травмы оказать пострадавшему доврачебную помощь (самопомощь), используя индивидуальную аптечку, о случившемся сообщить непосредственному руководителю работ, при необходимости вызвать скорую помощь или принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение. По возможности сохранить обстановку происшествия.

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. Выключить электрифицированный ручной инструмент, станок, оборудование, убедиться в его полной остановке. Привести в порядок рабочее место: очистить станок, оборудование от грязи, отходов и пыли, протереть и смазать трущиеся детали и узлы, убрать отходы, опилки и стружку на рабочем месте. Сложить готовые детали, оставшиеся заготовки и древесину на подстопные места, убрать с лесов, подмостей лишний материал.

5.2. Использованные тряпки, ветошь сложить в металлический ящик с крышкой и разместить его вне помещения. Транспортировать с рабочего места отходы и готовую продукцию.

5.3. Снять спецодежду и обувь, очистить их от грязи и обеспылить, разместить на хранение в отведенное место.

5.4. Умыться теплой водой с мылом, принять душ, выполнить иные рекомендованные гигиенические процедуры.

5.5. О замечаниях и недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю работ, занести их в журнал административно-общественного контроля.

Приложение N 1

ОБРАЗЦЫ ОБЛОЖКИ, ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ИНСТРУКЦИЙ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ, ВИДОВ РАБОТ

Обложка

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

______________________________

(наименование)

______________________________

(обозначение)

______________________________

(место и год выпуска)

Первая страница

________________________________________

Наименование предприятия, лесхоза

Утверждено:                                Утверждено:

соответствующий выборный                   Руководитель предприятия

профсоюзный орган                          ________________________

(подпись)

________________ 199_ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

______________________________

(наименование)

______________________________

(обозначение)

ТЕКСТ

Последняя страница

ТЕКСТ

Разработчик                           _________________________

(Ф.И.О., подпись)

Согласовано:

Главный лесничий                      _________________________

(Ф.И.О., подпись)

Инженер по охране труда               _________________________

и технике безопасности                   (Ф.И.О., подпись)

Главный механик, энергетик            _________________________

(Ф.И.О., подпись)

Иные специалисты, принявшие           _________________________

участие в разработке инструкций          (Ф.И.О., подпись) Дата

Приложение N 2

СПИСОК

ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И РАБОТ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ТРУДА ЖЕНЩИН

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС

25.07.1978 N 240/П10-3

(Извлечение)

1. Сварочные работы:

Газосварщик и электросварщик ручной сварки, работающие в закрытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.), а также на высотных сооружениях связи (башнях, мачтах) свыше 10 м и верхолазных работах.

2. Лесозаготовительные работы:

Вальщик леса (лесоруб), занятый на валке, раскряжевке хлыстов и окучивании долготья, колке дров, заготовке и разделке пневого осмола, а также заготовкой древесины при помощи ручных инструментов. Навальщик-свальщик древесины, занятый созданием межоперационных и сезонных запасов хлыстов и круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м) на лесовозный подвижной состав и разгрузкой их, выполняющий работу вручную.

Работники, занятые на погрузке, разгрузке круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

Чокеровщик:

Штабелевщик древесины, занятый штабелевкой круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

3. Автомобильный транспорт:

Водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством мест выше 14.

Водитель автомобиля, работающий на автомобилях грузоподъемностью свыше 2,5 т.

Мойщик, выполняющий вручную мойку деталей двигателя автомобиля, работающего на этилированном бензине.

Слесарь по ремонту автомобилей, занятый обкаткой двигателя с применением этилированного бензина.

Слесарь по топливной аппаратуре, занятый в автохозяйствах на ремонте топливной аппаратуры, карбюраторных двигателей, работающих на этилированном бензине.

4. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства:

Дровокол, закрытый работой вручную.

Маляр, занятый внутри емкостей окраской с применением лакокрасочных материалов, содержащих свинец, ароматические и хлорированные углеводороды, а также окраской крупногабаритных изделий в закрытых камерах пульверизатором с применением этих же лакокрасочных материалов.

Машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом минеральном топливе, при разгрузке вручную при обслуживании котельных установок с расходом твердого топлива более 2500 кг за смену на одного машиниста (кочегара).

СПИСОК

ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И РАБОТ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ТРУДА ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС

10.09.1980 N 283/П-9

(Извлечение)

1. Подсочка леса.

Аппаратчик лесохимической установки.

Вздымщик, занятый на работах по подсочке леса с химическим воздействием.

2. Лесопиление и деревообработка.

Рамщик.

Сепараторщик, занятый: на обслуживании мукоуловительной установки или выбивального аппарата; на набивке древесной муки в мешки; на упаковке, взвешивании, относке и укладке мешков и управлении процессом просеивания древесной муки на просеивающих аппаратах.

Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций, занятый на работах с применением синтетических клеев.

Станочник обрезного станка, занятый в лесопильном производстве.

Станочник-распиловщик, занятый работой на круглопильных станках с ручной подачей; на обрезке древесно-стружечных плит в горячем состоянии.

Торцовщик.

3. Лесохимическое производство.

Работники всех профессий, занятые в производствах: генераторного газа из древесины; древесного угля и жижки; уксусно-кальциевого порошка; уксусной, пропионовой, масляной и муравьиной кислот; уксусно-кислого и муравьино-кислого натрия; древесно-спиртовых продуктов, сложных эфиров уксусной кислоты - этилацетата и бутилацетата, формалина; карьирюзатора; древесно-угольных брикетов; древесно-смоляных антиокислителей; антиполимеризаторов и флотационных масел; экстракционной канифоли, соснового флотационного масла, абиетиновой смолы и препарата СНВ; окситерпеновой смолы, лаков мебельных отделочных материалов, эфиров и модифицированной канифоли; камфары; смолопереработки; энергохимической переработки древесины.

Приложение N 3

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ЛЕСОСПЛАВНЫХ, ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ,

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ХИМЛЕСХОЗОВ

Утверждены Постановлением Министерства труда

и социального развития Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

| N п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Вальщик леса; водитель погрузчика, занятый вождением самоходного погрузчика; возчик леса; дорожный рабочий, занятый на строительстве лесовозных дорог и усов; лебедчик на трелевке леса; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на верхнем складе; лесоруб; машинист трелевочной машины; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования, занятый на лесосеках и лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на лесосеках и верхнем складе; обрубщик сучьев, занятый на лесосеках и верхнем складе; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на подготовке лесосек и верхнем складе; разметчик хлыстов, занятый на лесосеках и верхнем складе; раскряжевщик, занятый на лесосеках и верхнем складе; тесчик спецсортиментов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тракторист на трелевке и вывозе леса, занятый на подготовке лесосек к рубке, на строительстве лесовозных дорог, усов и на верхнем складе; тракторист и грузчик, занятые на трелевке и вывозке живицы и осмола; штабелевщик древесины, занятый на верхнем складе | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Комплект одежды "Лес" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 2. | Водитель автомобиля, занятый на вывозке леса, живицы и осмола; трелевщик; чокеровщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 3. | Грузчик; дорожный рабочий, занятый на обслуживании лесовозных дорог и усов; контролер деревообрабатывающего производства; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на нижнем складе; машинист-крановщик, занятый на погрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на нижнем складе, лесоперевалочных базах и биржах; обрубщик сучьев, занятый на нижнем складе; оператор раскряжевочной установки; оператор сучкорезной установки; оператор автоматизированного лесотранспортера; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на нижнем складе; разметчик хлыстов, занятый на нижнем складе; раскряжевщик, занятый на нижнем складе; слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования; транспортировщик; штабелевщик древесины, занятый на нижнем складе | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
|  |  | Машинисту-крановщику, занятому на погрузке, разгрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах, обрубщику сучьев, занятому на нижнем складе, раскряжевщику, занятому на нижнем складе: |
|  |  | Комплект одежды "Лес" вместо костюма зимнего "Тайга" | по поясам |
| 4. | Заготовщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Комплект одежды "Лес" | по поясам |
| 5. | Окорщик; дровокол; расряжевщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
|  | IV. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ |
| 16. | Рабочий, занятый на поливе питомников | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 17. | Рабочий, занятый на разделке топочных дров в лесу, на площадках | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 18. | Рабочий, занятый на очистке и сортировке семян, на плодотерочных машинах при горячей переработке, на лесопатологических обследованиях, лесоустройстве | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
| 19. | Рабочий, занятый на заготовке коры | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
| 21. | Рабочий, занятый на замочке и выемке луба | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 25. | Рабочий, занятый на шишкосемяносушилке | Рукавицы комбинированные | 2 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| 27. | Рабочий, занятый на лесокультурных работах | Фартук прорезиненный с нагрудником | до износа |
|  |  | Нарукавники прорезиненные | до износа |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
| 28. | Рабочий, занятый на лесных пожарохимических станциях | Фартук прорезиненный с нагрудником | до износа |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Противогаз | до износа |
| 29. | Рабочий, занятый на тушении лесных пожаров | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Респиратор | до износа |
|  |  | Противогаз | до износа |
|  | V. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 31. | Мастер, занятый на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |
| 32. | Подсобный рабочий | Рукавицы комбинированные | 3 пары |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара на 2 г. |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" | по поясам |
|  |  | Валенки | по поясам |

Примечания.

1. Сезонным рабочим, занятым на работах, перечисленных в пунктах 1 и 3 настоящих Норм, на время их работы в организациях, предусмотренных в настоящих Нормах, должны выдаваться следующие спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

| Зимой: |  |
| --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки | по поясам |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Летом: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 2 года |
| Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 г. |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |

3. Сезонным рабочим, работающим на лесозаготовке, лесосплаве и перевалке леса сроком до 3 месяцев, выдаются только рукавицы комбинированные сроком носки 3 месяца.

5. При работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, или в районах, зараженных энцефалитным клещом, рабочим должен выдаваться дополнительно следующий комплект защитной одежды:

| Рубашка верхняя из тонкого защитного полотна | 1 на 2 года |
| --- | --- |
| Рубашка верхняя из толстого защитного полотна | 1 на 2 года |
| Головная накидка, пропитанная диэтилтолуамидом | 1 на 2 года |

6. Работникам, занятым на работах, где имеется опасность травмирования головы, работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работником представительного органа должен выдавать следующие средства индивидуальной защиты:

| Каска | до износа |
| --- | --- |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 1 |

7. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных и других работах, предусмотренных настоящими Нормами, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний для лесозаготовителей.

9. Мастерам, занятым на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных боров, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний "Мастер леса" и вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Мастер леса".

10. Рабочим, профессии которых предусмотрены в остальных пунктах настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Тайга".

11. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных работах и подсочке леса, вместо предусмотренных по нормам валенок могут выдаваться валенки армейские.

| 33. | Механик, занятый в лесопунктах, на рейдах и сплавных участках | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Валенки | по поясам |

В извлечении приведены профессии, виды работ в лесном хозяйстве и выдаваемые СИЗ, упомянутые в инструкциях Сборника.

Приложение N 4

Приложения N 1 и N 2

к Приказу Минздрава России

от 20 августа 1996 г. N 325

ПРАВИЛА

ОКАЗАНИЯ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

1. Травмы:

ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе.

Обезболивание (анальгин 0,5 N 10 или аналог, аспирин 0,5 N 10), иммобилизация (шинами, подручными средствами или фиксация руки к туловищу, ноге): холод на место травмы (портативный гипотермический "охлаждающий" пакет-контейнер).

2. Раны и кровотечение:

а) артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут (жгут для остановки артериального кровотечения с дозированной компрессией "с давлением" для само- и взаимопомощи) выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута.

Наложить на рану повязку (бинт стерильный 10 x 5, бинт нестерильный 10 x 5, бинт нестерильный 5 x 5). Конечность иммобилизировать, больному дать обезболивающее (анальгин 0,5 N 10 или аналог, аспирин 0,5 N 10);

б) венозное (кровь темная, не пульсирует), капиллярное. Наложить на рану салфетку (салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения "Колетекс ГЕМ" с фурагином 6 x 10, 10 x 18 см) или насыпать порошок Статин 1,0 гр. и сделать давящую повязку бинтом (бинт нестерильный 10 x 5 или бинт нестерильный 5 x 5).

в) на рану наложить стерильную повязку (бинт стерильный 10 x 5, а травматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8 x 10 см для перевязки грязных ран), дать обезболивающее (анальгин 0,5 N 10 или аналог, аспирин 0,5 N 10). Мелкие раны и ссадины обработать йодом или раствором бриллиантовой зелени (раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1%) и заклеить бактерицидным пластырем (лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,2 или 2 x 5.

3. Ожоги.

При обширных ожогах наложить стерильную повязку (бинт стерильный 10 x 5), дать обезболивающее (анальгин 0,5 N 10 или аналог, аспирин 0,5 N 10). Выпить стакан щелочной воды. При локальных ожогах к повязке (бинт стерильный 10 x 5) гипотермический пакет (портативный гипотермический "охлаждающий" пакет-контейнер).

4. Боли в сердце.

Валидол (валидол в табл. или капс.) или нитроглицерин, (нитроглицерин табл. N 40 или капс. N 20 "тринитролонг") одну таблетку, 15 капель корвалола (корвалол во флаконе) в 50 мл воды.

5. Обморок.

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт (аммиака раствор) на ватке.

6. Стрессовые реакции.

Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола (корвалол во флаконе) и дать выпить больному.

7. Сердечно-легочная реанимация.

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственного дыхания с использованием устройства (устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - устройство - рот") до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления.

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 упаковку эндеродеза, дать больному выпить либо принять 2 - 3 таблетки активированного угля (активированный уголь в табл. N 10).

9. Поражение глаз (травмы, попадания инородных тел и веществ).

Промыть глаза водой, закапать сульфацила натрия 3 - 5 капель (раствор сульфацила натрия).

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ,

УТВЕРЖДЕННЫХ ГОСЛЕСХОЗОМ СССР, 1991 ГОД

Меры по удалению клещевого энцефалита.

Если на теле обнаружен присосавшийся клещ, то его необходимо снять без промедления. Делается это очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща, так как, оставшись в коже, он вызывает нагноение. Впившихся в кожу клещей вытаскивают пинцетом, пальцами или петлей из прочных ниток, покачивая клеща из стороны в сторону, постепенно вытаскивая его.

Перед удалением участок тела с клещом рекомендуется смазать любым маслом. Масло закупоривает дыхательные отверстия на теле клеща и через несколько минут (10 - 15) его можно вытянуть из ранки.

Если хоботок оторвался и остался в коже, его нужно удалить иглой, конец которой предварительно прокалить и остудить, а ранку продезинфицировать.

При укусах ядовитых насекомых (скорпионы, пауки, каракурты, тарантула) место укуса прижечь спичкой, чтобы разрушить яд, создать неподвижность конечности, дать пострадавшему обильное питье.

При отморожении поврежденную часть тела согреть растиранием ватой, смоченной водкой, спиртом, а затем чистой сухой фланелью. Наиболее эффективна ванная с теплой водой: за 20 - 30 минут температуру воды постепенно увеличивают с 20 до 40 градусов. Одновременно пораженную область массируют. Отмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, льдинки ранят кожу, что способствует внесению инфекции в зону отморожения. Пострадавшего тепло укрывают, дают горячее питье, алкоголь.

При электротравме, обезопасив пострадавшего от воздействия тока и поражении молнией, необходимо срочно приступить к проведению искусственного дыхания и массажу сердца. Когда пострадавший придет в себя, его следует напоить большим количеством жидкости (вода, чай, кофе и др.), на область ожога наложить чистую повязку, тепло укрыть и доставить в лечебное учреждение.

При утоплении, если отсутствуют признаки смерти, необходимо приступить к оживлению пострадавшего. Сначала, обернув палец бинтом или чистым носовым платком, очищают рот от ила и грязи. Затем, став на одно колено, укладывают пострадавшего поперек на другое колено лицом вниз и надавливают на живот, чтобы удалить попавшую в дыхательные пути и желудок воду. После этого укладывают пострадавшего на спину и немедленно начинают делать искусственное дыхание "рот в рот" или "рот в нос" и массаж сердца.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru