Утверждено

Приказом Рослесхоза

от 12 мая 2000 г. N 79

Согласовано письмом

ЦК профсоюза работников лесных

отраслей Российской Федерации

от 13 апреля 2000 г. N 3-11/108

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ПО ДЕРЕВУ

ТОИ Р-07-44-2000

Дата введения

1 июня 2000 года

1. Общие требования безопасности

1.1. Раздел излагается самостоятельно на основании Типовой инструкции "Общие требования безопасности при работе в цеховых условиях" ТОИ Р-07-26-2000.

При составлении Р.1 "Общие требования безопасности" конкретной инструкции по охране труда особенности условий труда, опасные и вредные производственные факторы, их воздействие на организм работника берутся из материалов аттестации рабочего места конкретного токарного станка и дополняют нижеприводимые основные факторы, характерные для токарного станка по дереву, и их возможное воздействие на работников.

1.2. Характеристика основных опасных и вредных производственных факторов: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; воздействие электротока; отлетающие при обработке древесины стружка и осколки древесины.

Источники возникновения факторов: вращающийся привод; вращающийся шпиндель и обрабатываемая заготовка; движущийся суппорт с режущим инструментом; режущий инструмент; корпус станка под напряжением.

Действие факторов: возможное травмирование работающих вращающимися и движущимися механизмами станка, режущим инструментом и обрабатываемыми заготовками, стружкой, осколками древесины, электротравмы, снижение работоспособности, заболеваемость работника.

1.3. Станочники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами и Коллективным договором, в который вносятся дополнительные средства защиты по рекомендациям материалов аттестации рабочего места. В Р.1 "Общие требования безопасности" конкретной инструкции по охране труда вносятся средства индивидуальной защиты, положенные работнику, с учетом всех дополнений.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. Надеть специальную одежду, застегнуть на все пуговицы, зашнуровать обувь, волосы убрать под головной убор, надеть защитные очки.

Спецодежда и обувь должны быть соответствующих размеров и не стеснять движений. При повышенном уровне шума надеть противошумовые наушники, при необходимости - защитные очки.

2.2. Проверить состояние рабочего места: если оно не убрано или загромождено, принять меры к его очистке; убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, в наличии свободных проходов и проездов; исправности полов, подставок под ноги; исправности транспортных тележек и других вспомогательных средств; противопожарных средств. Обеспечить свободную рабочую зону, проходы не менее 1 м, подходы к местам складирования заготовок и готовой продукции.

2.3. Осмотреть станок, оборудование, механизмы и убедиться в их исправности, в наличии и исправности заземляющих устройств. Обеспечить достаточную смазку всех механизмов, пользуясь только соответствующими приспособлениями. Подводящие электрокабели должны быть уложены в железные трубы, подлежащие заземлению. Электрошкафы должны быть также заземлены и заперты на надежные запоры.

2.4. Проверить наличие и исправность ограждения шпинделя на токарных станках с лобовым устройством при работе в центрах (при снятой планшайбе).

Ограждение должно быть съемным или открывающимся и фиксирующимся в открытом положении.

2.5. Убедиться в надежности крепления подручника, исключающего самопроизвольное смещение его в процессе работы.

2.6. Проверить наличие и исправность:

передвижного экрана из прозрачного ударопрочного материала, установленного в зоне обработки;

блокирующего устройства, обеспечивающего невозможность включения станка при застопоренном для смены планшайбы шпинделе;

переставного люнета для обработки заготовок длиной свыше 800 мм;

пылеприемников станков;

приспособлений для поднятия, установки и снятия крупномерных заготовок.

2.7. Убедиться в надежности крепления планшайбы на шпинделе. Не разрешается пуск станка при скорости выше 400 об./с, если установлена планшайба диаметром 500 мм и более.

2.8. Проверить наличие и качество режущего инструмента - обдирочного, чистового, специального и их заточку. Закрепить инструмент с помощью специальной державки в суппорте.

При ручных работах необходимо проверить надежность крепления инструмента в деревянной державке (рукоятке).

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Установить обрабатываемую заготовку в станок, предварительно обработав ее вручную для придания овальной формы.

3.2. Установить подручник так, чтобы его опорная поверхность была на уровне центров заготовки или на 2 - 3 мм выше их. Между подручником и заготовкой должен быть зазор 3 мм.

3.3. Заготовки, склеенные из нескольких частей, перед установкой в станок следует тщательно проверить на прочность и точность склейки. Не допускать обработку заготовок с наличием на них трещин.

3.4. При установке тяжелых и склеенных заготовок в центрах станка необходимо применять прочные металлические опорные пластинки для заднего центра и передней гребенки. Для обработки торцовой поверхности следует применять пластинки с шипами.

3.5. Для крепления заготовок в станке следует также применять специальные приспособления, состоящие из гребенки, направляющего центра, предохранительного кожуха и конуса.

3.6. При установке и обработке заготовок длиной свыше 800 мм необходимо пользоваться переставными люнетами (подставками).

3.7. При обработке цельных несклеенных деталей устанавливать окружную скорость не выше 15 м/с, при обработке склеенных деталей - 10 м/с.

3.8. Для шлифования выточенных деталей на станках следует использовать специальные прижимные колодки. При шлифовании криволинейных деталей необходимо использовать колодки специальной формы. Запрещается шлифовать детали, прижимая ленту руками.

3.9. Осмотр, чистку, обтирку, проверку качества обработки деталей, закрепление ограждений, ручную уборку отходов со станка производить при полной его остановке.

3.10. При составлении инструкции по охране труда конкретной модификации токарного станка необходимо учесть требования безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации станка и рекомендации материалов аттестации рабочего места.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении ощущения электротока при соприкосновении с корпусом станка, изменении характера шума работающего станка, возникновении вибрации, перегреве двигателя, появлении дыма, гари, либо иных изменениях в работе станка, отключить его, о чем сообщить непосредственному руководителю работ. Не приступать к работе до устранения неисправностей.

4.2. При возникновении пожара принять меры к тушению имеющимися средствами, сообщить администрации либо в пожарную охрану. При угрозе для жизни - покинуть рабочее место, помещение.

4.3. Немедленно прекратить работу в аварийных ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью работников, и покинуть опасную зону.

4.4. При получении травмы оказать пострадавшему доврачебную помощь (самопомощь), используя индивидуальную аптечку, о случившемся сообщить непосредственному руководителю работ, при необходимости вызвать скорую помощь или принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение. По возможности сохранить обстановку происшествия.

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. Выключить станок, оборудование, убедиться в его полной остановке. Привести в порядок рабочее место: очистить станок, оборудование от грязи, отходов и пыли, протереть и смазать трущиеся детали и узлы, убрать отходы и стружку на рабочем месте. Сложить готовые детали, оставшиеся заготовки и древесину на подстопные места.

5.2. Использованные тряпки, ветошь сложить в металлический ящик с крышкой и разместить его вне помещения. Транспортировать с рабочего места отходы и готовую продукцию.

5.3. Снять спецодежду и обувь, очистить их от грязи и обеспылить, разместить на хранение в отведенное место.

5.4. Умыться теплой водой с мылом, принять душ, выполнить иные рекомендованные гигиенические процедуры.

5.5. О замечаниях и недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю работ, занести их в журнал административно-общественного контроля.

Приложение N 1

ОБРАЗЦЫ ОБЛОЖКИ, ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦ ИНСТРУКЦИЙ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ, ВИДОВ РАБОТ

Образец обложки

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

_______________________________________

(наименование)

_______________________________________

(обозначение)

_______________________________________

(место и год выпуска)

Образец первой страницы

_______________________________________

Наименование предприятия, лесхоза

УТВЕРЖДЕНО:                                  УТВЕРЖДАЮ:

соответствующий выборный                     Руководитель предприятия

профсоюзный орган                            ________________________

(подпись)

_________________ 2000 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

_______________________________________

(наименование)

_______________________________________

(обозначение)

ТЕКСТ

Образец последней страницы

ТЕКСТ

Разработчик                               _________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Согласовано:

Главный лесничий

(Главный инженер)                         _________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Инженер по охране труда

и технике безопасности                    _________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Главный механик, энергетик                _________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Иные специалисты,

принявшие участие

в разработке инструкций

1. Инженер лесного хозяйства              _________________________________

(Ф.И.О., подпись)

2.

3.

и т.д.

"__" ______ 2000 г.

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И РАБОТ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ТРУДА ЖЕНЩИН

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 февраля 2000 г. N 162 (извлечение)

I. Работы, связанные с подъемом и перемещением

тяжестей вручную

1. Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, в случае превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную

III. Металлообработка

Сварочные работы

Работы, выполняемые по профессиям:

11. Газосварщик и электросварщик ручной сварки, работающие в закрытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.), а также на высотных сооружениях связи (башнях, мачтах) свыше 10 метров и верхолазных работах

IV. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

24. Горячий ремонт печей и топок котла

25. Корчевка пней

26. Крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета

Работы, выполняемые по профессиям:

29. Арматурщик, занятый на ручной установке каркасов, ручных, гибочных станках и ножницах

39. Машинист бульдозера

43. Машинист экскаватора одноковшового, машинист экскаватора роторного (канавокопателя и траншейного)

44. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания

45. Машинист электростанции передвижной, работающий на электростанции с двигателем внутреннего сгорания мощностью 150 л.с. и более

49. Плотник

50. Слесарь-сантехник, занятый на ремонте канализационной сети

VI. Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

Работы, выполняемые по профессиям:

94. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый в полевых условиях

XVIII. Производство и переработка резиновых смесей

Производство, восстановление и ремонт шин

274. Работы, выполняемые вулканизаторщиком, сборщиком покрышек (большегрузных)

XX. Лесозаготовительные работы и лесосплав

Лесозаготовительные работы

280. Погрузка и разгрузка круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 метров)

281. Штабелевка круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 метров)

Работы, выполняемые по профессиям:

282. Вальщик леса

283. Лесоруб, занятый на валке, раскряжевке хлыстов и окучивании долготья, колке дров, заготовке и разделке пневого осмола, а также заготовкой древесины при помощи ручных инструментов

284. Навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый созданием межоперационных и сезонных запасов хлыстов и деревьев, погрузкой деревьев, хлыстов и круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 метров) на лесовозный подвижной состав и разгрузкой их, выполняющий работу вручную

285. Чокеровщик

XXX. Железнодорожный транспорт и метрополитен

Работы, выполняемые по профессиям и отдельными категориями рабочих:

364. Аккумуляторщик, занятый ремонтом свинцовых аккумуляторов

XXXI. Автомобильный транспорт

Работы, выполняемые по профессиям:

387. Водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством мест свыше 14 (кроме занятого на внутризаводских, внутригородских, пригородных перевозках и перевозках в сельской местности в пределах одной дневной смены, при условии непривлечения к техническому обслуживанию и выполнению ремонта автобуса)

388. Водитель автомобиля, работающий на автомобиле грузоподъемностью свыше 2,5 тонн (кроме занятого на внутризаводских, внутригородских, пригородных перевозках и перевозках в сельской местности в пределах одной дневной смены, при условии непривлечения к техническому обслуживанию и выполнению ремонта грузового автомобиля)

389. Слесарь по ремонту автомобилей, выполняющий вручную мойку деталей двигателя автомобиля, работающего на этилированном бензине

390. Слесарь по ремонту автомобилей, занятый обкаткой двигателя с применением этилированного бензина

391. Слесарь по топливной аппаратуре, занятый в автохозяйствах на ремонте топливной аппаратуры карбюраторных двигателей, работающих на этилированном бензине

XXXVIII. Сельское хозяйство

419. Выполнение операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств (в возрасте до 35 лет)

421. Погрузка и разгрузка трупов животных, конфискатов и патологического материала

423. Работа трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства

424. Работа водителями грузовых автомобилей

425. Съемка шкур с трупов крупного рогатого скота, лошадей и разрубка туш

426. Транспортировка, погрузка и разгрузка ядохимикатов

XXXIX. Работы, выполняемые в различных отраслях экономики

429. Малярные работы с использованием свинцовых белил, сернокислого свинца или других содержащих эти красители составов

430. Монтаж, ремонт и обслуживание контактных сетей, а также воздушных линий электропередачи при работе на высоте свыше 10 м

431. Непосредственное тушение пожаров

435. Составление смеси бензина с этиловой жидкостью

Работы, выполняемые по профессиям:

443. Дровокол, занятый работой вручную

445. Котлочист

447. Маляр, занятый внутри емкостей окраской с применением лакокрасочных материалов, содержащих свинец, ароматические и хлорированные углеводороды, а также окраской крупногабаритных изделий в закрытых камерах пульверизатором с применением этих же лакокрасочных материалов

449. Машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов при загрузке вручную с расходом за смену твердого минерального и торфяного топлива на одного машиниста (кочегара), превышающим установленные нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную

450. Парашютист (десантник-пожарный)

454. Слесарь аварийно-восстановительных работ, занятый на работах по очистке сети канализации

455. Такелажник, занятый на монтаже и демонтаже оборудования

456. Чистильщик, занятый очисткой труб, печей и газоходов

Примечания. 1. Работодатель может принимать решение о применении труда женщин на работах (профессиях, должностях), включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы Госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И РАБОТ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА

ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 февраля 2000 г. N 163 (извлечение)

I. Работы, связанные с подъемом и перемещением

тяжестей вручную

1. Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную в случае превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную

III. Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

119. Работы, выполняемые рабочими, занятыми на геологосъемочных, геологопоисковых и геофизических работах в горных, таежных, тундровых, пустынных и полупустынных районах, кроме лиц, постоянно проживающих в этих районах, а также на водных акваториях, на радиометрической и эманационной съемках

VI. Производство и передача электроэнергии и теплоэнергии

(энергетическое хозяйство)

Ремонт оборудования электростанций и сетей

Работы, выполняемые по профессиям:

405. Котлочист

406. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования

407. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов

XIV. Машиностроение и металлообработка

Сварочные работы

Работы, выполняемые по профессиям:

607. Газорезчик

608. Газосварщик

612. Электрогазосварщик

614. Электросварщик ручной сварки

Кузнечно-прессовые и термические работы

Работы, выполняемые по профессиям:

631. Кузнец на молотах и прессах

632. Кузнец ручной ковки

636. Нагревальщик (сварщик) металла

Механическая обработка металлов и других материалов

Работы, выполняемые по профессиям:

649. Заточник, занятый на сухой заточке абразивными кругами

651. Полировщик

XXIV. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

Работы, выполняемые по профессиям:

1140. Землекоп, занятый на работах по III разряду и выше и на работах в выемках глубиной более 2 метров

1148. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов

1149. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ 1 - 3 классов опасности

1150. Машинист, занятый управлением машинами, установками и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ

1152. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

1163. Плотник, занятый на заготовке крепежного леса

XXV. Лесозаготовительные работы, лесосплав и подсочка леса

Лесозаготовительные работы

Работы, выполняемые по профессиям:

1173. Вальщик леса

1174. Возчик леса

1175. Лебедчик на трелевке леса

1176. Лебедчик на штабелевке и погрузке леса

1177. Лесоруб

1178. Машинист-крановщик

1179. Машинист трелевочной машины

1181. Монтажник трелевочного и погрузочного оборудования

1182. Навальщик-свальщик лесоматериалов

1183. Обрубщик сучьев

1184. Окорщик

1185. Оператор сучкорезной установки

1186. Пилоправ

1187. Пильщик

1188. Раскряжевщик

1189. Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования

1190. Станочник шпалорезного станка

1191. Тракторист

1192. Трелевщик

1193. Чокеровщик

1194. Штабелевщик древесины

Подсочка леса

Работы, выполняемые по профессиям:

1203. Аппаратчик лесохимической установки

1204. Вздымщик, занятый на работах по подсочке леса с химическим воздействием

1205. Взрывник на лесных работах

1206. Выжигальщик древесного угля

XXVI. Деревообрабатывающие производства

Работы, выполняемые по общим профессиям:

1207. Заточник деревообрабатывающего инструмента, занятый на работе абразивными кругами сухим способом

1210. Отделочник изделий из древесины, занятый на работах: с применением вредных веществ 1 - 3 классов опасности; на шлифовании и полировании на станках лаковых покрытий с указанными выше веществами

1212. Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций, занятый на работах с применением синтетических клеев

1213. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, занятый укладкой вручную пиломатериалов, обапола, древесной муки, расстановкой фанеры

1214. Шлифовщик по дереву, занятый на шлифовке деталей, склеенных синтетическими клеями

Лесопиление и деревообработка

Работы, выполняемые по профессиям:

1215. Рамщик

1217. Станочник-распиловщик

XXXIV. Транспорт

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство

Работы, выполняемые по профессиям:

1942. Вулканизаторщик

1944. Машинист автогрейдера

1946. Монтировщик шин

XXXVI. Сельское хозяйство

1969. Работы, выполняемые рабочими, занятыми на работах в колодцах, жижесборниках, цистернах и других емкостях

1970. Работы, выполняемые рабочими, занятыми работой внутри теплиц

Работы, выполняемые по профессиям:

1976. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, занятый работой на тракторе класса тяги 3 тонны и более, а также на тракторах, оборудованных для применения средств химической защиты растений

XXXVII. Производство художественных и ювелирных изделий,

музыкальных инструментов

Работы, выполняемые по общим профессиям:

1977. Лакировщик художественных изделий, лакировщик подносов, отделочник изделий из древесины - все занятые на работах с применением мочевиноформальдегидных эмалей, красок, содержащих свинец, а также на пульверизационной окраске с применением нитролаков, нитрокрасок и нитроэмалей

1980. Отделочник художественных изделий, занятый на работах с красками, содержащими свинец, а также на пульверизационной окраске с применением нитрокрасок и нитроэмалей

Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты

Работы, выполняемые по профессиям:

1984. Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше, занятый их травлением

1985. Полировщик художественных изделий, занятый пульверизационной окраской с применением нитролаков

XLIII. Работы, выполняемые в различных отраслях экономики

2066. Работы, выполняемые охотником промысловым

2068. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

2071. Работы, связанные с изготовлением, исследованием, испытанием, хранением, транспортировкой и применением взрывоопасных веществ

2072. Работы по уничтожению животных и утилизации их трупов

2073. Работы в замкнутых пространствах

2075. Работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; тушению лесных пожаров и авиационной охране лесов

2077. Работы с веществами и соединениями, вызывающими аллергические заболевания в производственных условиях

2082. Все виды работ, выполняемых рабочими, с применением пневматического инструмента

2083. Работы, выполняемые рабочими, по обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом

2086. Работы по пристрелке и отстрелке оружия

2087. Работы по пропитке древесины антисептиками и огнезащитными составами

2088. Работы по транспортировке, приготовлению и применению ядохимикатов и химических средств защиты растений

2092. Работы, выполняемые рабочими, занятыми обслуживанием специализированных складов с горюче-смазочными и взрывчатыми материалами, ядохимикатами, кислотами и щелочами, хлором и хлорной известью

2093. Работы на высоте, выполняемые рабочими

2100. Термически опасные работы

Работы, выполняемые по профессиям:

2102. Аккумуляторщик

2111. Водитель автомобиля

2114. Вулканизаторщик

2115. Газовщик

2120. Дезактиваторщик

2124. Дровокол

2125. Зарядчик огнетушителей

2127. Истопник, занятый обслуживанием котлов и печей, работающих на твердом топливе при ручной загрузке

2132. Лебедчик

2134. Машинист (кочегар) котельной

2135. Машинист автомобилеразгрузчика

2141. Машинист двигателей внутреннего сгорания

2142. Машинист компрессорных установок

2143. Машинист крана (крановщик)

2148. Машинист скрепера (скреперист)

2153. Машинист экскаватора

2161. Оператор заправочных станций

2162. Оператор копировальных и множительных машин

2163. Оператор котельной

2165. Паяльщик

2171. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды, занятый на ремонте, чистке и стирке спецодежды, загрязненной ядовитыми веществами, канализационной жидкостью, а также в спецпрачечных

2175. Слесарь аварийно-восстановительных работ

2176. Слесарь по ремонту автомобилей, занятый на монтаже и демонтаже шин, ремонтом автомобилей, перевозящих ассенизационные грузы, гниющий мусор и ядохимикаты, ремонтом автомобилей, работающих на этилированном бензине

2182. Смазчик, занятый смазкой движущихся частей оборудования, автомобильного транспорта, деталей и узлов вагонов на железнодорожных станциях, технологического оборудования в производстве текстиля

2185. Стропальщик

2186. Такелажник

2188. Транспортировщик, занятый в литейных, металлургических и химических производствах, цехах и на производственных участках; в лесопилении; на транспортировке химикатов

2189. Уборщик производственных и служебных помещений, занятый в производствах, цехах и участках с вредными условиями труда, уборкой общественных туалетов

2193. Чистильщик, занятый очисткой труб, печей и газоходов

2195. Шлифовщик, занятый на работах с применением абразивных кругов сухим способом

Примечания. 1. Если в перечень включены профессии рабочих под общим наименованием, например вальцовщик стана холодного проката труб, сталевар, бурильщик шпуров и т.д., то запрещение применения труда лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, распространяется на подручных, помощников и старших рабочих этих профессий.

2. Применение труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в настоящий перечень, запрещается во всех организациях независимо от отраслей экономики, а также организационно-правовой формы собственности.

3. При прохождении производственной практики (производственного обучения) учащиеся общеобразовательных и образовательных учреждений начального профессионального образования, студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут находиться на работах, включенных в перечень, не свыше четырех часов в день при условии строгого соблюдения на этих работах действующих санитарных правил и норм и правил по охране труда. Разрешение на прохождение производственной практики не распространяется на отдельные условия и виды работ (работа на высоте, верхолазные, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы).

4. Профессиональная подготовка молодежи на производстве по работам и профессиям, включенным в перечень, допускается для лиц не моложе семнадцати лет при условии достижения к моменту окончания обучения восемнадцатилетнего возраста. Действие пункта 3 в отношении продолжительности и условий обучения распространяется на данную форму подготовки.

5. Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, закончившие профессиональную подготовку со сроком обучения не менее трех лет по профессиям, включенным в перечень, и не достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут допускаться к работе по этим профессиям на аттестованных рабочих местах при условии строгого соблюдения в этих производствах и на работах действующих санитарных правил и норм и правил по охране труда.

6. Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы Госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации.

Приложение N 3

ПРАВИЛА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ

И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

(приложение к Постановлению Минтруда России

от 18 декабря 1998 г. N 51 с изменениями и дополнениями,

утвержденными Постановлением Минтруда России

от 29.10.1999 N 39)

(извлечение)

I. Общие положения

В соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" и статьей 149 Кодекса законов о труде Российской Федерации работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно сертифицированные: специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (в дальнейшем - средства индивидуальной защиты) в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя (статьи 8, 14 и 17 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации").

2. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года N 661 "О внесении изменений и дополнений в Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2686) затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, в том числе обеспечение специальной одеждой, специальной обувью, защитными приспособлениями, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем - Типовые отраслевые нормы) предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности организаций и их организационно-правовых форм.

Пример.

Станочнику, занятому механической обработкой металла, независимо от того, в какой организации он работает, средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств.

4. Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики средства индивидуальной защиты выдаются независимо от того, в каких производствах, цехах и на участках они работают, если эти профессии и должности не предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых нормах.

Пример: аккумуляторщику, работающему в организации автомобильного транспорта, средства индивидуальной защиты должны выдаваться в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики.

Этой же категории рабочих, занятых на подземных горных работах в горнодобывающей промышленности, бесплатная выдача средств индивидуальной защиты должна производиться согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности.

5. Наименования профессий рабочих и должностей специалистов и служащих, предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады, Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих.

6. В отдельных случаях, в соответствии с особенностями производства, работодатель может по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренный Типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов: комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой (блузой) или сарафаном с блузой и наоборот, костюм суконный - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, костюм брезентовый - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные - сапогами кирзовыми и наоборот, валенки - сапогами кирзовыми и наоборот.

7. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест, в зависимости от характера выполняемых работ, со сроком носки - до износа или как дежурные и могут включаться в коллективные договоры и соглашения.

8. Затраты по обеспечению средствами индивидуальной защиты, указанными в п. 7 настоящих Правил, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). При заключении трудового договора (контракта) работодатель знакомит работников с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также нормами выдачи им средств индивидуальной защиты.

II. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты

9. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. В соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" средства индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не допускается.

10. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника.

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты.

11. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами (например, тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические - при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность мастера или других лиц, уполномоченных работодателем.

12. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого - могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой спецодеждой и теплой специальной обувью устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом с учетом местных климатических условий.

13. Ученикам любых форм обучения, учащимся общеобразовательных и образовательных учреждений начального профессионального образования, студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования на время прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также работникам, временно выполняющим работу по профессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке.

14. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий.

15. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой должности или профессии являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты.

16. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии.

17. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки.

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную карточку установленного образца (образец прилагается).

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты.

III. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты

18. В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" во время работы работники, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники во время работы действительно пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной защиты.

19. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

20. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года.

21. Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и некоторые другие должен обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

22. Работодатель обеспечивает регулярные, в соответствии с установленными ГОСТами сроками, испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, самоспасателей, предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.

23. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные).

24. Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы организации запрещается. В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный порядок не может быть соблюден (например, на лесозаготовках, на геологических работах и др.), средства индивидуальной защиты могут оставаться в нерабочее время у работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и соглашениях или в правилах внутреннего трудового распорядка.

25. В соответствии со статьей 9 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" в случае необеспечения работника средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на участках) должны устраиваться сушилки для специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.

IV. Ответственность и организация контроля за обеспечением

работников средствами индивидуальной защиты

27. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке.

28. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств индивидуальной защиты рассматриваются в установленном порядке.

29. Контроль за выполнением работодателем настоящих Правил осуществляется государственными инспекциями труда по субъектам Российской Федерации.

Лицевая сторона личной карточки

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N

учета выдачи средств индивидуальной защиты

Фамилия ____________________________  Пол _________________________________

Имя _____ Отчество _________________  Рост ________________________________

Табельный номер ____________________  Размер: _____________________________

Структурное подразделение __________  одежды ______________________________

Профессия (должность) ______________  обуви  ______________________________

Дата поступления на работу _________  головного убора _____________________

Дата изменения профессии (должности)  противогаза _________________________

_______________________ или перевода  респиратора _________________________

в другое структурное подразделение    рукавиц _____________________________

____________________________________  перчаток ____________________________

Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам

| Наименование средств индивидуальной защиты | Пункт Типовых отраслевых норм | Единица измерения | Количество на год |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель структурного подразделения ________________

Обратная сторона личной карточки

| Наименование средств индивидуальной защиты | ГОСТ, ТУ, сертификат соответствия | Выдано | Возвращено |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Количество | % износа | Стоимость, руб. | Расписка в получении | Дата | Количество | % износа | Стоимость, руб. | Расписка сдавшего | Расписка в приеме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

(извлечение из приложения к Постановлению Министерства труда

и социального развития Российской Федерации

от 30 декабря 1997 г. N 69)

| N п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (единицы, комплекты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аккумуляторщик | При занятости на ремонте и зарядке аккумуляторов и приготовлении электролита: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Полусапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Фартук резиновый | Дежурный |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 12 | Вулканизаторщик; ремонтировщик резиновых изделий | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Нарукавники | 2 пары |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 22 | Жестянщик | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 24 | Заточник | При занятости заточкой инструмента на станках сухим способом: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 43 | Машинист (кочегар) котельной; шуровщик топлива | При работе котельной на твердом минеральном топливе: при механической загрузке: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | при ручной загрузке: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | При работе в котельной на дровах и других видах топлива: |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 44 | Машинист крана (крановщик) | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 54 | Пилоправ, заточник | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 72 | Слесарь по ремонту автомобилей | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 73 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | При занятости на горячих участках работ дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При занятости на мокрых участках работ дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При занятости на ремонте химического оборудования: |  |
|  |  | Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При выполнении всех работ на открытом воздухе зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| 74 | Слесарь-ремонтник | Костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 месяцев |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При занятости на горячих участках работ дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | При занятости на мокрых участках работ дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | При занятости на ремонте химического оборудования: |  |
|  |  | Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | При выполнении работ по ремонту оборудования гальванических цехов и травильных ванн: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 на 1,5 года |
| 80 | Столяр | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 81 | Сторож (вахтер) | При занятости на наружных работах: |  |
|  |  | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | Дежурный |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке в особом, IV и III поясах | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке в особом, IV и III поясах | По поясам |
|  |  | Куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке во II и I поясах | По поясам |
|  |  | Брюки лавсано-вискозные на утепляющей прокладке во II и I поясах | По поясам |
|  |  | Тулуп в особом и IV поясах | Дежурный |
|  |  | Полушубок в III, II и I поясах | Дежурный |
|  |  | Валенки в особом, IV, II и I поясах | Дежурные |
| 82 | Стропальщик, такелажник | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | До износа |
|  |  | При занятости на горячих участках работ дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные с металлическим носком | 1 пара |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 85 | Уборщик производственных и служебных помещений | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки резиновые | 2 пары |
| 87 | Чистильщик | При занятости по чистке труб: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Шлем хлопчатобумажный или шлем войлочный | 1 |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | При работе в дробеструйных и дробеметных камерах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 88 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | При работе на галтовочных барабанах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При работе с кислотами дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  |  | При работе в дробеструйных и дробеметных камерах: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 89 | Экспедитор | Плащ непромокаемый | 1 на 3 года |
| 90 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | При работе на горячих участках работ: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой вместо полукомбинезона хлопчатобумажного | 1 |

Примечания:

1. Бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты по перечню профессий и должностей, предусмотренных в настоящих Нормах, производится во всех отраслях экономики независимо от профиля и ведомственной подчиненности организаций, если эти средства индивидуальной защиты не предусмотрены соответствующими Типовыми отраслевыми нормами.

2. Белье нательное, предусмотренное в пунктах 39, 62 и 74 настоящих Типовых норм, выдается при условии обязательного прохождения через санпропускник. Женщинам, для которых установлен обязательный режим прохождения через санпропускник, кроме спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренных в настоящих Типовых нормах, выдается бюстгальтер.

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

(извлечение из приложения N 1 к Постановлению Министерства

труда и социального развития Российской Федерации

от 16 декабря 1997 г. N 63)

| N п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (единицы, комплекты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Кузнечно-прессовые и штамповочные работы |
| 43 | Кузнец на молотах и прессах; кузнец-штамповщик | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с гладким верхом и металлическим носком | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 пара на 20 дней |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 44 | Кузнец ручной ковки | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 45 | Машинист крана (крановщик) | При работе на тельфере по транспортировке горячего металла: |  |
|  |  | Костюм суконный | 1 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 48 | Наладчик кузнечно-прессового оборудования | При занятости на горячих участках работ: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При занятости на холодных участках работ: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 49 | Правильщик вручную; правильщик на машинах | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | При работе с горячим металлом дополнительно: |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
| 50 | Пружинщик | При работе по навивке пружин в горячем состоянии: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 51 | Резчик металла на ножницах и прессах | При выполнении работ по резке листового металла на гильотинных ножницах: |  |
|  |  | Полукомбинезон х/бумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ по резке горячего металла: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с металлическим носком | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 52 | Резчик на пилах, ножовках и станках | При выполнении работ по резке холодного металла: |  |
|  |  | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Фартук х/бумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 53 | Рессорщик на обработке горячего металла | Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 54 | Слесарь механосборочных работ | При выполнении работ по сборке рессор: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 55 | Штамповщик | При выполнении работ на прессах: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| VI. Электрогазосварочные работы |
| 66 | Электрогазосварщик | Костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Шлем защитный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 67 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | Костюм хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 68 | Электросварщик ручной сварки | При выполнении работ по сварке и резке вольтовой дугой: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Шлем защитный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | По поясам |
| VIII. Малярные работы |
| 81 | Маляр | При выполнении работ с ручным пульверизатором: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | Шлем хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При занятости на ручной работе методом окунания: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 1 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ по грунтовке, окраске и лакировке вручную крупных изделий: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ по грунтовке, окраске и лакировке вручную мелких изделий: |  |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ по приготовлению красок: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 91 | Станочник широкого профиля; наладчик всех наименований | При выполнении работ с обильным охлаждением скипидаром, керосином и маслами: |  |
|  |  | Комбинезон вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ по сухой обработке деталей (изделий): |  |
|  |  | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Ботинки хромовые | 1 пара |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При выполнении работ с обильным охлаждением эмульсией: |  |
|  |  | Костюм вискозно-лавсановый | 1 |
|  |  | Ботинки хромовые | 1 пара |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной работе на обработке деталей (изделий) из магниевого сплава: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки хромовые | 1 пара |

Примечание. Указанные в п. 91 нормы не распространяются на станочников, работающих на настольных станках и на настольных автоматах (часовая промышленность, приборостроение и т.д.).

Приложение N 4

Извлечения из приложений N 1 и N 2

к Приказу Минздрава России

N 325 от 20.08.1996

ПРАВИЛА

ОКАЗАНИЯ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕННЫХ

ГОСЛЕСХОЗОМ СССР, 1991 ГОД

Меры по удалению клещевого энцефалита.

Если на теле обнаружен присосавшийся клещ, то его необходимо снять без промедления. Делается это очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща, так как, оставшись в коже, он вызывает нагноение. Впившихся в кожу клещей вытаскивают пинцетом, пальцами или петлей из прочных ниток, покачивая клеща из стороны в сторону, постепенно вытаскивая его.

Перед удалением участок тела с клещом рекомендуется смазать любым маслом. Масло закупоривает дыхательные отверстия на теле клеща и через несколько минут (10 - 15) его можно вытянуть из ранки.

Если хоботок оторвался и остался в коже, его нужно удалить иглой, конец которой предварительно прокалить и остудить, а ранку продезинфицировать.

При укусах ядовитых насекомых (скорпионы, пауки, каракурты, тарантулы) место укуса прижечь спичкой, чтобы разрушить яд, создать неподвижность конечности, дать пострадавшему обильное питье.

При отморожении поврежденную часть тела согреть растиранием ватой, смоченной водкой, спиртом, а затем чистой, сухой фланелью. Наиболее эффективна ванна с теплой водой: за 20 - 30 минут температуру воды постепенно увеличивают с 20 до 40 градусов. Одновременно пораженную область массируют. Отмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, льдинки ранят кожу, что способствует внесению инфекции в зону отморожения. Пострадавшего тепло укрывают, дают горячее питье, алкоголь.

При электротравме, обезопасив пострадавшего от воздействия тока и поражения молнией, необходимо срочно приступить к проведению искусственного дыхания и массажу сердца. Когда пострадавший придет в себя, его следует напоить большим количеством жидкости (вода, чай, кофе и др.), на область ожога наложить чистую повязку, тепло укрыть и доставить в лечебное учреждение.

При утоплении, если отсутствуют признаки смерти, необходимо приступить к оживлению пострадавшего. Сначала, обернув палец бинтом или чистым носовым платком, очищают рот от ила и грязи. Затем, став на одно колено, укладывают пострадавшего поперек на другое колено лицом вниз и надавливают на его живот, чтобы удалить попавшую в дыхательные пути и желудок воду. После этого укладывают пострадавшего на спину и немедленно начинают делать искусственное дыхание "рот в рот" или "рот в нос" и массаж сердца.

Приложение N 5

РЕКОМЕНДАЦИИ

К СОСТАВЛЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ "О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЦЕХАХ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ"

(составлены на основании приложения 1 к Приказу МВД России

от 14 декабря 1993 г. N 536 "Правила пожарной безопасности

в Российской Федерации" ППБ-01-93)

1. Требования к содержанию помещений цехов

лесопиления и деревообработки

1.1. Во всех цехах лесопиления и деревообработки на видном месте необходимо вывешивать таблички с указанием фамилии и должности лица, ответственного за пожарную безопасность.

1.2. На входных дверях цехов следует вывешивать указатели категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса помещения по ПУЭ.

1.3. Въезд автотранспорта в цеха лесопиления и деревообработки, отнесенные к взрывопожароопасным категориям А, Б и В, а также электрокар, электропогрузчиков, оборудование которых не соответствует классу помещений по ПУЭ, категории и группе взрывоопасных смесей, запрещается.

1.4. В цехах с производством категорий А и Б запрещается использовать тележки и вагонетки, ободья колес которых выполнены из материала, образующего при ударе искры.

1.5. В цехах лесопиления и деревообработки необходимо устанавливать предельно допустимые нормы хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

1.6. Площадки для межоперационного складирования горючих материалов в цехах следует обозначать четкими габаритными линиями. Их размещение должно предусматриваться с учетом необходимых проходов, эвакуационных выходов и свободных доступов к средствам пожаротушения.

1.7. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания. На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в цехах.

1.8. В лестничных клетках цехов лесопиления и деревообработки запрещается устраивать кладовые и другие помещения, прокладывать промышленные газопроводы, трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), устраивать выходы из шахт грузовых подъемников, а также устанавливать оборудование, препятствующее перемещению людей. Под маршами лестничных клеток первого, цокольного или подвального этажей допускается размещать только водомерные узлы и средства управления центральным отоплением.

В подвальных помещениях и цокольных этажах запрещается применять и хранить взрывчатые вещества, баллоны с газом под давлением, целлулоид, кинопленку, пластмассы, полимерные и другие материалы, имеющие повышенную пожарную опасность или выделяющие при горении горючие продукты.

1.9. Устанавливать металлические решетки на окнах в цехах запрещается.

1.10. Не разрешается использовать чердачные помещения цехов в производственных целях или для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замки, ключи от которых следует хранить в охране или другом месте, доступном для получения их в любое время суток. Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны огнезащитным составом. Эту работу необходимо периодически повторять.

1.11. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и постоянно закрыты.

1.12. Стационарные пожарные лестницы, трапы и ограждения на крышах цехов постоянно необходимо держать в исправном состоянии.

1.13. Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях необходимо оборудовать защитными устройствами против распространения огня и продуктов горения (противопожарные двери, водяные завесы, заслонки, шиберы, противодымные устройства), которые должны быть постоянно исправными.

1.14. При пересечении противопожарных преград различными коммуникациями зазоры между ними и конструкциями преград необходимо наглухо заделывать негорючим материалом.

1.15. Перепланировку цехов следует проводить только по предварительно разработанному проекту. При этом не допускается снижение пределов огнестойкости строительных конструкций, ухудшение условий эвакуации людей.

В цехах лесопиления и деревообработки, относящихся к 1, 2 и 3-й степеням огнестойкости, запрещается устраивать антресоли, перегородки, бытовые и служебные помещения из горючих материалов.

1.16. Помещения цехов должны содержаться в чистоте.

1.17. Отработанную шлифовальную шкурку и использованные обтирочные материалы необходимо убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из цехов.

1.18. Помещения цехов и оборудование в них необходимо периодически очищать от древесной пыли, опилок и других отходов.

1.19. Убирать пыль в помещениях цехов со строительных конструкций, оборудования, инженерных коммуникаций и светильников следует с помощью промышленных пылесосов во взрывобезопасном исполнении, а при их отсутствии - влажным способом, не допускающим пыления. Использовать для уборки сжатый воздух запрещается. Сроки уборки должны быть установлены для каждого цеха.

Периодичность уборки горючей пыли должна определяться в зависимости от времени накопления пыли в опасном количестве. Под опасным количеством пыли понимается такое количество, которое в случае завихрения может образовать взрывоопасную пылевоздушную смесь в объеме, превышающем 5% свободного помещения.

1.20. Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует немедленно засыпать песком и удалять из помещений в специально отведенные места.

1.21. Перед ремонтными работами необходимо производить уборку помещений и очистку наружных и внутренних поверхностей ремонтируемого оборудования.

1.22. Спецодежда работающих должна своевременно стираться и ремонтироваться в установленные сроки.

1.23. В отделочных, окрасочных, лакоприготовительных и краскоприготовительных отделениях и кладовых цехов деревообработки не допускается производить работы, связанные с искрообразованием, применением открытого огня и нагревательных электроприборов.

1.24. Стены приготовительного отделения и помещения, где производится окраска, следует очищать не реже 1 раза в месяц, а полы - не реже 1 раза в смену.

1.25. В отделочных отделениях запрещается хранить компоненты и рабочие составы лакокрасочных материалов, а также транспортировать транзитом материалы любого назначения.

1.26. В цехах следует вывешивать знаки безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Все работающие должны знать значения знаков безопасности.

1.27. В цехах лесопиления и деревообработки запрещается:

устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование и другие предметы;

производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

отогревать замерзшие трубы водопровода и систем отопления паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

оставлять после окончания работы без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы.

1.28. Курение в цехах допускается в специально отведенных (по согласованию с пожарной охраной предприятия) местах, оборудованных урнами и емкостями с водой. В этих местах должны быть указательные знаки "Место курения".

1.29. Для каждого цеха, где работает более 10 человек, должен быть разработан и согласован с пожарной охраной план эвакуации людей в случае пожара.

1.30. Помещения цехов лесопиления и деревообработки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.

1.31. Для размещения первичных средств пожаротушения в цехах, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты с набором: пенных огнетушителей - 2, углекислотных огнетушителей - 1, ящиков с песком - 1, плотного полотна (асбест, войлок) - 1, ломов - 2, багров - 3, топоров - 2. Пожарные щиты должны устанавливаться в помещениях на видных и легкодоступных местах, по возможности ближе к выходу из помещений.

1.32. Расчет потребности количества первичных средств пожаротушения следует вести отдельно по каждому этажу и производственному помещению.

2. Требования пожарной безопасности к технологическим

процессам и оборудованию в цехах

лесопиления и деревообработки

2.1. Все работающие в цехах лесопиления и деревообработки должны знать характеристики пожарной опасности применяемых и хранимых веществ и материалов. Применять в производстве и хранить вещества и материалы без характеристики их пожарной и взрывной опасности запрещается.

2.2. Размещать оборудование в цехах следует в соответствии с характером производства и технологическим процессом, определенным проектом так, чтобы не затруднять эвакуацию людей в случае возникновения пожара.

2.3. Запрещается изменять технологическую документацию и технологию производства без письменного разрешения руководителя предприятия.

2.4. Производственное оборудование должно быть взрывобезопасным.

2.5. Работа технологического оборудования под нагрузкой допускается только после тщательной проверки его состояния, отсутствия на нем посторонних предметов, при наличии смазки в подшипниках и редукторах, а также после проверки его исправности на холостом ходу.

2.6. Технологическое оборудование, в котором образуются взрывопожароопасные вещества, должно иметь устройства, предотвращающие поступление их в помещение цехов.

2.7. Для удаления пожароопасных отходов (опилок, стружек) необходимо оборудовать деревообрабатывающие станки местными отсосами. Работа станков при выключенных системах вентиляции запрещается.

2.8. Запрещается работать на неисправном оборудовании, которое может привести к загораниям и пожарам, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах для определения температуры, давления и других технологических параметров.

2.9. Режим работы технологического оборудования должен соответствовать требованиям, указанным в паспорте оборудования и в технологических картах.

2.10. Смазку трущихся частей оборудования следует осуществлять в сроки, указанные в паспортах и инструкциях по эксплуатации.

2.11. Все виды конвейеров необходимо оборудовать автоматическим устройством для отключения электрооборудования при перегрузках.

2.12. При работе конвейеров не допускается трение конвейерной ленты о деревянные конструкции, ее пробуксовка, скопление древесных опилок, пыли и других мелких частиц под лентой.

2.13. Не допускается работать на станках, движущиеся части которых касаются ограждений и приемников пневмотранспорта и вентиляции.

2.14. Оборудование, электроаппаратура, трубопроводы, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены. Сопротивление заземляющих устройств проверять не реже 1 раза в год.

2.15. В технологических процессах и оборудовании, где возможно образование статического электричества, должны применяться защитные меры по предупреждению его опасного воздействия.

2.16. В отделочных отделениях деревообрабатывающих цехов при применении в смену не более 200 кг рабочего состава лакокрасочных материалов допускается доставлять его к рабочему месту в плотно закрытой, небьющейся таре.

Не разрешается перевозить и хранить лакокрасочные материалы и их компоненты в неисправной таре.

2.17. В отделочных отделениях после выполнения работ по очистке оборудования, вентиляционных и аспирационных установок, строительных конструкций и коммуникаций необходимо делать записи в соответствующих журналах.

2.18. Ремонт и профилактическую очистку оборудования следует производить в сроки, определенные графиками. При ремонте следует полностью восстанавливать все системы контроля, охлаждения, блокировки, смазки, герметизации, заземления и т.п.

2.19. В производственных помещениях не допускается производство работ тех частей и деталей оборудования, которые могут быть сняты и отремонтированы в ремонтных мастерских.

Специальные требования

2.20. В лесопильных цехах при эксплуатации впередирамных тележек следует следить за уровнем масла в баке и не допускать превышения давления масла в гидросистеме выше предусмотренного в паспорте.

2.21. При эксплуатации лесопильных рам не допускается:

использование пил с недостаточным или неравномерным плющением (разводом) зубьев, крупными заусенцами;

повреждение систем смазки и охлаждения;

работа при неисправной системе охлаждения и смазки направляющих и без устройств, обеспечивающих автоматическую остановку лесопильной рамы при давлении в системе охлаждения ниже паспортной;

перекос пильной рамки, ослабление и неправильная подгонка ползунов;

нагрев подшипников свыше 70 градусов.

2.22. Перед пуском круглопильного станка необходимо убедиться в отсутствии касания пилами ограждений.

2.23. Не допускается работа фрезерно-пильных агрегатов при нарушении системы охлаждения круглых пил.

2.24. Конвейеры, подающие сырье в рубительную машину, необходимо оснащать металлоискателями, автоматически выключающими конвейеры и подающими звуковой сигнал в случае попадания металлических предметов.

2.25. Применять металлические предметы для очистки загрузочной воронки рубительной машины запрещается.

2.26. Инструкция о мерах пожарной безопасности в цехе лесопиления и деревообработки составляется с использованием данных рекомендаций, дополняется требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93), иных нормативных документов, материалов аттестации рабочих мест, предписаний инспекции Госпожнадзора. Составленная инструкция по форме и содержанию должна соответствовать приложению 1 ППБ-01-93 и согласована с инспекцией Госпожнадзора.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru