## ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖА ПЕРЕДАЮЩЕГО

РАДИООБОРУДОВАНИЯ

ТОИ Р-45-002-94

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по монтажу передающего радиооборудования допускаются рабочие и специалисты (далее по тексту - работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы, сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения работников связи безопасным методам труда.

1.2. Работники должны быть обучены основам выполнения работ по данной профессии.

1.3. Работы по монтажу передающего радиооборудования выполняются бригадой в составе не менее 2-х человек.

1.4. Руководитель бригады должен иметь V, а члены бригады - не менее III группы по электробезопасности.

1.5. Каждый работник должен пройти инструктаж по безопасным методам и правилам труда на рабочем месте.

1.6. Фамилии работников, дата проведения инструктажа заносятся в специальный журнал. Работник, прошедший инструктаж, должен расписаться в журнале.

1.7. Приступать к работе без проведения инструктажа на рабочем месте не разрешается.

1.8. На каждом рабочем месте должна быть инструкция по охране труда при производстве работ по монтажу передающего радиооборудования.

1.9. Каждый работник должен быть предупрежден о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

1.10. При монтаже оборудования могут возникнуть опасные для жизни и вредные для здоровья факторы:

- напряжение опасно для жизни при прикосновении к открытым токоведущим частям;

- повышенный уровень высокочастотных излучений.

1.11. Каждый работник должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

1.12. Каждый работник должен изучить требования пожаро- и взрывобезопасности и соблюдать их.

1.13. За невыполнение настоящей Инструкции виновные несут ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы необходимо:

2.1. Надеть спецодежду, заправив ее так, чтобы не было свисающих концов. Убрать волосы под головной убор.

2.2. Проверить исправность средств индивидуальной защиты (отсутствие внешних повреждений и срок годности по штампу испытаний), обтерев их от пыли.

2.3. Подготовить исправный инструмент, электропаяльник и переносную электролампу на 42 В, измерительную аппаратуру.

2.4. Подготовить в специальной таре припой, флюс, обезжиривающие вещества. Легковоспламеняющиеся жидкости в непроливающейся таре с четкой надписью о содержимом и плотно закрывающейся крышкой в количестве, не превышающем сменной потребности.

2.5. Изучить монтажные схемы, инструкции и рекомендации завода - изготовителя по проведению монтажа.

2.6. Проверить заземление металлических частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции (каркасы, шкафы, корпуса рубильников и т.п.), и заземление металлических корпусов измерительных приборов.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не допускается оставлять одного работника для выполнения работ при отсутствии в помещении лиц, аттестованных по электробезопасности.

3.2. Во избежание поражения электрическим током при выполнении работ по монтажу передающего радиооборудования запрещается в оборудовании, находящемся под напряжением, производить:

любые исправления монтажа;

отключение и подключение кабелей;

пайку и установку деталей;

проверять на ощупь нагрев токоведущих частей схемы;

подключать блоки и приборы;

заменять предохранители.

3.3. Не допускается проверять степень нагрева паяльника на ощупь, брать много припоя на паяльник, делать резкие движения с паяльником в руке.

3.4. При выполнении работ, связанных с возможностью загорания или ожога глаз припоем, работу необходимо выполнять в защитных очках.

3.5. При монтаже деталей на металлических поверхностях в положении "лежа", "с колена", "сидя" работы должны производиться с использованием матов и подколенников.

3.6. Подключение измерительных приборов производить при отключенном оборудовании и снятом заряде на емкостях схемы.

3.7. При ликвидации возникшего пожара пользоваться углекислотными огнетушителями.

3.8. Выполнять только ту работу, которая поручена, не отвлекаться и не отвлекать товарищей по работе.

3.9. Поддерживать порядок на рабочем месте.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений работник должен прекратить работу и принять меры к их устранению.

4.2. Каждый работник должен пройти обучение способам оказания доврачебной помощи пострадавшим.

4.3. При происшествии несчастного случая необходимо оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, вызвать скорую помощь или направить пострадавшего в медпункт, сообщить руководству о происшествии, сохранив на рабочем месте обстановку такой, какой она была в момент происшествия, до проведения расследования.

### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить все устройства электропитания и измерительную аппаратуру.

5.2. Помнить, что провода защитного заземления отключаются в последнюю очередь.

5.3. Отключить электропаяльник и переносную электролампу.

5.4. Приборы, инструмент, защитные приспособления убрать в места, отведенные для их хранения.

5.5. Неизрасходованные легковоспламеняющиеся жидкости закрыть в металлический шкаф.

5.6. Убрать рабочее место.

5.7. Сделать необходимые записи в оперативной и технической документации.

5.8. Сообщить руководству обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

5.9. Снять и убрать в отведенное место для хранения спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru