## ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНО -

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА СИСТЕМАХ

ОХЛАЖДЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ

ТОИ Р-45-006-94

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по проведению планово - профилактического осмотра и предупредительного ремонта систем охлаждения передатчиков допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамены в соответствии с действующим "Положением о порядке обучения работников связи безопасным методам труда", с группой по электробезопасности не ниже III.

1.2. Работа выполняется бригадой в составе не менее 2-х человек.

1.3. Работники должны пройти инструктаж на рабочем месте.

Фамилия, дата проведения инструктажа и подпись инструктируемого работника заносятся в специальный журнал.

Приступать к работе без проведения инструктажа на рабочем месте не разрешается.

1.4. Каждый работник должен быть предупрежден о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

1.5. Работники должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

1.6. На каждом рабочем месте должна быть инструкция по охране труда при проведении работ.

Она должна быть изучена и выполняться.

1.7. Работники должны изучить требования пожаро- и взрывобезопасности и выполнять их.

1.8. Виновные за невыполнение настоящей Инструкции несут ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Изучить инструкцию по эксплуатации, схемы и порядок проведения работ.

2.2. Надеть спецодежду с опущенными и застегнутыми у кистей рукавами и головной убор.

2.3. Проверить исправность инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты (путем внешнего осмотра) на отсутствие повреждений и годность по штампу испытаний.

2.4. Проверить заземление корпусов вентиляторов и их выключателей.

2.5. Убедиться в наличии ограждения металлической сеткой открытых всасывающих отверстий центробежных вентиляторов.

2.6. Отключить от сети электродвигатели, приводящие в действие компрессоры (насосы), вентиляторы. Принять меры к исключению случайной подачи напряжения.

Вывесить плакат "Не включать - работают люди".

2.7. Снять с трубопроводов и воздуховодов давление, надежно перекрыв запорной арматурой подачу давления, и вывесить плакат "Не включать - работают люди".

2.8. При проведении профилактических работ на насосе, параллельно которому работает резервный насос, закрыть всасывающие и нагнетательные задвижки, чтобы исключить работу профилактируемого насоса как турбины.

2.9. Проверить наличие диэлектрических ковров возле пусковых устройств электродвигателей компрессоров, насосов и вентиляторов, имеющих ручное управление.

2.10. Помнить, что чистка, обтирка и ремонт компрессоров, насосов и вентиляторов на ходу запрещается.

2.11. Движущиеся части оборудования и токоведущие части, вблизи которых ведутся работы, надежно оградить или отключить.

2.12. Снизить температуру рабочего тела (воздуха, воды, пара) до безопасной.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведен инструктаж на рабочем месте.

3.2. Не отвлекаться и не отвлекать товарищей по работе.

3.3. Камеры, колодцы и т.д. освещать переносными электролампами напряжением не выше 12 В или аккумуляторными фонарями во взрывозащитном исполнении.

3.4. Проверить манометры в соответствии с действующими правилами.

3.5. Проверить, чтобы шланги подачи воздуха не касались радиаторов радиоламп.

3.6. Если вентили и задвижки трубопроводов и воздуховодов не доступны с пола - пользоваться безопасными лестницами или специальными площадками.

3.7. При испытании системы под давлением запрещено проводить работы на трубопроводе.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Работники должны быть предупреждены, что при проведении работ может возникнуть опасность прикосновения к движущимся частям агрегатов, ожог водой (паром) высокой температуры, опасность прикосновения к токоведущим частям обмоток электродвигателя.

4.2. При травмировании во время работы работу нужно прекратить, поставить в известность руководителя и обратиться к врачу.

4.3. При происшествии несчастного случая с товарищем по работе оказать ему первую (доврачебную) помощь, вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в медпункт, сообщить руководству о происшествии и, если это не угрожает другим работникам, сохранить на рабочем месте обстановку такой, какой она была в момент происшествия, до проведения расследования.

### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Восстановить схему после проведения планово - профилактических работ, снять плакаты и ограждения.

5.2. Собрать инструмент и защитные приспособления и отнести в места, отведенные для их хранения.

5.3. Убрать ветошь и тряпки в закрывающиеся железные ящики.

5.4. Убрать рабочее место.

5.5. Снять спецодежду и повесить в отведенном для ее хранения месте.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru