## ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ

ИСПЫТАНИЙ РАДИООБОРУДОВАНИЯ

ТОИ Р-45-007-94

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению работ по испытанию повышенным напряжением радиооборудования (изоляция цепей УБС, высоковольтных цепей передатчиков, трансформаторов, кабельных линий, электросилового оборудования передающих радиостанций), проводимых по наряду, допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.

1.2. В соответствии с действующим "Положением о порядке обучения работников связи безопасным методам труда" работники должны пройти обучение и сдать экзамены по электробезопасности.

1.3. Работники должны иметь необходимую для выполнения работы квалификацию и техническую подготовку.

1.4. Каждый работник должен пройти инструктаж на рабочем месте.

В специальный журнал заносятся результаты проведения инструктажа, дата проведения и подпись инструктируемого работника.

Приступать к работе без проведения инструктажа на рабочем месте не разрешается.

1.5. Работа выполняется бригадой в составе не менее 2-х человек.

Старший бригады должен иметь V, а члены бригады - не менее III группы по электробезопасности.

1.6. Работники должны быть предупреждены о необходимости соблюдения Привил внутреннего трудового распорядка.

1.7. Работники должны быть предупреждены о возможности при выполнении работ возникновения опасных для жизни (прикосновение к открытым токоведущим частям оборудования) и вредных для здоровья (рентгеновское излучение) производственных факторов.

1.8. Работники должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

1.9. Работники должны быть обучены методам оказания первой помощи.

1.10. Работники должны изучить требования пожаро- и взрывобезопасности и выполнять их.

1.11. На каждом рабочем месте должна быть инструкция по охране труда при производстве работ.

Инструкция должна быть изучена и выполняться.

За невыполнение настоящей Инструкции виновные несут ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Изучить инструкцию по эксплуатации, описания, схемы, необходимые для выполнения работы, порядок выполнения работы.

2.2. Надеть спецодежду и застегнуть так, чтобы не было свисающих концов, рукава опустить и застегнуть у кистей рук. Волосы заправить под головной убор.

2.3. Проверить исправность, отсутствие повреждений средств индивидуальной защиты путем внешнего осмотра, очистить и обтереть их от пыли. По штампу проверить срок годности.

2.4. Убедиться в исправности средств пожаротушения.

2.5. Выполнить организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ:

- оформить наряд - допуск на производство работ, определяющий место работы, начало и окончание работы, условия ее безопасного выполнения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность проведения работ;

- произвести отключение оборудования и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту проведения работ;

- вывесить плакат (на приводах, рубильнике) "Не включать - работают люди";

- присоединить к "земле" переносное заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях (предварительно проверенным прибором), на которые нужно наложить заземление и вывесить плакат "Заземлено";

- заземлить антенный фидер для исключения возможности попадания высокочастотного напряжения в оборудование со стороны антенны или антенного коммутатора;

- оградить место проведения работ и вывесить плакаты "Работать здесь", "Испытание. Опасно для жизни".

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведен инструктаж на рабочем месте.

3.2. Не отвлекаться и не отвлекать товарищей по работе.

3.3. Пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами защиты.

3.4. Использовать при высоковольтных испытаниях промышленные установки типа АИИ-70, мегомметры и регулируемые повышающие трансформаторы.

3.5. При подключении установок и измерительной аппаратуры следить за тем, чтобы опасные потенциалы не были вынесены за пределы ограждения, т.е. провода и приборы, доступные для людей, не оказались под опасным напряжением.

3.6. Нормы и величины испытательного напряжения, продолжительность испытаний, величины сопротивлений изоляции выдерживать в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для данного оборудования.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений работу нужно прекратить, самому или с помощью руководства принять меры к устранению неисправностей.

4.2. При травмировании работу прекратить, сообщить руководству о происшествии и обратиться к врачу.

4.3. При происшествии несчастного случая с товарищем по работе оказать ему первую (доврачебную) помощь, вызвать скорую помощь или отправить пострадавшего в медпункт.

Сообщить руководству о происшествии.

При возможности, если это не несет угрозу другим работникам, сохранить до проведения расследования на рабочем месте обстановку такой, какой она была в момент происшествия.

### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить установки и измерительную аппаратуру.

5.2. Помнить, что провод защитного заземления отключается в последнюю очередь.

5.3. Снять переносные заземления и ограждения.

5.4. Восстановить рабочую схему оборудования.

5.5. Убрать рабочее место.

5.6. Установки, приборы, инструменты и спецодежду отнести в места, отведенные для их хранения.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru