## ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

РЕМОНТНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА РАДИОПРИЕМНОМ

ОБОРУДОВАНИИ, НА УСИЛИТЕЛЬНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ

ОБОРУДОВАНИИ КОММУТАЦИОННО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

АППАРАТНЫХ И РАДИОБЮРО

ТОИ Р-45-013-94

### 1. Общие требования безопасности

1.1. Ремонтно - профилактические работы проводятся в порядке текущей эксплуатации лицами не моложе 18 лет, прошедшими медицинское освидетельствование, обученными безопасным методам работы, сдавшими экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения работников связи безопасным методам труда.

1.2. Для проведения ремонтно - профилактических работ руководитель группы составляет план работ, включенных в данный технический осмотр, знакомит с планом работы всех исполнителей, подготавливает материалы, инструмент, контрольно - измерительную аппаратуру.

1.3. Сдача и прием оборудования на ремонтно - профилактические работы оформляются распоряжением в оперативном журнале начальника смены.

1.4. Ремонтно - профилактические работы необходимо производить только на оборудованных для этого рабочих местах.

1.5. Рабочие столы (тележки) должны быть механически прочными, иметь гладкие торцовые поверхности. Настилы рабочих столов (тележек) должны быть выполнены из токонепроводящих материалов.

Металлический корпус должен быть покрыт (обшит) токонепроводящим материалом, ножки рабочего стола должны быть опрессованы резиной, колеса тележки должны иметь резиновые шины.

1.6. Рабочее место должно быть укомплектовано необходимым и безопасным инструментом с изолирующими рукоятками.

1.7. Корпуса всех контрольно - измерительных приборов должны быть присоединены к заземлителю или заземляющей магистрали.

1.8. Не требуется отдельного заземления в случае подключения контрольно - измерительной аппаратуры к электросети с помощью гибкого провода с отдельной заземляющей (зануляющей) жилой в общей оболочке и штепсельной вилкой с заземляющим контактом.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

Необходимо:

2.1. Подготовить рабочее место.

2.2. Получить необходимую измерительную аппаратуру, убедиться в ее исправности.

2.3. Убедиться в наличии и исправности инструмента.

2.4. Проверить исправность защитного заземления измерительных приборов и проверяемой аппаратуры.

2.5. Убедиться в том, что все тумблеры и переключатели находятся в положении "отключено".

### 3. Требования безопасности во время работы

Необходимо:

3.1. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.

3.2. При работах без снятия напряжения необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками.

3.3. В помещениях с повышенной опасностью необходимо использовать паяльники напряжением не выше 42 В.

3.4. При коротких перерывах в работе паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, необходимо помещать на специальную подставку.

При длительных перерывах паяльник необходимо отключить от электросети.

3.5. При необходимости отлучиться с рабочего места аппаратуру и измерительные приборы следует отключить.

3.6. При производстве измерений приборами, получающими питание от сети 220 В, необходимо соблюдать особую осторожность. Работы необходимо производить одной рукой, избегая прикосновения второй рукой (и открытыми частями тела) к деталям аппаратуры, шасси, металлических корпусов, а также измерительным приборам в металлических корпусах.

3.7. При блочном построении аппаратуры вынимать блоки, питание которых осуществляется напряжением не выше 42 В, допускается без снятия напряжения.

### 4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Отключить проверяемую аппаратуру и измерительные приборы.

4.2. Убрать рабочее место, инструменты, приборы.

4.3. Предъявить выполненную работу непосредственному начальнику.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru