Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 3 июля 1995 г. N 384

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ДОПУСКЕ

К РАБОТАМ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ СТАНЦИЙ

ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ СТОРОННИХ

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТОИ Р-45-028-95

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Инструкция определяет организационные и технические мероприятия по охране труда при выполнении ремонтных, строительно - монтажных работ на действующих объектах СПВ.

1.2. При выполнении ремонтных, строительно - монтажных работ кроме настоящей Инструкции работники сторонних организаций должны руководствоваться ГОСТами, правилами, нормами и инструкциями по охране труда в объеме выполняемых ими работ.

1.3. Руководство сторонней ремонтной, строительно - монтажной организации несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства за профессиональную подготовку и обучение безопасным методам труда.

1.4. К работам на действующих объектах станций проводного вещания допускаются работники ремонтных, строительно - монтажных организаций, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно - квалификационному справочнику.

1.5. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительно - монтажных и ремонтно - строительных работах, приведенными в Приложении 1.

1.6. При проведении работ на действующих объектах станций проводного вещания возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- падения с высоты персонала при работах на подмостях, лестницах и стремянках;

- падения предметов с высоты;

- повышенной запыленности воздуха рабочей зоны.

1.7. Работники ремонтных строительно - монтажных организаций, работающие на действующих объектах СПВ, обязаны:

1.7.1. Выполнять только ту работу, которая определена проектом производства работ или технологическими картами.

1.7.2. Знать порядок проведения и пользования ручным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ, средствами защиты.

1.7.3. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев.

1.7.4. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.7.5. В случае травмирования известить своего непосредственного начальника.

1.8. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работ руководитель работ от сторонней организации и представитель действующей СПВ обязаны оформить акт - допуск (Приложение 2).

2.2. Акт - допуск оформляется в двух экземплярах, один их которых находится у лица, ответственного за безопасное производство работ на действующем объекте СПВ, другой - у лица, ответственного за безопасное производство работ сторонней организации.

2.3. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом - допуском, несут руководители сторонней организации и действующей СПВ.

2.4. В акте - допуске должен быть определен участок производства работ для сторонней организации и определены его границы.

2.5. Перед началом работ, учитывая их специфику, сторонняя организация совместно с представителем действующей СПВ определяет работы, на которые необходимо выдавать наряд - допуск (Приложение 3).

2.6. Наряд - допуск выдается перед началом работ.

2.7. При изменении условий производства работ, а также если меры безопасности окажутся недостаточными, - наряд - допуск аннулируется лицом, ответственным за безопасное производство работ действующей СПВ.

Возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда - допуска.

2.8. Наряд - допуск оформляется в двух экземплярах и находится у лиц, указанных в п. 2.2 настоящей Инструкцией.

2.9. Строительно - монтажные работы должны вестись в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами.

2.10. В тех случаях, когда ремонтные или строительные работы проводятся во вспомогательных помещениях действующих СПВ (душевая, санузлы, кладовки и т.д.) и не требуют отключения аппаратуры или общего энергоснабжения, то данные работы выполняются под надзором эксплуатационного персонала после проведения целевого инструктажа.

2.11. Обязанности и ответственность сторон за безопасность производства работ.

2.11.1. Перед началом работ сторонняя организация предоставляет руководству действующей СПВ:

- копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;

- список работников для выполнения данных работ с указанием профессии, группы по электробезопасности, номера удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- журнал регистрации повторных инструктажей с росписью всех работников о прохождении повторного инструктажа.

Кроме того, сторонняя организация обязана обеспечить всех своих работников средствами индивидуальной защиты.

2.11.2. Перед началом работ руководство действующей СПВ предоставляет сторонней организации:

- копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ (должность, группа по электробезопасности, номер удостоверения о проверке знаний по охране труда), с правом выдачи наряда - допуска, проведения целевого инструктажа со всеми работниками сторонних организаций;

- пояснительную записку (содержащую характеристику оборудования или конструкций, подлежащих реконструкции, с указанием опасных производственных факторов).

2.11.3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ сторонней организацией, обязано:

- совместно с лицом, ответственным за безопасное производство работ действующей СПВ, непосредственно на рабочем месте ознакомиться с мерами безопасности и условиями труда;

- вместе со всеми работниками получить целевой инструктаж;

- известить лицо, ответственное за безопасное производство работ на действующей СПВ, об изменении состава бригады и до получения ими целевого инструктажа не допускать их к работе.

2.11.4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ на действующей СПВ, обязано:

- выдать наряд - допуск;

- ознакомить лицо, ответственное за безопасное производство работ сторонней организации, с мерами безопасности;

- провести целевой инструктаж и ознакомить работников сторонней организации с путями эвакуации в случае опасности.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ сторонней организацией, несет ответственность:

- за выполнение работниками сторонней организации правил трудового распорядка на территории и в помещениях действующей СПВ;

- за нахождение персонала сторонней организации в местах, не предусмотренных нарядом - допуском.

3.2. Лицо, ответственное за производство работ на действующей СПВ, несет ответственность:

- за наличие предупреждающих плакатов и надписей на действующей СПВ;

- за проведение целевого инструктажа и обеспечение безопасности труда;

- за нарушения требований безопасности, допущенные эксплуатационным персоналом и приведшие к созданию опасных условий и несчастному случаю с работниками сторонней организации.

3.3. Работникам сторонней организации запрещается:

- загромождать проходы внутри помещений действующих СПВ материалами и отходами;

- курить в помещениях (кроме специально отведенных мест);

- оставлять после работы и в обеденный перерыв газосварочное и электросварочное оборудование в действующем состоянии.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, необходимо:

4.1.1. Немедленно прекратить работу и известить ответственного за выполнение работ.

4.1.2. Вывести из опасной зоны персонал сторонней организации, а при необходимости и оперативный персонал СПВ.

4.1.3. Под руководством ответственного за безопасное производство работ действующей СПВ и ответственного за производство работ сторонней организации оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

4.1.4. О пострадавших при аварии необходимо известить ответственного за производство работ, сообщить в медицинский пункт и принять срочные меры по оказанию первой медицинской помощи.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Убрать и привести в порядок рабочее место на выделенном участке.

5.2. Отключить и убрать переносные приборы и инструменты.

5.3. Вывести персонал сторонней организации с выделенного производственного участка.

5.4. Закрыть наряд - допуск и сделать соответствующие записи в оперативном журнале СПВ.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ N │               Наименование               │Сроки носки, мес.│

│п/п│                                          │                 │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │Комбинезон хлопчатобумажный               │       12        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 2 │Рукавицы комбинированные                  │        1        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 3 │Ботинки кожаные                           │       12        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 4 │Респираторы                               │    до износа    │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 5 │Очки защитные                             │    до износа    │

└───┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Приложение 2

ФОРМА АКТА - ДОПУСКА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ

ИЛИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СПВ

АКТ - ДОПУСК

для производства ремонтных или строительно - монтажных

работ на действующей СПВ (цеха, участка)

Гор. __________________                   "__" ______________ 200_

__________________________________________________________________

(наименование предприятия (цеха, участка))

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка) ______________

(Ф.И.О.)

и представитель   генерального   подрядчика,   ответственный    за

производство работ ______________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Предприятие выделяет участок, ________________________________

_________________________________________________ для производства

на нем ___________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством   технического    персонала    -    представителя

генерального подрядчика на следующий срок:

начало "__" ___________________ окончание "__" ___________________

До начала  работ  необходимо  выполнить следующие мероприятия,

обеспечивающие безопасность проведения работ:

┌───┬────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐

│ N │  Наименование мероприятия  │Срок выполнения│  Исполнитель  │

│п/п│                            │               │               │

├───┼────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

├───┼────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

└───┴────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

Начальник цеха (участок) _______________________

(подпись)

Ответственный представить генерального подрядчика ________________

(подпись)

Примечание. При  необходимости  ведения  работ после истечения

срока действия настоящего акта - допуска необходимо составить  акт

- допуск на новый срок.

Приложение 3

ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

__________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

УТВЕРЖДЕНО:

Гл. инженер __________

НАРЯД - ДОПУСК

на производство работ повышенной опасности

от _____________ 200_ г.

1. Ответственному исполнителю работ ______________________________

с бригадой в составе ________ человек произвести следующие работы:

__________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Необходимы для производства работ:

Материалы ________________________________________________________

Инструменты ______________________________________________________

Защитные средства ________________________________________________

3. При подготовке и выполнении  работ  обеспечить  следующие  меры

безопасности:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия и средства

__________________________________________________________________

по обеспечению безопасности труда)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Особые условия ________________________________________________

5. Начало работы в _____________ ч _______ мин. _________ 200_ г.

Окончание работы в _______ ч _______ мин. _______ 200_ г.

Режим работы __________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается _________________

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

7. Наряд - допуск выдал __________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

8. Наряд - допуск принял:

ответственный руководитель работ _________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

9. Мероприятия   по   обеспечению  безопасности  труда  и  порядок

производства работ согласованы: __________________________________

__________________________________________________________________

(ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка <*>)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись))

--------------------------------

<*> Пункт  следует выполнять только при выполнении строительно

- монтажных работ на СПВ (цеха, на участке).

11. ДОПУСК

10. Инструктаж  о  мерах   безопасности   на   рабочем   месте   в

соответствии с инструкциями: _____________________________________

(наименование инструкции или краткое

содержание инструктажа)

провели:

ответственный руководитель работ _________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) <*>

__________________________________________________________________

(дата, подпись)

--------------------------------

<*> Оформляется подписью только при выполнении  строительно  -

монтажных работ на СПВ.

11. Инструктаж прошли члены бригады:

┌─────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────────┐

│  Фамилия, имя,  │ Профессия, │   Дата   │  Подпись прошедшего  │

│    отчество     │   разряд   │          │      инструктаж      │

├─────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤

├─────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤

├─────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤

└─────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────────┘

12. Рабочее  место  и условия труда проверены.  Меры безопасности,

указанные в наряде - допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам ____________________________________

(должность, Ф.И.О. допускающего к работе

представителя действующего предприятия,

дата и подпись <*>)

--------------------------------

<*> Оформляется  подписью  только при выполнении строительно -

монтажных работ на СПВ.

Ответственный руководитель работ _________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ  _________________________________

(дата, подпись)

13. Работы начаты в _______ ч _______ мин. ______________ 200_ г.

Ответственный руководитель работ _________________________________

(дата, подпись)

14. Работы   окончены,   рабочие   места   проверены   (материалы,

инструменты, приспособления и т.д. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ____________ ч _________ мин. ____________ 200_ г.

Ответственный исполнитель работ __________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия <*> __________________

(дата, подпись)

--------------------------------

<*> Оформляется подписью только при  строительно  -  монтажных

работах в цехе, на участке действующей СПВ.

Примечание. Наряд - допуск оформляется в двух экземплярах (1-й

находится  у  лица,  выдавшего  наряд,  2-й  -  у   ответственного

руководителя работ), при работах на действующей СПВ наряд - допуск

оформляется   в   трех   экземплярах   (3-й   экземпляр   выдается

ответственному лицу действующего предприятия).

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru