Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 3 июля 1995 г. N 384

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМОЩНЫХ

РАДИОСТАНЦИЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ

ТОИ Р-45-035-95

1. Введение

1.1. Настоящая Инструкция определяет безопасные методы и приемы работы при эксплуатации маломощных радиостанций сети радиосвязи между объектами станций проводного вещания (СПВ).

1.2. При эксплуатации маломощных радиостанций сети радиосвязи обслуживающий оперативный персонал должен руководствоваться:

- данной Инструкцией;

- ПТБ при устройстве и эксплуатации СПВ;

- заводскими инструкциями по эксплуатации радиостанций.

2. Общие требования безопасности

2.1. Для эксплуатационно - технического обслуживания средств радиосвязи допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж и обучение безопасным методам работы, сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

Оперативный персонал, обслуживающий аппаратуру радиосвязи, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

2.2. Ремонт и обслуживание аппаратуры радиосвязи проводится в порядке текущей эксплуатации.

2.3. Оперативный персонал, выполняющий работы по эксплуатации аппаратуры радиосвязи, обязан:

2.3.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

2.3.2. Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

2.3.3. Выполнять только ту работу, которая определена настоящей Инструкцией.

2.3.4. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты.

2.3.5. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

2.3.6. В случае травмирования известить своего непосредственного начальника.

2.3.7. Уведомить непосредственного начальника о неисправности оборудования и инструмента.

2.3.8. При эксплуатации маломощных радиостанций сети радиосвязи возможно воздействие опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

2.3.9. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи каждый работник должен быть обеспечен халатом хлопчатобумажным (ГОСТ 11622-73).

2.3.10. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

3. Требования безопасности перед началом работы

3.1. Подобрать необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты, проверить внешним осмотром и убедиться в их исправности.

3.2. Надеть спецодежду.

3.3. Перед включением радиостанции оперативный персонал обязан проверить:

- правильность и надежность подключения кабелей питания;

- состояние, исправность и надежность подключения заземляющих проводов;

- плотность подключения высокочастотных кабелей связи между блоками радиостанции и антенной.

3.4. При проведении профилактических или ремонтных работ отключить электропитание и индикатором низкого напряжения убедиться в отсутствии постороннего напряжения на металлических частях радиоаппаратуры.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Во время проведения регламентных работ при включенной радиостанции запрещается подключать и отключать кабели питания.

4.2. При измерении параметров радиостанции необходимо заземлить измерительные приборы, питание которых осуществляется от сети переменного тока.

4.3. Устранение неисправностей производится только при включенном питании.

4.4. При обслуживании щелочных аккумуляторов необходимо соблюдать осторожность. При попадании щелочного раствора на кожу срочно промыть это место проточной водой и раствором борной кислоты.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы на радиостанции отключить питание блока питания от сети, блока питания от аппаратуры (если этого требует технология).

5.2. По окончании регламентных или ремонтных работ отключить измерительную аппаратуру от узлов радиостанции, установить защитные кожуха.

5.2.1. Включить радиоаппаратуру (см. п. 3.3) и проверить ее работоспособность.

5.2.2. Убедившись в ее работоспособности, произвести ее отключение (см. п. 5.1).

5.3. Сделать соответствующую запись о проделанной работе и проверке работоспособности радиостанции в аппаратном журнале.

5.4. Спецодежду убрать в специально отведенное место.

5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.6. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить своего непосредственного руководителя.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru