Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 3 июля 1995 г. N 384

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ С МЕГОММЕТРОМ

ТОИ Р-45-036-95

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по измерениям мегомметром допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.2. В установках напряжением выше 1000 В измерения производят по наряду два лица из электротехнического персонала, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а в установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу электробезопасности не ниже III.

1.3. Персонал, проводящий измерения, обязан:

1.3.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.3.2. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при несчастных случаях.

1.3.3. В случае травмирования или недомогания известить своего непосредственного руководителя.

1.3.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.4. При работе с мегомметром возможно воздействие опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.5. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи каждый работник должен быть обеспечен халатом хлопчатобумажным (ГОСТ 11622-73).

1.6. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом измерений необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на той части электроустановки, к которой присоединен мегомметр, запретить находящимся вблизи него лицам прикасаться к токоведущим частям.

2.2. Одеть спецодежду.

2.3. Запрещается производство измерений на одной цепи двухцепных линий напряжением выше 1000 В, в то время когда другая цепь находится под напряжением, на одноцепной линии, если она идет параллельно с работающей линией напряжением выше 1000 В.

2.4. Запрещается измерение мегомметром во время грозы или при ее приближении.

2.5. При производстве измерений сопротивления изоляции в силовых проводниках нужно отключить приемники электроэнергии, а также аппараты, приборы и т.п.

2.6. Внешним осмотром убедиться в исправности мегомметра (на мегомметре должна быть бирка о прохождении госпроверки).

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы разрешается пользоваться только изолированными соединительными проводами к мегомметру со специальными наконечниками "крокодил".

3.2. Не допускается оставлять одного работника для выполнения работ.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Отключить всю измерительную аппаратуру.

4.2. Разрядить цепи, находящиеся под воздействием мегомметра.

4.3. Убрать рабочее место, инструменты, приспособления, приборы, защитные средства, спецодежду.

4.4. Сделать необходимые записи в оперативной и технической документации.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru