Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 18 июля 1995 г. N 1068

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ

НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

ТОИ Р-45-040-95

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам на передвижных звукоусилительных станциях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы, сдавшие экзамены в соответствии с действующим положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

1.2. Работа на ПЗУС на базе автобуса проводится не менее чем двумя работниками, один из которых может быть водителем, прошедшим в установленном порядке обучение по охране труда и имеющий III группу по электробезопасности. (В некоторых случаях, когда работа выполняется без подвески звукоизлучателей и без подключения к электрической сети, по разрешению руководства допускается обслуживание установки одним работником.)

1.3. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, приведенным в Приложении 1.

1.4. В помещении ПЗУС должны находиться защитные средства и приспособления, приведенные в Приложении 2.

1.5. По степени опасности поражения электрическим током помещения ПЗУС относятся к особо опасным.

1.6. При обслуживании ПЗУС возможно воздействие опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.7. Персонал, обслуживающий ПЗУС, обязан:

1.7.1. Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования ПЗУС.

1.7.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.7.3. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты и приспособлениями, обеспечивающими безопасность работ.

1.7.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.7.5. В случае травмирования необходимо известить своего непосредственного руководителя о каждом несчастном случае.

1.8. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Одеть спецодежду.

2.2. Убедиться в исправности средств защиты.

2.3. Перед началом работы все металлические части электротехнических и электротехнологических установок ПЗУС должны быть заземлены, о чем делается запись в оперативном журнале.

2.4. При работе ПЗУС от собственной электростанции следует как ПЗУС, так и корпус агрегата электростанции заземлить.

2.5. Пол салона ПЗУС должен быть покрыт диэлектрическими коврами.

2.6. До подключения электропитания к ПЗУС прибором проверить величину напряжения сети и соответственно переключить аппаратуру ПЗУС на необходимое напряжение.

2.7. Подключать ПЗУС к электросети следует только при помощи шланговых кабелей. Подключать кабели электропитания к ПЗУС следует только при снятом напряжении со стороны подключения и при отключенной нагрузке.

2.8. Подключение ПЗУС к электросети производит только электротехнический персонал заказчика в присутствии персонала ПЗУС.

2.9. Шланги электропитания должны быть подвешены и закрыты во избежание механического повреждения.

2.10. При оборудовании объектов звукоусиления не допускается использование местной аппаратуры, линий, громкоговорителей и других средств заказчика.

2.11. Подсветка и крепление громкоговорителей на высоте более 4-х метров осуществляется с вышки, а в помещениях - со специальных подмостков или других устройств.

2.12. Микрофоны устанавливаются на микрофонных стойках или подвешиваются на специальном тросе. Наружные разъемы микрофонных кабелей закрываются специальными защитными чехлами.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время проведения звукоусиления запрещается посторонним лицам находиться в ПЗУС.

3.2. Один из работников ПЗУС постоянно следит за состоянием питающих электрокабелей и микрофонных кабелей.

3.3. При необходимости (по ходу сценария звукоусиления) один из работников ПЗУС лично переставляет микрофоны.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае пожара немедленно на силовом щите ПЗУС отключить электропитание и покинуть салон ПЗУС, сообщить о пожаре по "01", приступить к тушению пожара.

4.2. В случае прекращения подачи электропитания немедленно на СЩ ПЗУС отключить усилительную аппаратуру и сообщить электротехническому персоналу заказчика.

4.2.1. В случае продолжения работы при условиях выявления причины прекращения подачи электропитания должны быть выполнены все мероприятия, изложенные в п. п. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9.

4.3. При происшествии несчастного случая с товарищем по работе оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, вызвать скорую помощь и отправить пострадавшего в медицинский пункт. Сообщить руководству о происшествии. До проведения расследования сохранить обстановку такой, какой она была в момент происшествия.

4.4. При травмировании работу прекратить, сообщить руководству, обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Отключение питающего кабеля от сборки осуществляет только электротехнический персонал заказчика.

5.2. При отключении питающих электрических кабелей аппаратуру ПЗУС необходимо отключить.

5.3. Демонтаж звукоизлучателей, отключение микрофонов и сматывание микрофонных кабелей производить только при полном отключении аппаратуры ПЗУС.

5.4. Убрать рабочее место, приспособления, средства защиты, спецодежду.

5.5. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить непосредственного руководителя.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПЗУС

| N п/п | Наименование | Сроки носки, мес. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халат хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.132-83) | дежурный |
| 2 | Перчатки хлопчатобумажные (ТУ 17 РСФСР 06-7745-84) | дежурные |
| 3 | Перчатки диэлектрические (ТУ 38-106359-79) | дежурные |
| 4 | Галоши диэлектрические (ГОСТ 13385-70) | дежурные |
| 5 | Очки защитные (ГОСТ 12.4.013-75) | до износа |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПЗУС

| N п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указатель низкого напряжения | 1 шт. |
| 2 | Ковры диэлектрические | 1 комплект |
| 3 | Фонарь карманный | 1 шт. |
| 4 | Медицинская аптечка | 1 шт. |
| 5 | Огнетушитель ОП-2 | 1 шт. |
| 6 | Инструмент с изолирующими рукоятками | 2 комплекта |

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru