Утверждаю

Начальник Управления

почтовой связи

Государственного комитета

Российской Федерации

по связи и информатизации

В.В.КОРШУНОВ

25 декабря 1997 года

Согласовано

ЦК профсоюза работников связи

Российской Федерации

письмо

от 20 ноября 1997 г. N 4-681

Заместитель начальника

НТУ ОТ Госкомсвязи России

И.П.ЗЕРНОВ

письмо

от 30 октября 1997 г. N НТУ ОТ-4-162

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ЗАПИЛОВОЧНОМ СТАНКЕ

ТОИ Р-45-044-97

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает безопасные методы и приемы работ, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность труда оператора связи при работе на запиловочном станке.

1.2. При работе на запиловочном станке на оператора связи могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

1.2.1. электрическое напряжение сети при замыкании на корпус запиловочного станка;

1.2.2. подвижные части запиловочного станка;

1.2.3. падение грузов;

1.2.4. неблагоприятные микроклиматические условия;

1.2.5. недостаточная освещенность рабочего места.

1.3. К работе на запиловочном станке допускаются операторы связи, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и проверку знаний по охране труда и имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.4. При работе на запиловочном станке оператор связи обязан применять выдаваемые ему индивидуальные средства защиты:

- халат хлопчатобумажный;

- рукавицы комбинированные.

1.5. Оператор связи обязан соблюдать правила пожарной безопасности.

1.6. При работе на запиловочном станке оператор связи обязан знать и выполнять требования инструкций по охране труда.

1.7. За невыполнение требований инструкции работник несет ответственность в соответствии с КЗоТ РФ.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть халат, застегнуть пуговицы.

2.2. Осмотреть рабочее место, убедиться в исправности запиловочного станка:

2.2.1. запиловочные фрезы должны быть закрыты защитными кожухами;

2.2.2. штепсельная розетка и вилка должны быть исправными и иметь заземляющий контакт, кабель электропитания не должен иметь оголенных мест.

2.3. Рабочее место и подход к станку должны быть освобождены от посторонних предметов.

2.4. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре рабочего места, доложить старшему смены для принятия мер к их устранению.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включение кабеля электропитания в сеть и его отключение от сети следует производить, держась за корпус вилки.

3.2. Запиловку посылочных ящиков производить путем плавного передвижения посылки по столу к фрезам.

3.3. При обработке значительной партии посылок они должны складироваться в штабель, не загромождая рабочее место и проходы.

3.4. Периодически, по мере наполнения бункера опилками, производить его очистку, предварительно отключив станок от сети.

3.5. Запрещается:

3.5.1. работать на неисправном станке;

3.5.2. пытаться самостоятельно устранить неисправности;

3.5.3. нажимать руками на защитные приспособления запиловочных фрез;

3.5.4. производить уборку станка при его работе.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении каких-либо признаков неисправности (сильной вибрации, нехарактерного шума, запаха гари, ощущения воздействия электрического тока и др.) необходимо:

4.1.1. немедленно прекратить работу и отключить станок от сети;

4.1.2. при необходимости оказать пострадавшему первую доврачебную помощь;

4.1.3. поставить в известность о происшествии старшего смены.

4.2. При возникновении пожара действовать согласно Правилам пожарной безопасности.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить запиловочный станок от сети.

5.2. Дождаться полного останова пильного диска.

5.3. Очистить станок от опилок и пыли щеткой.

5.4. Привести в порядок рабочее место.

5.5. Спецодежду убрать в специально отведенное место.

5.6. Обо всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru