### ТИПОВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 12

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ УБОРКЕ ТАБАКА И МАХОРКИ

#### 1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Инструкция предназначена для лиц, занятых возделыванием и уборкой табака и махорки.

1.2. Трактористы, занятые выполнением работ по возделыванию и уборке табака и махорки, помимо требований настоящей Инструкции должны соблюдать требования Типовой отраслевой инструкции N 2.

1.3 - 1.6. Включите п. п. 1.2 - 1.5 Типовой отраслевой инструкции N 1.

1.7. К выполнению работ по уборке табака и махорки и их транспортировке допускаются лица не моложе 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний; при механизированных работах - имеющие соответствующее удостоверение.

Женщины к работам в качестве подсобных (транспортных) рабочих, занятых транспортировкой тюков, не допускаются.

1.8 - 1.18. Включите п. п. 1.6 - 1.16 Типовой отраслевой инструкции N 1.

1.19. При пасынковании и вершковании табака, ломке, нанизывании табачного листа, рубке и вязке в снопики махорки используйте костюм хлопчатобумажный с водостойкой пропиткой (мужчины - ГОСТ 12.4.109, женщины - ГОСТ 12.4.108).

1.20 - 1.25. Включите п. п. 1.17 - 1.22 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 - 2.3. Включите п. п. 2.1 - 2.3 Типовой отраслевой инструкции N 1.

2.4. Получите у руководителя работ сведения о местах отдыха, нахождения аптечки первой (доврачебной) помощи, питьевой воды, о других работах, проводимых на участке.

2.5. Убедитесь в исправности и комплектности машин, оборудования, приспособлений, в наличии и исправности приспособлений для очистки рабочих органов.

2.6. Проверьте работу органов управления, приборов, натяжение транспортеров, цепей, ремней, листоотделяющих органов и т.п.

Осмотрите крепления всех механизмов, надежность сцепки и присоединения платформы. При необходимости подтяните их. Агрегатирование платформ допускается на участках полей с наклонами: поперечный - до 4 град., продольный - до 6 град.

2.7. Проверьте исправность ограждений площадок, сидений, надежность фиксации в закрытом положении цепочек или планок, перекрывающих входы на площадки и рабочие места.

2.8. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в контейнерах и кузовах транспортных средств.

2.9. Убедитесь в исправности звуковой сигнализации. Мощность звукового сигнала должна обеспечивать хорошую слышимость при работающей машине.

2.10. Опробуйте работу комбайна (машины), агрегата на холостом ходу со всеми включенными механизмами.

2.11. Техническое обслуживание (ремонт, регулировку, смазку) и очистку рабочих органов машин и оборудования производите только при выключенном (заглушенном) двигателе и полностью остановившихся рабочих органах.

2.12. Проверьте инструмент. Нож для рубки растений храните в исправном прочном чехле-ножнах. Не проверяйте пальцами остроту лезвия.

2.13. Убедитесь, что плантация подготовлена для уборки.

2.14. На полях, не имеющих полос для разворота машин, на концах гона удалите растения, если имеются поливные борозды, заровняйте их.

2.15. Разворотные полосы должны иметь ширину не менее 8 - 9 м, безопасные подъезды для транспортных средств.

2.16. Для укладки тары, мешков в штабеля или на поддоны при ручной уборке подготовьте ровную площадку, очистите ее от посторонних предметов.

2.17. Перед переездом переведите рабочие органы машин в транспортное положение.

2.18. Не допускается перевозка людей на площадках разгрузочных устройств, транспортерах и т.п.

2.19 - 2.21. Включите п. п. 2.4 - 2.6 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Переведите агрегат, комбайн, машину в рабочее положение.

3.2. Убедитесь, что сборщики заняли рабочие места, застегнули страховочные цепи.

3.3. Подайте установленный сигнал и, получив ответный, начинайте движение машины. Рабочая скорость передвижных платформ с рабочими местами для сборщиков не должна превышать 0,4 - 0,8 км/час.

3.4. Во время движения платформы спрыгивать с рабочих мест и вскакивать на них не разрешается.

3.5. Разравнивайте листья табака в бункере машины только при заглушенном двигателе агрегата.

3.6. При погрузке упаковок, кип табака или контейнеров вручную или с помощью подъемников находитесь сбоку транспортных средств и вне зоны возможного падения груза, остерегайтесь травмирования лиц, принимающих и укладывающих груз в транспортных средствах.

3.7. При подрезании стеблей махорки ножом (пластовании) рука работающего не должна находиться на пути движения лезвия ножа.

3.8. При рубке стеблей табака и махорки одной рукой наклоняйте и удерживайте их за середину, а второй срубайте вблизи корня. Следите, чтобы ноги не находились на пути движения лезвия топора (ножа).

3.9 - 3.16. Включите раздел 3 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 - 4.24. Включите раздел 4 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Очистите вместе с обслуживающим персоналом агрегат, комбайн от растительных остатков. Поставьте на место стоянки.

5.2 - 5.4. Включите раздел 5 Типовой отраслевой инструкции N 1.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru