### ТИПОВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 13

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ УБОРКЕ ЧАЙНОГО ЛИСТА

#### 1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Инструкция предназначена для трактористов и работников, занятых всеми видами уборки чайного листа (машинная, средствами малой механизации и вручную).

1.2 - 1.5. Включите п. п. 1.2 - 1.5 Типовой отраслевой инструкции N 1.

1.6. Трактористы, занятые уборкой чайного листа, помимо требований настоящей Инструкции должны соблюдать требования Типовой отраслевой инструкции N 2.

1.7. К работе со средствами малой механизации, ручными электрифицированными и моторизованными аппаратами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, овладевшие навыками безопасного проведения работ, имеющие соответствующее удостоверение.

1.8 - 1.18. Включите п. п. 1.6 - 1.16 Типовой отраслевой инструкции N 1.

1.19. Сборщики чайного листа при выполнении работы должны использовать полукомбинезоны хлопчатобумажные с водоотталкивающей пропиткой (мужчины - ГОСТ 12.4.109, женщины - ГОСТ 12.4.108), нарукавники хлорвиниловые (ТУ 17 РСФСР 06-7362).

1.20 - 1.29. Включите п. п. 1.17 - 1.22 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 - 2.3. Включите п. п. 2.1 - 2.3 Типовой отраслевой инструкции N 1.

2.4. Убедитесь в исправности и комплектности машин и оборудования для уборки чайного листа, а также в наличии и исправности приспособлений для очистки рабочих органов.

2.5. Проверьте надежность соединения чаесборочной машины с тракторным шасси.

2.6. Убедитесь в наличии, исправности и надежности крепления защитных кожухов и ограждений.

2.7. Проверьте исправность и регулировку рабочих органов средств малой механизации.

2.8. Проверьте, чтобы столбы электролинии на плантации для подключения электрифицированных аппаратов малой механизации были надежно заземлены, розетки включения в сеть высокого напряжения защищены от попадания пыли и влаги, а расстояние от проводов до поверхности земли было не менее 4 м.

2.9. Убедитесь, что кабели питания ручных электрифицированных аппаратов имеют контрастный с окружающей средой цвет и не имеют повреждений изоляции.

2.10. Источники питания (трансформаторы, передвижные электростанции) при работе устанавливайте на проветриваемом месте.

2.11. Убедитесь, что плантация для работы мобильной техники подготовлена:

- имеет с обеих сторон поворотные полосы шириной не менее 5 м;

- чайные шпалеры расположены поперек склона;

- междурядья чайных шпалер шириной не менее 1,25 м выровнены, отсутствуют препятствия для работы машин.

2.12. Для работ с использованием средств малой механизации по шпалерной подрезке чайных кустов и сбора чайного листа выделяются плантации с высотой кустов не более 1 м.

2.13 - 2.15. Включите п. п. 2.4 - 2.6 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед началом движения машины и включением рабочих органов убедитесь в отсутствии людей в зоне движения машины и подайте звуковой сигнал.

3.2. На машинах общего назначения работайте на плантациях, уклон которых не превышает 9 град.

3.3. На плантациях с уклоном от 9 град. до 20 град. работайте на машинах горно-равнинных модификаций с соответствующими рабочими органами горной модификации.

3.4. На мелкоконтурных участках с узкими междурядьями шириной 1,25 м и меньше, а также участках, расположенных на склонах свыше 20 град., работы проводите средствами малой механизации (ручными моторизованными и электрифицированными аппаратами).

3.5. Не допускайте нахождения посторонних лиц на раме и других частях чаесборочной машины во время ее работы.

3.6. Если необходимо остановить машину на склоне, сблокируйте и застопорите педали тормозов в положении торможения защелкой горного тормоза, а под колеса подложите противооткатные упоры (башмаки).

3.7. Не оставляйте без присмотра чаеуборочный агрегат с работающим двигателем трактора. При длительной остановке заглушите двигатель, надежно затормозите трактор.

3.8. При включенных рабочих органах чаеуборочных машин не вводите руки в выхлопные патрубки вентиляторов, сопло чаеуборочного аппарата, не очищайте от растительного материала режущие аппараты.

3.9. Устраняйте неисправности, регулируйте и очищайте рабочие органы машин при полной их остановке и заглушенном двигателе трактора (машины), а средств малой механизации - при отключении их от электрической сети питания или остановленном двигателе энергоисточника.

3.10. При возникновении неисправностей в электрических узлах ручных чаеуборочных аппаратов немедленно отключите их от сети и сообщите руководителю работ. Не устраняйте сами неисправности в электрической части аппаратов.

3.11. Не работайте с электрифицированными аппаратами в дождливую погоду и при грозе.

3.12. Перед выгрузкой чая в кузов транспортного средства убедитесь в отсутствии в нем людей.

3.13. Одновременное выполнение на одной плантации механизированных и ручных работ не допускается.

3.14 - 3.21. Включите раздел 3 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 - 4.24. Включите раздел 4 Типовой отраслевой инструкции N 1.

#### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключите ручные электрифицированные аппараты от сети.

5.2 - 5.4. Включите раздел 5 Типовой отраслевой инструкции N 1.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru