# ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 4

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Все вновь поступающие работники, независимо от предыдущего трудового стажа, допускаются к работе только после прохождения медицинского осмотра, вводного и первичного (на рабочем месте) инструктажей с росписью в журнале регистрации проводимых инструктажей по охране труда, а при укладке и разборке штабелей мешков допускаются лица не моложе 20 лет, прошедшие специальный инструктаж и медицинское освидетельствование, обученные правилам безопасного выполнения работ и сдавшие экзамены квалификационной комиссии.

1.2. Работники, имеющие перерыв в работе, на которую они нанимались, более 3 лет, а занятые на работах с повышенной опасностью, - более 12 месяцев, должны пройти обучение и проверку знаний по безопасности труда до начала самостоятельной работы.

1.3. Следует выполнять инструкции по охране труда, правила внутреннего распорядка, указания руководителя работ.

1.4. Процессы укладки и разборки мешков должны осуществляться в соответствии с требованиями безопасности по ГОСТ 12.3.002-75 и ГОСТ 12.3.009-76.

1.5. В процессе укладки и разборки мешков возможно действие опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;

- транспортируемые мешки с сахаром;

- обвалы штабелей;

- падение мешков;

- падение человека;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенность;

- опасность возникновения пожара;

- физические перегрузки (подъем и перемещение тяжестей).

1.6. Затаренные мешки должны храниться штабелем на стеллажах или поддонах на расстоянии от пола 0,25 - 0,30 м, не менее 0,7 м от стены, с разрывом между штабелями не менее 0,3 м и шириной главного прохода не менее 1,5 м.

1.7. Проходы, пожарные выходы в складах не должны загромождаться.

1.8. Полы в складских помещениях должны быть горизонтальными, иметь твердое покрытие и содержаться в исправном состоянии.

1.9. Допуск посторонних лиц в склад не допускается.

1.10. В помещениях хранения пищевых продуктов категорически запрещается складирование непищевых материалов, отходов, а также пищевых продуктов и сырья, не имеющих отношения к производству продукции мини-пивзаводов.

1.11. Санитарно-гигиеническое состояние складов пищевых продуктов должно соответствовать требованиям санитарных правил.

1.12. Курение в помещениях складов запрещается. Для этой цели должны быть отведены специальные и оборудованные (урнами, емкостями с водой) места.

1.13. Складские помещения должны быть обеспечены средствами тушения огня. Размещение их должно производиться с учетом обеспечения удобства подхода к ним.

1.14. Устройство электротехнических установок и электрооборудования в складских помещениях должно соответствовать требованиям "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

1.15. Укладку мешков в штабели следует производить с соблюдением их перевязки, т.е. мешки, уложенные вдоль, должны перемежаться мешками, уложенными поперек. Для укладки в штабели должны использоваться мешки одного размера и категории.

1.16. Запрещается использовать стеллажи с поломанными досками, выступающими гвоздями. Стеллажи на полу должны устанавливаться вплотную.

1.18. На видных местах должны быть вывешены знаки безопасности и предупредительные надписи по ГОСТ 12.4.026-74, а также инструкции по охране труда.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Наденьте спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной защиты. Одежда должна быть застегнута и заправлена.

2.2. Проверьте, чтобы применяемые приспособления были исправны, отвечали безопасным условиям труда.

2.3. Проверьте безопасность рабочего места:

- достаточность освещения;

- исправность поверхности пола, который должен быть чистым, нескользким, ровным и не загроможденным посторонними предметами;

- отключение напряжения на токоведущих частях оборудования, находящегося вблизи места производства работ;

- наличие соответствующих плакатов и знаков безопасности.

2.4. Убедитесь в наличии средств тушения огня.

2.5. Проверьте наличие диэлектрических перчаток с клеймом испытания в местах подключения и отключения электрооборудования складских помещений.

2.6. Персонал, участвующий в укладке и разборке штабелей, должен знать:

- опасные и вредные производственные факторы, характерные для работ по укладке и разборке штабелей мешков;

- способы и приемы безопасной укладки и разборки штабелей мешков;

- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- правила пожарной безопасности;

- правила личной гигиены.

2.7. Перед началом разборки штабелей необходимо убедиться, что нет наклона, деформации стенок штабеля или утечки продукции из мешков, и только после этого приступить к его разборке.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Постоянно следите за исправностью оборудования и не оставляйте его без надзора.

3.2. Не прикасайтесь к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям машин, а также к находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

3.3. Содержите в порядке и чистоте рабочее место. Проходы и проезды должны быть свободными.

3.4. При выполнении работ, связанных с переносом мешков на плечах, пользуйтесь наголовниками или наспинниками.

3.5. Укладку и разборку штабелей мешков производите под наблюдением руководителя работ, который определяет способы укладки и разборки штабелей, исправность инвентаря и средств индивидуальной защиты.

3.6. Укладку мешков в штабеля производите настилом или колоннами. При укладке мешков настилом штабель формируйте, начиная с крайних мешков, по его периметру, затем укладывайте мешки в рядах, начиная от крайних уложенных мешков и заканчивая в середине штабеля.

3.7. Формирование штабеля колоннами начинайте с укладки крайних колонок по его периметру. Мешки в колоннах укладывайте с соблюдением уступов, связок "пятнадцать" или "восьмерками", на высоту не более 6 или 10 рядов соответственно.

После укладки крайних колонок по периметру штабеля на принятую высоту производят укладку колонок в середине штабеля.

3.8. При работе с мешками будьте внимательны, не отвлекайтесь и не отвлекайте других.

3.9. Разборку штабеля производите в следующем порядке:

- лоток-спуск устанавливайте на край уступа и на приемный стол возле штабеля;

- на верху штабеля один или двое рабочих укладывают мешки на лотки;

- внизу, возле штабеля, двое рабочих снимают мешки со стола.

3.10. Запрещается производить разборку штабеля путем подкопа, т.е. начинать разборку с нижних рядов штабеля для ускоренного обрушения его верхних рядов.

3.11. Перемещение мешков со скомковавшимся сахаром по откосам на штабеле во время его разборки следует производить с особой осторожностью. Такие мешки меняют траекторию движения и могут случайно попасть в зону расположения работающих возле приемного стола.

3.12. Для обслуживания штабеля высотой до 4 м должны применяться приставные лестницы, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86, а для обслуживания штабелей высотой более 4 м - трехколенные выдвижные лестницы по ГОСТ 8556-72.

3.13. Запрещается:

- находиться возле штабеля во время его укладки или разборки;

- бросать мешки с плеча при укладке крайних рядов;

- производить уборку помещений, ремонт механизмов и другие работы вблизи штабеля.

3.14. В случае плохого самочувствия прекратите работу, приведите рабочее место в безопасное состояние, поставьте в известность руководителя работ и обратитесь за помощью к врачу.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийной ситуации необходимо доложить о случившемся руководителю работ, при произошедшем несчастном случае оказать пострадавшему доврачебную помощь.

Сохраните обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, до прибытия лиц, ведущих расследование причин несчастного случая.

4.2. При возникновении очага загорания или пожара необходимо принять меры к его ликвидации первичными средствами тушения огня, сообщить об этом руководителю работ и, если возникнет необходимость, в пожарную часть. В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего жизни, следует покинуть рабочее место в соответствии с планом эвакуации.

4.3. Требования безопасности при тушении очага загорания и правила оказания доврачебной помощи пострадавшему см. в Типовой инструкции N 1 (пп. 4.3 - 4.31).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключите оборудование. Приведите в порядок свое рабочее место, не оставляйте разбросанные мешки.

5.2. Спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты уберите в установленное место.

5.3. Сдайте смену в установленном порядке и примите душ или вымойте руки и лицо теплой водой с мылом.

5.4. Своевременно ставьте в известность руководителя работ и сменщика о всех замеченных недостатках в работе оборудования, приборов и принятых мерах.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru