# ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 11

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛУАВТОМАТА

ДЛЯ УКУПОРИВАНИЯ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на укупорочном полуавтомате допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, изучившие устройство, принцип работы полуавтомата и правила его эксплуатации, получившие инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) и инструктаж по соблюдению мер пожарной безопасности.

1.2. При обслуживании укупорочного полуавтомата для стеклянных бутылок опасными и вредными производственными факторами, которые могут привести к несчастному случаю, являются:

- подвижные части производственного оборудования;

- битые бутылки, осколки стекла;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- монотонность труда.

1.3. Соблюдайте правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств является грубейшим нарушением производственной дисциплины.

1.4. Работник должен быть обеспечен необходимой санитарной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты, проинструктирован по правилам пользования, знать способы проверки их исправности и пройти обучение по их применению.

Не допускается работа в неисправной, загрязненной одежде и спецобуви, без установленных или с неисправными средствами индивидуальной защиты.

1.5. Следует содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать проходы и запасные эвакуационные выходы инвентарем, материалами и другими предметами.

1.6. Умейте правильно пользоваться первичными средствами тушения огня и знайте место их нахождения.

1.7. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

1.8. Обо всех обнаруженных неисправностях инструмента и оборудования, оголенных электропроводах, открытых электрошкафах, оборванных и отсоединенных заземляющих проводниках следует немедленно докладывать руководителю работ.

1.9. При получении травмы или заболевании следует доложить о случившемся руководителю работ и обратиться за медицинской помощью.

1.10. При произошедшем несчастном случае окажите пострадавшему доврачебную помощь, сообщите о случившемся руководителю работ, в медицинское учреждение и сохраните обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.11. Умейте оказывать первую (доврачебную) помощь при кровотечениях, переломах, ожогах, поражении электрическим током, отравлении.

1.12. Запрещается:

- эксплуатировать полуавтомат в помещениях с влажностью более 80%, при наличии в воздухе взрывоопасных газов, паров или пыли и при отсутствии надежного заземления;

- включать и останавливать (кроме аварийных случаев и при явной угрозе безопасности людей) машины, механизмы, аппараты, на которых не поручено работать;

- работать на оборудовании со снятыми или неисправными ограждениями;

- прикасаться к электрооборудованию, проводам, арматуре общего освещения;

- наступать на электрические провода, открывать двери электрических шкафов, самостоятельно исправлять вышедшее из строя электрооборудование;

- посещать другие цеха без разрешения руководителя работ.

1.13. Работник должен знать и соблюдать следующие правила личной гигиены:

- содержать в чистоте кожу тела и рук;

- не пить воду, предназначенную для технических нужд;

- принимать пищу только в отведенных для этого местах;

- содержать в чистоте и порядке санитарную одежду, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

- после посещения туалета вымыть руки антибактериальным мылом или обработать их после обычного мыла 0,2%-ным раствором хлорной извести.

1.14. За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, а в соответствующих случаях - законодательством Российской Федерации и регионов в составе Российской Федерации.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Наденьте санитарную одежду, обувь и средства индивидуальной защиты рук, убедитесь в их исправности. Волосы уберите под головной убор. Одежда не должна иметь развевающихся концов. Запрещается застегивать одежду булавками или иголками.

2.2. Проверьте состояние рабочего места:

- поверхность пола должна быть сухой, чистой, гладкой;

- достаточность освещения;

- наличие плакатов и знаков безопасности, инструкции по охране труда, средств тушения огня и аптечки с необходимым набором медикаментов.

2.3. Проверьте наличие и исправность необходимых приспособлений.

2.4. Произведите внешний осмотр полуавтомата, проверьте надежность затяжки резьбовых соединений, исправность конечных выключателей, целостность изоляции токоведущих проводов, надежность заземления.

2.5. При обнаруженных неисправностях, препятствующих безопасному выполнению работ, сообщите о них руководителю работ и без его разрешения к работе не приступайте.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Следите за правильностью установки бутылок под обжимную головку, что обеспечит нормальную укупорку бутылок и уменьшит бой.

3.2. Стеклобой и пролитое пиво удаляйте с помощью щетки, совка и тряпки после отключения полуавтомата от электропитания.

3.3. При отключении полуавтомата, вследствие срабатывания блокировки, установите причину остановки, устраните ее и только после этого произведите повторный пуск.

3.4. Запрещается:

- вынимать бутылки и поправлять кроненпробку на бутылке во время работы обжимной головки полуавтомата;

- очищать от стеклобоя и пролитого пива работающий полуавтомат, а также оставлять на полу битое стекло;

- работать без перчаток;

- отлучаться от работающего полуавтомата или поручать его обслуживание необученному лицу;

- открывать защитные кожухи при работе полуавтомата.

3.5. Ремонт, регулировку и техническое обслуживание полуавтомата производите только при отключенном электропитании.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Немедленно отключите полуавтомат от электросети в следующих случаях:

- сильный нагрев электропроводов, электроаппаратуры, появление искрения;

- оборван заземляющий провод;

- при обнаружении действия электротока на корпусе оборудования;

- при перерыве в подаче электроэнергии.

4.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо доложить о случившемся руководителю работ, при произошедшем несчастном случае - оказать пострадавшему доврачебную помощь.

Сохраните обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, до прибытия лиц, ведущих расследование причин несчастного случая.

4.3. При возникновении очага загорания или пожара необходимо принять меры к его ликвидации первичными средствами тушения огня, сообщить об этом руководителю работ и, если возникнет необходимость, в пожарную часть. В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего жизни, следует покинуть рабочее место в соответствии с планом эвакуации.

4.4. Требования безопасности при тушении очага загорания и правила оказания доврачебной помощи пострадавшему см. в Типовой инструкции N 1 (пп. 4.3 - 4.31).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключите полуавтомат. Приведите в порядок рабочее место, сложите приспособления, используемые в работе, в установленные места.

5.2. Стеклобой удалите специальным инвентарем в установленное место.

5.3. Спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты очистите от загрязнений и уберите в место постоянного хранения.

5.4. Выполните требования личной гигиены.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru