# ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 12

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛУАВТОМАТА

ДЛЯ УКУПОРИВАНИЯ ПЭТФ БУТЫЛОК

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе по обслуживанию полуавтомата для укупоривания ПЭТФ бутылок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, изучившие устройство, принцип работы полуавтомата и правила его эксплуатации, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работы с проверкой знаний, вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Работник ежегодно обязан проходить повторный медицинский осмотр и обучение безопасным методам и приемам выполнения работы с проверкой знаний. Лица, не прошедшие проверку знаний, к работе не допускаются.

1.3. Не реже одного раза в полгода работник должен проходить повторный инструктаж по охране труда. При нарушении требований охраны труда, произошедших несчастных случаях, перерывах в работе, замене технологического процесса или модернизации оборудования работник должен проходить внеплановый инструктаж по охране труда.

1.4. Соблюдайте правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств является грубейшим нарушением производственной дисциплины.

1.5. Во время работы по обслуживанию полуавтомата для укупоривания ПЭТФ бутылок на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, способные привести к несчастному случаю:

- вращающиеся части производственного оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- монотонность труда.

1.6. Работник должен быть обеспечен необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, проинструктирован по правилам пользования, знать способы проверки их исправности и пройти обучение по их применению.

Не допускается работа в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви, без установленных или с неисправными средствами индивидуальной защиты.

1.7. Следует содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать проходы и запасные эвакуационные выходы инвентарем, материалами и другими предметами.

1.8. Умейте правильно пользоваться первичными средствами тушения огня и знайте место их нахождения.

1.9. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

1.10. Обо всех обнаруженных неисправностях инструмента и оборудования, оголенных электропроводах, открытых электрошкафах, оборванных и отсоединенных заземляющих проводниках следует немедленно докладывать руководителю работ.

1.11. При получении травмы или заболевании следует доложить о случившемся руководителю работ и обратиться за медицинской помощью.

1.12. При произошедшем несчастном случае окажите пострадавшему доврачебную помощь, сообщите о случившемся руководителю работ, в медицинское учреждение и сохраните обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.13. Умейте оказывать первую (доврачебную) помощь при кровотечениях, переломах, ожогах, поражении электрическим током, отравлении.

1.14. Работник должен знать и соблюдать следующие правила личной гигиены:

- содержать в чистоте кожу тела и рук;

- не пить воду, предназначенную для технических нужд;

- принимать пищу только в отведенных для этого местах;

- содержать в чистоте и порядке санитарную одежду, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

- после посещения туалета вымыть руки антибактериальным мылом или обработать их после обычного мыла 0,2%-ным раствором хлорной извести.

1.15. За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, а в соответствующих случаях - законодательством Российской Федерации и регионов в составе Российской Федерации.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Наденьте санитарную одежду, обувь и средства индивидуальной защиты, убедитесь в их исправности. Волосы уберите под головной убор. Одежда не должна иметь развевающихся концов. Запрещается застегивать одежду булавками или иголками.

2.2. Проверьте состояние рабочего места:

- поверхность пола должна быть сухой, чистой, гладкой;

- достаточность освещения;

- наличие плакатов и знаков безопасности, инструкции по охране труда, средств тушения огня и аптечки с необходимым набором медикаментов;

- наличие и исправность необходимых приспособлений, инструмента.

2.3. Произведите внешний осмотр полуавтомата, проверьте надежность затяжки резьбовых соединений, исправность конечных выключателей, целостность изоляции токоведущих проводов, надежность заземления.

2.4. О своих замечаниях доложите руководителю работ. Приступать к работе следует после устранения недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Включение и выключение электропривода полуавтомата производите только сухими руками.

3.2. Устанавливайте бутылку под укупорочное устройство, не допуская ее перекосов.

3.3. Своевременно убирайте пролитую жидкость, вытирайте пол насухо в случае опрокидывания бутылки и разлива пива.

3.4. Запрещается:

- вынимать бутылки и поправлять пробку на бутылке во время работы обжимной головки полуавтомата;

- очищать от стеклобоя и пролитого пива работающий полуавтомат, а также оставлять на полу битое стекло;

- отлучаться от работающего полуавтомата или поручать его обслуживание необученному лицу;

- открывать защитные кожухи при работе полуавтомата.

3.5. При отключении полуавтомата, вследствие срабатывания блокировки, установите причину остановки, устраните ее и только после этого произведите повторный пуск.

3.6. Во избежание травмирования и создания аварийных ситуаций запрещается:

- работать на неисправном оборудовании и при снятых или неисправных ограждениях;

- прикасаться к электрооборудованию, неизолированным или поврежденным проводам, арматуре общего освещения;

- открывать двери электрошкафов, самостоятельно исправлять или подключать электропровода и электрооборудование, заменять электролампы и предохранители.

3.7. Ремонт, регулировку и техническое обслуживание полуавтомата производите только при отключенном электропитании.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Немедленно отключите полуавтомат от электросети в следующих случаях:

- сильный нагрев электропроводов, электроаппаратуры, появление искрения;

- оборван заземляющий провод;

- при обнаружении действия электротока на корпусе оборудования;

- при перерыве в подаче электроэнергии.

4.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо доложить о случившемся руководителю работ, при произошедшем несчастном случае - оказать пострадавшему доврачебную помощь.

Сохраните обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, до прибытия лиц, ведущих расследование причин несчастного случая.

4.3. При возникновении очага загорания или пожара необходимо принять меры к его ликвидации первичными средствами тушения огня, сообщить об этом руководителю работ и, если возникнет необходимость, в пожарную часть. В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего жизни, следует покинуть рабочее место в соответствии с планом эвакуации.

4.4. Требования безопасности при тушении очага загорания и правила оказания доврачебной помощи пострадавшему см. в Типовой инструкции N 1 (пп. 4.3 - 4.31).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключите полуавтомат. Приведите в порядок рабочее место, сложите приспособления, используемые в работе, в установленные места.

5.2. Стеклобой удалите специальным инвентарем в установленное место.

5.3. Спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты очистите от загрязнений и уберите в место постоянного хранения.

5.4. Выполните требования личной гигиены.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru