# ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 19

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе по проведению технохимического контроля допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам выполнения работы с проверкой знаний, вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Работник ежегодно обязан проходить повторный медицинский осмотр и обучение безопасным методам и приемам выполнения работы с проверкой знаний. Лица, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не допускаются.

1.3. Не реже одного раза в полгода работник должен проходить повторный инструктаж по охране труда. При нарушении требований охраны труда, произошедших несчастных случаях, перерывах в работе, замене технологического процесса или модернизации оборудования работник должен проходить внеплановый инструктаж по охране труда.

1.4. Соблюдайте правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств является грубейшим нарушением производственной дисциплины.

1.5. Во время работы по проведению технохимического контроля на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, способные привести к несчастному случаю:

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- раздражающее воздействие на органы зрения, кожные покровы и слизистые оболочки человека химических веществ и их растворов.

1.6. Работник должен быть обеспечен необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, проинструктирован по правилам пользования, знать способы проверки их исправности и пройти обучение по их применению.

Не допускается работа в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви, без установленных или с неисправными средствами индивидуальной защиты.

1.7. Во время работы будьте внимательны, не отвлекайтесь и не отвлекайте других. Не допускайте посторонних лиц к исполнению ваших обязанностей.

1.8. Следует содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать проходы и запасные эвакуационные выходы инвентарем, материалами и другими предметами.

1.9. Умейте правильно пользоваться первичными средствами тушения огня и знайте место их нахождения.

1.10. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

1.11. При получении травмы или заболевании следует доложить о случившемся руководителю работ и обратиться за медицинской помощью.

1.12. При произошедшем несчастном случае окажите пострадавшему доврачебную помощь, сообщите о случившемся руководителю работ, в медицинское учреждение и сохраните обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.13. Работник должен знать и соблюдать следующие правила личной гигиены:

- содержать в чистоте кожу тела и рук;

- не пить воду, предназначенную для технических нужд;

- принимать пищу только в отведенных для этого местах;

- содержать в чистоте и порядке санитарную одежду, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

- после посещения туалета вымыть руки антибактериальным мылом или обработать их после обычного мыла 0,2%-ным раствором хлорной извести.

1.14. Запрещается:

- работать с химическими веществами без установленных средств индивидуальной защиты;

- прикасаться к электрооборудованию, кабелям или проводам, арматуре общего освещения;

- наступать на электрические провода, самостоятельно исправлять вышедшее из строя электрооборудование.

1.15. Обо всех обнаруженных неисправностях инструмента и оборудования, оголенных электропроводах, открытых электрошкафах, оборванных и отсоединенных заземляющих проводниках следует немедленно докладывать руководителю работ.

1.16. За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, а в соответствующих случаях - законодательством Российской Федерации и регионов в составе Российской Федерации.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Наденьте спецодежду, застегните ее на все пуговицы. Уберите волосы под плотно облегающий головной убор. Наденьте спецобувь.

2.2. Проверьте и наденьте средства индивидуальной защиты (прорезиненный фартук, резиновые перчатки, защитные очки или маску).

2.3. Подготовьте свое рабочее место, проверьте наличие и исправность приспособлений и инвентаря, состояние химической посуды и приборов для проведения анализов.

2.4. Убедитесь в достаточности освещения, надежности изоляции токопроводящих частей оборудования, исправности газовой сети лаборатории.

2.5. Включите приточно-вытяжную вентиляцию в помещении лаборатории, проверьте исправность вентиляционных устройств в вытяжных шкафах.

2.6. Проверьте наличие плакатов и знаков безопасности, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, средств тушения огня и аптечки с необходимым набором медикаментов.

2.7. О своих замечаниях доложите руководителю работ. Приступать к работе следует после устранения недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Аккуратно обращайтесь с посудой. Помните, что химическая посуда очень хрупкая и при небрежном обращении с ней можно поранить руки.

3.2. Размещайте посуду так, чтобы предупредить ее случайное падение или опрокидывание.

3.3. Не пользуйтесь стеклянной посудой, если она имеет сколы, острые края или трещины. Не оставляйте на рабочем месте посуду, имеющую дефекты.

3.4. Закрывайте склянки пробками строго по размерам. Держите при этом склянку за верхнюю часть горлышка как можно ближе к пробке. Пробку вставляйте в склянку со слабым нажатием.

3.5. При сборке химических приборов в горлышко склянок вставляйте предварительно обжатые корковые пробки, склянку (колбу) оберните полотенцем, держа левой рукой вблизи горлышка, загоняйте пробку в горлышко правой рукой медленно со слабым нажимом.

3.6. Каучуковые (резиновые) пробки следует подбирать по размеру отверстий в склянку (колбу). При сверлении отверстий в пробках для смазки сверла пользуйтесь техническим вазелином.

3.7. При заедании стеклянных пробок постучите слегка по горлышку склянки деревянным молоточком; если пробка не открывается, намочите в горячей воде чистый кусочек ткани и оберните ею горлышко склянки.

3.8. Склянки с агрессивными (едкими) веществами открывайте так, чтобы горлышко склянки было направлено от себя и работающих рядом.

3.9. Запрещается набирать реактивы в пипетку ртом. Для этой цели используйте пипетку с резиновой грушей.

3.10. Не допускайте разбрызгивания реактивов при переливании их в другую емкость. В случае попадания реактива на внешнюю сторону посуды, кюветы или бюретки сразу же снимите капли реактива фильтровальной бумагой и тщательно промойте водой внешнюю сторону посуды.

3.11. Переливать кислоту и щелочь из бутыли в мелкую тару необходимо с помощью сифона. Концентрированные кислоты переливайте под вытяжкой.

3.12. При приготовлении раствора щелочи небольшие кусочки вещества щипцами опускайте в воду при непрерывном перемешивании. Большие куски щелочи раскалывайте на мелкие части в специально отведенном месте, предварительно накрыв разбиваемый кусок плотной материей.

3.13. При приготовлении раствора кислоты вливайте кислоту в воду небольшими порциями во избежание ее разбрызгивания.

3.14. Кислоты, щелочи, формалин и другие едкие вещества в стеклянной таре перемещайте только вдвоем в обрешетках или корзинах. При переносе бутылей убедитесь предварительно, что дно корзины или бутыли не битое.

3.15. Пробки в бутылях с кислотой, щелочью и другими едкими веществами открывайте медленно, постепенно освобождая пробку для выпуска скопившегося газа.

3.16. При попадании кислоты или щелочи на пол немедленно засыпьте это место песком, нейтрализуйте пролитую жидкость и произведите тщательную уборку, используя для этого совок и щетку.

3.17. При уборке пролитой концентрированной соляной или азотной кислоты следует надевать на лицо повязку, пропитанную раствором соды. Осколки разбитого стекла собирайте при помощи совка и щетки.

3.18. Отработанные кислоты и щелочные растворы собирайте в керамические, стеклянные или полимерные емкости. Сливать их в канализацию или в специально отведенные для этого места допускается только после нейтрализации.

3.19. Освобожденную посуду из-под кислот и щелочей нейтрализуйте и тщательно промойте водой.

3.20. Посуду, освобожденную от агрессивных и ядовитых химикатов, обезвреживайте и затем тщательно мойте водой.

3.21. Во избежание загорания не ставьте электронагревательные приборы на незащищенный теплоизоляционным листом стол и близко к стене.

3.22. Перед включением электроприборов в сеть проверьте состояние шнура, розетки и штепсельной вилки. Не подключайте к одной розетке несколько электроприборов суммарной мощностью более 1 кВт.

3.23. Не ставьте мокрую посуду на разогретую электроплитку. Нагревайте жидкости только в термостойкой посуде.

3.24. Остерегайтесь ожогов при переносе посуды с горячей жидкостью. Защищайте при этом руки или пользуйтесь специальными приспособлениями.

3.25. Не давайте посторонним лицам химические реактивы и посуду без разрешения вашего руководителя.

3.26. Если в работе возникла необходимость использовать незнакомый вам реактив, потребуйте внеочередной инструктаж по охране труда.

3.27. Запрещается:

- хранить в рабочих помещениях вещества без указания их наименования;

- применять серную кислоту в вакуум-эксикаторах в качестве водопоглощающего средства;

- нагревать легковоспламеняющиеся и горючие вещества на открытом огне или открытых электронагревательных приборах;

- выливать горючие жидкости в канализацию.

3.28. При обнаружении запаха газа в помещении запрещается:

- пользоваться открытым огнем;

- включать электрическое освещение и электрооборудование;

- производить работы, при которых возможно появление искры;

- отыскивать утечку газа, применяя открытый огонь.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийной ситуации необходимо доложить о случившемся руководителю работ, при произошедшем несчастном случае - оказать пострадавшему доврачебную помощь.

4.2. При возникновении очага загорания или пожара необходимо принять меры к его ликвидации первичными средствами тушения огня, сообщить об этом руководителю работ и, если возникнет необходимость, в пожарную часть. В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего жизни, следует покинуть рабочее место в соответствии с планом эвакуации.

4.3. Требования безопасности при тушении очага загорания и правила оказания доврачебной помощи пострадавшему см. в Типовой инструкции N 1 (пп. 4.3 - 4.31).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключите электронагревательные приборы.

5.2. Проверьте, удалены ли из помещения горючие и легковоспламеняющиеся вещества и отработанные жидкости. Склянки, посуда с реактивами и другими химическими веществами должны быть закрыты пробками и поставлены в отведенные места.

5.3. Перекройте общий газовый кран.

5.4. Использованную химическую посуду нейтрализуйте и тщательно промойте.

5.5. Проведите уборку пола в помещении.

5.6. Использованный инвентарь и приспособления вымойте и уберите в отведенное для них место.

5.7. Приведите в порядок средства индивидуальной защиты и уберите в специальный шкаф.

5.8. Выключите приточно-вытяжную вентиляцию.

5.9. Сдайте смену в установленном порядке и выполните требования личной гигиены.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru